# 营销计量自动化系统在电力营销业务中的应用论文_罗友

(广东电网有限责任公司惠州惠东供电局 广东惠州 516000)

摘要：计量自动化系统充分运用了通讯技术和计算机信息传递技术，在电力营销业务中取得了良好的应用效果。计量自动化系统在电力营销业务中的应用主要体现在以下几个方面，分别是在抄表数据方面的应用、在计量监测方面的应用、在错峰管理方面的应用。在这几方面的应用中有效提高了这几方面工作的效率和水平，显现出了计量自动化系统的巨大优势和作用。本文主要对营销计量自动化系统在电力营销业务中的应用进行分析。

关键词：电力营销、营销计量自动化系统、应用

1、前言

电力营销业务是电力企业工作的重要一部分，对整个电力企业的正常运行发挥着重要的作用。电力营销业务中营销计量是一项关键部分，是电力营销业务正常开展的一个基础性工作。当今电力企业的发展方式已经发生了改变，传统的营销计量手段已经不能满足实际需要，现在计算机技术和通讯技术已经取得了快速的发展，这两方面技术也被应用到电力营销业务中，出现了营销计量自动化系统。营销计量自动化系统实现了电力营销业务中计量方式的革新，在电力营销业务中显现出了显著的优势。

2、电力营销计量自动化系统概述

电力计量自动化系统主要是利用计算机信息传递技术和通讯技术来实现电网的智能化管理的综合性技术。计量自动化系统在运用中能够通过计算机等设备把电表行码输入到电力企业的主系统中，主系统接收到这些信息之后再对这些信息进行分析。电力营销计量自动化系统一般可以分为四个部分，分别是厂站电能计量与遥测系统、低压集中抄表系统、配变电量检测系统、大客户荷载管理系统。这四个部分相互联系，共同组成一个完整的整体，在平时的运行中这几个方面相互配合、相互协调，共同保障电力营销计量自动化系统正常运行。

营销计量自动化系统具有一些特征，其最主要的特点就是可以实现自动化控制和管理，通过通讯技术和计算机技术来实现自动化控制和自动化管理。计量自动化系统还可以有效节约电力企业的人力资源，同时提高电力计量工作的准确性和精确度，可以有效降低人工操作出错的概率。电力营销计量自动化在电力企业中已经取得了广泛地运用，但是在应用的过程中还存在运用不熟练的情况，这也需要电力企业在运用这种系统时要把其与企业实际结合起来，使其发挥出更好的作用。

3、计量自动化系统在电力营销业务中的应用

3.1在抄表数据方面的应用

我们知道，抄表数据是电力企业收取电费、核算收支的一个重要依据，这项工作对电力企业有着十分重要的作用。传统的抄表工作主要通过人工来进行，人工操作不仅会占用大量的人力资源，同时在抄表的过程中也容易出现失误的现象，影响抄表的准确性。另外人工抄表也会花费较多的时间，由于时间的耗费，客户出现欠费的概率也会增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆计量自动化系统在抄表数据方面应用之后，可以有效避免这些弊端，提高抄表数据的准确性和效率。运用计量自动化系统可以运用远程抄表的方式，有效减少人力操作的费用支出。另外计量自动化系统在抄表准确性方面跟传统人工抄表相比具有明显的优势，人工抄表会由于各方面的原因导致抄表出现误差，对电力企业和用户的利益产生一定程度的损害。计量自动化体统在抄表中加以运用之后，抄表的准确性可以有效提高，也可以有效防止漏抄等情况的出现。

3.2在计量监测方面的应用

在电力营销业务中运用计量自动化系统可以在计量监测方面有很好地应用。计量自动化系统在计量监测方面加以应用之后可以有效应对偷电、窃电的行为。运用计量自动化系统一般会在用户方面安装计量终端，计量终端有多方面的作用，一方面可以传送电表数据，另外当有窃电行为时，其还可以发出电表类告警和终端类告警。这样，电力企业就可以实现对用户用电系统的多方位监测，防止用户偷电、窃电。另外计量自动化系统在计量监测方面加以应用还可以为收取电费提供便利，以往在收取电费时用户会与电力工作人员因用电数据的准确性产生分歧，拒交或者延交电费，使电力企业电费不能及时回收。

运用计量自动化系统之后，计量终端等设备能为客户提供有利准确的用电数据，消除用户的疑虑，使电费能更好地回收上来。计量自动化系统投入使用后，还能对用户的用电安全状况实现有效监测。现在很多用户在用电中存在有不安全用电的情况。这对用户来说是严重的安全隐患，在一些情况下容易发生电力事故。计量自动化系统的使用可以通过系统的告警信息判断用户是否安全用电，如果用不安全用电情况可以及时发布警告，电力工作人员帮助消除隐患。

3.3在错峰管理方面的应用

错峰管理工作是电力企业需要着重加强管理的工作部分。以往的错峰管理大都依靠人工来完成，给工作人员带来巨大的工作量，取得的效果却不尽人意。计量自动化系统在错峰管理得到应用后可以很好提高错峰管理水平，使错峰管理取得更好的管理效果。计量自动化系统在错峰管理中加以运用后，如果有不按照错峰用电的用户可以先进行电话提醒，电话提醒如果没有效果可以进行远程分闸，给予警告。这样可以节省大量的人力物力消耗，在错峰管理方面取得更好的管理效果，这对提高用户错峰用电意识也起到一定的帮助。

3.4对线损进行四分管理

线损“四分”管理是指对地级供电局所管辖的电网采取分压、分区、分线和分台区的管理方式实现对线损的综合性管理，线损“四分”管理是我国电网实现绿色节能工作目标的重要措施。线损“四分”管理方式的管理原则就是分解任务、细化目标和落实责任，通过分解线损管理指标、细化管理目标和落实管理责任的方式，实现从各个环节进行降损，最终达成线损精细化管理的目标。

4、结束语

电力营销业务对电力企业来讲具有重要的意义和作用，电力营销业务中电力计量自动化系统在部分电力企业中已经得到了广泛的应用，同时也取得了良好的应用效果。对于电力计量自动化系统应该在电力领域进行普遍推广，这样可以提高整个电力领域的管理水平，同时也能更好保障电力企业和用户的利益。提高计量自动化的普及范围和应用效率将对电力企业的创新发展产生巨大推动作用。

参考文献

[1] 沈开艳.电力营销业务中营销计量自动化系统的应用[J].通讯世界，2014，(22):110-111.

[2] 刘贵锋.营销计量自动化系统在电力营销业务中的应用[J].电子制作，2014，(13):74-75.

[3] 王筱燕 王艳红.营销计量自动化系统在电力营销业务中的应用[J].科技与企业，2014，(19):12.

论文作者:罗友

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0013d8ceb1c293ea55a98217.html