# 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用石鹏飞论文_石鹏飞

摘要：随着生活水平的不断提高，人们对建筑的美观性与功能性要求也有所提升，包括建筑的防水性能。在建筑工程中，屋面渗漏是一种常见的病害，一旦出现这类问题，就会造成建筑无法正常使用，对人们的生活与工作造成不利影响。因此，我们需要在建筑施工中合理地应用屋面防水技术，促进建筑工程防水性能的提升。本文将对屋面防水技术在建筑施工中的运用进行分析，探讨建筑屋面防水技术的控制要点，有效地提高建筑工程防水效果。

关键词：土木工程；屋面防水；施工技术

引言

屋面是指建筑物屋顶的表面，也指屋脊与屋檐之间的部分，在建筑工程建设完毕后，屋面主要承担建筑防水功能，避免降水或降雪天气对室内用户所带来的影响，而屋面的建设通常是以混凝土为主要材料，所以在应用当中难免会受到外界环境干扰而出现渗漏，为了能够避免这种问题发生，则需要结合防水技术的应用，提高建筑整体安全指数，进而增强用户生活居住的舒适度。

1 屋面防水的重要性

现如今，人们的生活水平越来越高，物质生活也变得更加丰富，对住房的要求也在不断提高。在房屋建筑工程中，屋面防水施工是十分关键的一个环节，既会影响建筑企业的经济效益与社会效益增长，也关系着居民的生活质量。如果在房屋施工的过程中出现了漏水、渗水的情况，不仅会给人们的生活带来烦恼，也会有可能造成严重的安全问题，对社会稳定产生不利影响，使大众对建筑行业失去信心。屋面防水施工指的是结合施工的实际情况，采取专业的技术手段来保证建筑物防水性能的良好。屋面的渗水、漏水问题在我国很多建筑物中都有，尤其是一些住宅使用时间并不是很长，但依然出现了渗漏的问题，这种现象产生的主要原因就是由于屋面防水处理不符合相关的要求，不仅会影响到整个建筑工程的施工质量，还会对施工企业产生负面影响。

2土木工程屋面防水施工技术

在建筑工程的施工过程中，为了有效地提高建筑工程的防水性能，需要合理地运用屋面防水技术，一般情况下，屋面防水技术的运用主要体现在以下几个方面：

2.1合理设计排水系统

合理的屋面排水系统设计方案有助于工程的顺利开展以及屋面防水性能的提高，所以在工程开展前，设计人员应当综合考量影响施工的所有因素，提高方案的可行性。在进行屋面排水系统的设计工作当中，设计人员应当对当地环境因素进行考察分析，采取科学计算方式，对日照强度、风力等相关参数指标进行计算比对，制定合理有效的防水标准，并选择可靠的防水材料，确保屋面积水问题能够切实解决。

2.2 加强刚性和柔性防水措施

在屋面防水施工中，刚性防水与柔性防水具有重要的作用。在刚性防水施工中，施工团队在保护层中添加双向冷拔钢筋网，提高屋面的刚性密封性。当然，在建筑屋面防水施工中，柔性防护也是十分重要的。施工通常采用SBS 卷材、APP 沥青卷材，可有效减少建筑屋面的结构损伤。铺设防水卷材时，需要对屋面转角、天沟以及檐沟等排水集中的重点区域进行处理，一般的施工顺序是自下而上，同时需要保证抹灰质量，最大限度地发挥防水卷材作用。同时，在建筑物使用过程中不可避免地会对屋顶造成破坏，而采用柔性材料可以将这种破坏降到最低，保证了屋面防水的效果，节约养护成本，方便了建筑屋顶的保养。

2.3屋面防水层施工要点

防水层施工技术要点根据选择应用的防水材料不同，所需要注意的技术要点是有区别的。目前建筑屋面防水施工主要使用柔性防水材料，在施工过程中要注意柔性防水材料施工工艺的选择。目前在柔性防水材料施工方面主要有两种技术方法，一种是冷贴法，另一种是热熔法。采用冷贴法进行防水层施工需要彻底清理基层，在此基础上涂抹粘合剂，粘合剂的用量要进行严格的控制。粘合剂涂抹完成之后使用滚铺的方式铺设防水卷材，滚铺的方式能够有效避免气泡的产生。搭接施工的过程中要特别注重搭接处的施工控制，通过使用粘合剂来避免后期产生翘边问题的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在铺设改性沥青防水卷材的时候要做好雨落口、施工缝、阴阳角等细节部分的处理，避免出现屋面渗漏问题的出现。如果采用的是热熔法施工技术，则需要注意以下几个方面的问题。首先，热熔法施工不需要过多的粘合剂，在屋面基层找平处理之后涂抹冷底油，等冷底油晾干到不粘脚之后，进行卷材铺设，然后使用喷灯设备对屋面的基层和卷材进行加热，喷灯设备与屋面基层之间的距离要保持在30厘米左右，火焰将卷材与基层冷底油熔融后进行滚铺、压实，压实过程中不得产生气泡，铺贴完成后进行热熔封边，严禁搭接处翘边问题的出现。

2.4屋面隔离层施工要点

建筑屋面施工中，隔离层的施工是十分关键的环节。在施工实践中，应分析具体问题，科学合理地制定隔离层施工方案。隔离层施工的主要目的是将防水层与屋面面层隔离，避免屋面结构、客观自然条件等对防水层防水效果的不利影响。在实际施工过程中，隔离层的施工需要在防水层施工完成后进行，并做好防水材料的合格检验，检验合格后方可覆盖。为了科学地进行防水层的隔离保护，对防水层进行隔离和保护，保证屋面防水工程施工的整体质量，避免局部损坏导致屋面漏水的问题。

2.5注重屋面防水养护工作

屋面防水施工完成后，虽然能保证屋面具有良好的防水功能，但由于屋面长期暴露在自然环境中，不可避免地会受到影响。为了保证屋顶的长期稳定功能，必须加强维护工作。在屋面的长期使用中，专业人员应制定维修计划，定期对屋面进行检查，并结合现代科学技术的应用，对屋面防水薄弱部位进行检测。

3 建筑施工中屋面防水技术的控制要点

将屋面防水技术应用到建筑施工中，需要注意以下应用要点：

3.1 施工材料的选择与质量控制

在建筑施工中，施工材料是保证施工质量的关键因素，因此，施工材料的选择会对屋面防水技术的应用造成直接的影响。一般情况下，屋面防水施工中使用的施工材料主要为混凝土，并且对混凝土提出了较高的要求，需要对其进行严格的控制。首先，在选择混凝土材料时，必须选择满足国家建筑与防水相关标准的材料，保证屋面防水效果能够满足建筑工程的要求。其次，在对混凝土进行配制的过程中，需要严格执行标准比例，避免在施工过程中出现混凝土性能无法满足要求的问题，保证混凝土质量。再次，在屋面防水施工完成后，需要对其进行最终的质量检测，保证施工质量。

3.2 施工技术的控制

在屋面防水施工过程中必须对施工技术的相关细节进行严格的控制，避免因施工技术应用不当导致防水层出现质量问题。首先，为了保证防水层的防水性能，延长建筑使用寿命，防水层表面不允许存在凹凸不平的现象，同时不允许附着灰尘，因此，必须对其采取必要的磨平与清洁措施。其次，在防水层的施工过程中，必须确定好排水管道的位置，并保证其低于防水层，以便积水能够通过排水管道顺利的排出，防止因排水管道设置不当造成积水流入室内，与此同时，排水管道的接口位置需要采取必要的加固措施，避免在排水过程中出现漏水现象。

结束语

建筑工程屋面防水技术应用的效果对土木建筑工程整体的防水性和质量都具有至关重要的影响。因此，相关工作人员必须要对此予以重视，对施工现场的实际情况进行全面仔细的勘察，以此作为依据，结合当地的地质特点和气候条件制定出最为完善的施工技术方案，为后续施工的顺利开展奠定坚实的基础，全面提升土木工程建筑屋面的防水性。

参考文献

[1]王凯旋.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].中外企业家,2018(36):101.

[2]杨姿.探析土木工程施工中建筑屋面防水技术[J].科技资讯,2018,16(35):80+83.

[3]郭亮.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰,2018(46):23-24.

[4]张小伟.土木工程施工中建筑屋面防水技术探讨[J].建材与装饰,2018(43):31-32.

论文作者:石鹏飞

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0058517c44d49418ba71cbdd.html