# 风电场运维管理优化措施分析论文_冯文谦

(海南新丰源实业有限公司 海南东方 572600)

摘要：随着我国一次能源的不断消耗以及环境形势的不断严峻，越来越的清洁能源得到了重视。风力发电技术是一种清洁能源的运用范畴，越来越多的风电场在我国建立。风电场的运维管理方式会对风电场中的设备运行状况有直接的影响，因此需要重视风电场中运维管理方式。基于此，本文重点论述了风电场运维管理的要点以及优化措施，希望被众多的风电运维管理者所借鉴。

关键词：风电场；运维管理；运维模式

随着我国经济规模的不断发展，对电力能源的依靠越来越大。我国风电场经过20多年的发展，在很大程度上补充了电力能源的供应。近段时间以来，更多的小型风力发电场转变成为较大规模的风力发电场，这样一来，发电设备就呈现多样性和复杂性的状态，这就给风电场的运维管理带来了极大的挑战。基于此，本文首先从风电场的运维管理的特点入手，探索出当前风电场运维管理的缺陷与不足，从而有针对性的进行措施优化与提高[1]。

1 风电场运维管理要点

1.1 把握运行数据的收集

风电场的运维管理工作中最重要的是对相关数据信息的采集，上述的数据信息更多的包括风电机组的运行状况数据信息，一般来说这些信息是风速大小、温度数据、电压电流数据、短时的发电量信息、风机振动值、风机油位信息数据。为了使得风电场能够稳定的运行，运维管理人员要及时的记录并且规整上述的数据信息，从而更好的对风机运行状况、风机的功率输出情况、设备的稳定性有详细的了解，针对出现的状况及时作为检修处理策略，从而做好各项预防准备措施。

1.2 对频发故障进行专业的分析、处理

受到制造工艺、技术、生产环境等因素的影响，风电机组在运行中难免会出现一些频发性故障。针对这些故障运维管理人员要善于进行总结、分析，结合设备、现场实际情况提出富有建设性、针对性的整改措施。除此之外，相关的运维管理人员还可以通过知识竞赛、QC比赛等专项技术活动，促进班组的凝聚力和创新力。

2 风电场运维管理的特点及问题

2.1 风电场设备台数较多，作业危险系数大

我们知道单一的风机就是一个发电单元，同时每一个风机发生故障的类型与概率是不相同的。这是由于受到发电设备的设计状况、运维管理人员的技能水平、风电场周边的环境状况的影响。基于上述的因素，就会使得风电机组的维护操作处于分散的状态，同时危险系数也很大，这些情况给运维管理工作的开展带来了极大的挑战[2]。

（1）风机的自身结构就决定了风机运维工作绝大部分是高空作业，运维工作危险性较大，运维人员工作压力较大。

（2）受环境因素影响，风机内部夏季炎热、冬季严寒，运维工作且受风速影响较大。尤其是当风速超过机型允许登塔、出舱风速时，会对风机的运维管理及设备安全稳定运行造成一定影响。

（3）风机内部空间狭小，设备涉及点多面广，风机的发电系统、 控制系统、 能源传动链等系统需要同批人员同时运维，对运维人员素质要求较高。

总之因多种因素的存在，增加了风电场运维工作的不确定性，造成了风电场运维管理难度较大。

2.2 风电场运维管理人才相对较少

风电行业在我国属于高科技领域，但因发展时间短缺乏经验，使得工作岗位不稳固，不能对高素质的专业人才产生一定吸引，再加上风电场大多地处偏远，工作环境差、设备多，危险系数大，对运维管理人员的综合能力、专业技能以及工作经验有较高要求，使得很多技术人员望而却步，进一步造成运维管理人才短缺，最终给风电场的运营埋下很多安全管理隐患。

2.3 风电场运维管理模式比较陈旧

上文提到风电场在我国发展现状，造成我国在风电管理模式、管理制度上不完善。现阶段我国多数风电场管理模式都是从火电厂的成熟管理经验发展而来的，在管理中很多风电场盲目照搬火电厂的运维管理模式，这显然和风电场的实际运维管理是不匹配的，严重影响了风电场运维管理能效的发挥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 风电场运维管理优化措施分析

3.1 加强运维管理基础工作

（1）加强设备管理

风电场运行设备较多，管理时必须贯穿风电场的整个运维过程，在设计初期和前期建设阶段就应开展相应工作，对风电场的规划提出有效的合理化建议，避免出现不可逆的设计、建设缺陷。风机运维管理难度大的主要原因是其分布分散且环境恶劣，所以做好设备的定期维护工作就显得尤为重要，日常管理中风电场应以各项专项检查为抓手及时发现、整改设备隐患。

（2）加强技术管理

风电场运维管理技术内容复杂，要注重细节，促使管理标准化。另外，随着缺陷的增多，还要进一步完善相应的信息系统，为后期运维工作的有效开展提供参考依据。

3.2 加强对运维管理人员的培训

（1）做好安全培训

对风电场而言安全管理工作应处在首要地位，因为风电场的安全运行不仅关系着公众的安全用电问题，同时其还影响着风电企业的生存及发展，因而在开展培训工作时，要将安全培训放在首位。

（2）做好技术培训

风电场运维管理对工作人员的综合能力、专业技能要求较高，专业技能和从业水平有很大的联系，因而要重视技术培训工作，在风电场快速发展的今天对运维管理人员的技术要求也更高，不仅要掌握基础电气知识，还要有扎实的机械、自动化技术基础，以此实现对发电设备的全方位的掌握。

3.3 转变运维管理模式

（1）集控式管理模式

传统的风电场运维管理模式早已不能适应当前风电场的发展，传统管理模式主要是以场为单位管理，在资源配备、人员培训等方面都暴露一定的弱点，这种管理模式对资源的整合非常不利，因而出现了风电场业务整合一体化运行模式，此种模式可进行集控管理以及协作制约，比如在集中运行平台控制下，能实现风电场24 h不间断的远程监控，再比如可以应用微信等新兴媒介进行预警以及故障信息的发送，以此实现节约企业成本、提升企业综合竞争力的目的。

（2）智能化管理模式

随着当前信息技术的发展，结合风电场建造特征，可以预测风电场未来管理模式会趋于数字化、网络化以及智能化，先进的风电场运维管理模式会影响运维管理效率。比如：构建大型风电场数据库，对风电场的安全运行、设备维护等进行数字化操控，以此提升运维管理水平；使用网络视频等多媒体手段进行远程维护指导，借助远程操控为事故现场提供解决方案，同时制定预防措施；应用智能化操作系统诊断事故问题以此降低事故发生率；最后，还可将风机运行和电网协同结合在一起高效精确的完成电网调度指令。

（3）对国内外模式的借鉴

当前阶段，我国风电场的运维管理方式可以概括为统一化管理的方式，对比其他国家的管理方式而言，这种运维管理方式较为单一。因此，在一定程度上还需要更多的借鉴国外公司的运维管理方式，依靠专业的运维管理机构进行有效的管理。上述的运维管理机构主要有三种方式，第一种方式是承担人工管理费用；第二种方式是承担风机故障的检测；第三种方式是承担部分设备的检测。经过深入的调研发现，采用总承包设备，同时对风机等设备进行定期的检测与维护是最好的一种方式。依靠上述的方式可以让专业化运维公司管理能实现风电场经济效益的最大化。

4 结束语

总而言之，风电场是当前社会发展中的重要组成部分，只有做好风电场的运维管理工作才能在确保实现风电场可持续发展的基础上进一步实现能源结构优化以及社会经济效益的提升，最终实现社会的和谐稳定发展。

参考文献:

[1]龚加志.风电场运维管理与运维模式探讨[J].第三届中国风电后市场专题研讨会论文集[C].中国农业机械工业协会风能设备分会、中国可再生能源学会风能专业委员会，2016（2）：112-115.

[2]樊瑞全.风电规模发展后运维服务业的机会与对策研究 [D]. 华北电力大学，2015.36-60.

论文作者:冯文谦

论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期

论文发表时间:2018/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/006c6ad808b8646af729e01d.html