# 浅析隧道工程中爆破施工的问题及优化策略论文_翟春林

中交隧道局第二工程有限公司 陕西省西安市 710000

摘要：伴随着我国基础设施建设的逐步增多，隧道工程建设成为基础设施建设中的重要环节。在隧道开挖过程中，爆破施工的效果直接决定了隧道工程建设的最终质量，关乎着隧道施工的安全与稳定，是隧道工程建设顺利开展的关键。本文结合自身多年隧道爆破施工经验，对隧道爆破施工中常见的问题进行探讨，并提出了可行的优化策略，希望对隧道爆破施工提供一份参考建议。

关键词：隧道工程；爆破施工；问题；优化策略

在隧道建设过程中，爆破施工是利用炸药的破坏性达到石方开挖的效果，在施工过程中具有良好的实用性，是隧道建设中最为普遍应用的施工方式。但火药爆炸瞬间产生的破坏效果对施工人员及隧道结构都将产生严重威胁，具有极高的危险性，在爆破过程中，任何操作不当都有可能造成施工人员的生命危险和影响施工质量。因此，不断优化爆破施工策略对提高隧道爆破质量具有重要意义。

一、爆破技术施工工艺

1.1隧道爆破施工流程

爆破基本顺序依次为：打眼—清理钻孔—安装炸药—堵塞孔洞—连接导线—引爆。在进行爆破施工时，首先要做好准备工作，一方面是爆破人员的专业水平能力，另一方面为爆破设计方案及设备进行核查，确保准备工作万无一失；其次，爆破施工必须严格遵守操作规范，对爆破零部件进行详细检查，确保操作安全；最后，对爆破现场进行效果检测，尤其是瞎炮一定要妥善处理，评估最终爆破效果，为后期施工作业打好基础。

1.2光面爆破技术

光面爆破是指先爆破隧道施工的主体岩石，再对光爆层实施“微差爆破”，将光爆层清除，得到平整的开挖面，因此是一种较高精度的爆破控制技术，也是隧道工程中普遍采用的爆破技术。

1.3预裂爆破技术

预裂爆破是指先起爆出一条轮廓线，再以反射开挖爆破等形式进行主体开挖部分爆破，形成较为平整的轮廓，这样对保留岩体的影响较小，通常应用在稳定性较差且需要控制开挖轮廓软弱岩层，如垂直、倾斜开挖壁面上应用较为广泛。

二、爆破施工中常见安全事故发生的主要问题

2.1安全监管部门不到位，管理松懈

爆破施工安全监管部门在整个隧道施工中占有举足轻重的作用，是有效预防安全事故发生的重要部门。一些施工单位为了利益缩短工期并没有设立该部门，甚至有些爆破施工企业单位设立的爆破监管部门是由其他非专业部门进行代为监管，并非独立、具有专业爆破技术人员的部门，这样导致其监管力度不大，管理上出现松懈，为隧道爆破施工的安全埋下隐患。

2.2安全管理制度不够完善，无法落实责任

制定一套科学合理的安全制度是企业有效管理的依据，爆破施工单位没有做到定期检查和制定明确的安全管理制度，使爆破施工单位缺乏健全的安全管制制度，安全责任制无法进一步落实。很多施工企业对安全管理制度的完善存在片面认识，不清楚安全管理制度对整个爆破施工作业的关键性作用。长期以往，爆破施工单位对违反施工安全规范行为做不到有效制止和处理，甚至遇到紧急事情后，无法落实责任制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3爆破施工人员整体素质有待提高，安全意识缺乏

具有专业技术的爆破施工人员是爆破工作顺利完成的关键，在进行爆破施工前，缺乏专业的爆破技术人员对周围环境和地质状况进行仔细了解和研究，对专业的爆破器材没有深入的认识，不能熟练掌握爆破器材的使用特点，施工方案设计的不合理，致使在爆破施工后出现少挖、欠挖、超挖现象的发生，达不到预期爆破的要求，影响整个工程的施工效果。爆破施工人员的安全意识薄弱，在装置炸药过程对炸药的分量没有严格的规范和操作，会加大爆破过程中安全事故发生的概率。

三、解决爆破施工的优化策略

3.1加大爆破施工安全监管力度

爆破施工前要不断加强安全监管力度，必须成立专门的爆破安全监管部门。首先在爆破施工前，爆破安全监管部门要对爆破的眼孔、炸药的药量、炮孔的深度等仔细查验，严格按照爆破规范和标准进行，验收合格后，交由有关部门进行审批，审批通过后才可进行下一步，如验收不合格则要及时指出。其次监管部门要负责在场地周围拉警戒线，设置警示牌，封锁爆破区域，清理现场，严禁非专业人员出入，严格遵守安全操作守则和操作规程。最后安全监管部门确定各项准备工作完成后，再交由爆破专业的技术人员下令引爆。

3.2不断健全安全管理制度

爆破施工单位要不断健全安全管理制度，做好施工过程中的明确规章制度，制定各个岗位的安全责任，规定定期检查和非定期检查内容，提高安全管理水平。在进行检查时，发现违反施工安全规章制度的行为要立即制止；完善每个岗位交接班制度，在交接班时施工人员之间进行有效交接，并记录交接情况；制定施工紧急预案，当发生紧急情况时，根据现场情况及时采取应急预案进行处理，做好预防工作。

3.3提高整体施工人员的素质

爆破专业的施工人员是整个爆破工作的核心力量，提高爆破施工人员的整体素质至关重要。在爆破工作开展前，一方面要对爆破人员进行专业的技术培训，包括项目的概括、周围环境、地质状况、施工方法、使用机械、施工工序、质量标准等方面，了解掌握当前爆破工作的详细情况，掌握更为专业的爆破技术，定期对爆破人员进行专业考核，使爆破人员达到相应标准后才可施工，也为爆破工作做好充足的技术准备。另一方面，要对全体爆破施工人员进行安全知识教育，提高安全意识，时刻保持警惕意识。如：在进入爆破场地，要严禁携带手机、打火机等易引爆的物品；在装药的时，禁止烟火、禁止明火，同时也禁止使用铁棍装药，要使用竹制品或者木棍进行装药。

四、结论

综上所述，为避免隧道爆破施工中事故发生，需要针对常见施工问题进行施工优化，不仅关乎着施工现场的安全问题，同时也是隧道工程施工质量的保障。因此，隧道爆破施工之前，需要专业的爆破技术人员对周围环境和地质状况进行深入了解和仔细研究，根据实际施工状况对爆破所用的专业设备有一个系统规划，并制定一套科学、合理的设计方案，加大安全监管力度，不断完善安全监管制度，以此保障爆破施工的规范化、标准化，确保隧道工程的施工质量。

参考文献

[1]张素龙.浅析隧道工程中爆破施工的问题及优化策略[J].建筑知识，2016（02）.

[2]胡和平.隧道Ⅲ类围岩光面爆破开挖技术及质量控制[J].建材与装饰，2016（43）.

[3]李梓齐.城市隧道工程控制爆破施工技术[J].湖南城市学院学报（自然科学版），2016（03）.

论文作者:翟春林

论文发表刊物:《基层建设》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/007242066118b0f38a0799f8.html