# 特大型桥梁机电工程建设管理浅析论文_张浩1,陈铁军2

张浩1 陈铁军2

浪潮创新科技有限公司 辽宁沈阳 110166

摘要：为保证结构耐久、维护便利和运营高效，特大型现代化桥梁均设置有较为完善和复杂的机电系统工程。面对如此繁多、庞杂、涉及专业广泛的机电系统，如何科学筹划、统筹管理，使之能够建设得又好又快，为大桥高效运营提供有力服务和保障，是特大型桥梁机电工程建设者面临的重要问题。本文主要分析了特大型桥梁机电工程建设管理方法。

关键词：特大型桥梁；机电工程；建设管理

特大型桥梁机电系统主要包括监控、通信、收费系统、供配电、道路照明、景观照明、钢箱梁除湿、钢锚箱除湿、机电集控、结构健康监测、主桥广播、航道监控、塔内电梯、航道标志灯、航空障碍灯等等。

一、机电工程建设思路

1.对于大桥的建设和运营管理而言，机电工程是不可分割的、集成的整体，但由于机电系统涵盖范围广、涉及专业繁杂、相关专业性较强，设计和施工都需要针对不同的专业划分为不同的设计和施工标段。这也就是导致机电工程各分项各自为政、互不协调，甚至出现对不上、联不通等情况的主要症结所在。在各专业各自为政的情况下，设计阶段很难发现此类问题的存在，只有在实施过程中才会凸显出来。为最大限度地避免此类情况的发生，就需要在机电工程建设全过程贯彻“总体统筹”的建设理念。

2.开展交通工程及沿线设施总体设计是大桥机电工程建设贯彻“总体统筹”建设理念的一种方式。大桥机电工程总体设计工作贯穿工程建设的全过程，总体设计单位的职责包括：开展各分项设计前构建总体框架，制定统一的设计原则；汇总统筹各分项设计；协调机电工程各分项设计内部关系；统筹机电工程各分项与其他工程协调外部关系；协助划分机电工程各分项设计问的设计界面；协助划分各施工标段问的实施界面等。

3.大桥建设流程。先由总体设计单位会同各分项设计单位构建总体设计框架，然后各分项设计单位分别开展分项设计工作，最后由总体设计单位汇总并统筹协调分项设计调整。以外场设备布设为例，首先由总体设计单位会同分项设计单位确定总体布设原则，然后由各分项设计单位在此基础上开展各分项设计，最后由总体设计单位负责汇总成外场设备布设总图，并据此协调好安全设施、三大系统、供电系统等各分项外场设备布设关系。这样就避免了各自为政，相互遮挡等情况的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、系统建设与运营

1.特大型桥梁机电工程从根本上说是为特大型桥梁运营、维护服务的，为此，深入、细致剖析运营、维护的需求，并以此作为特大型桥梁机电工程建设的出发点和落脚点是根本所在。

2.机电工程设计前所需要开展的需求分析可概括地分为两个方面：一是主体结构工程维护检修需求，包括哪些地方需要进行何种方式的维护检修工作，需要机电工程提供哪些配合条件等，在此基础上有针对性地指导检修插座、检修照明、视频监控、红外监控、内部对讲电话等设施的布设和设计工作。二是机电工程自身的运营、维护和检修需求，包括大桥运营过程中需要对四5些机电设备进行遥控、遥测、遥信等需求，机电设备的检修、故障处理和备份、维护通道需求等。需求分析从建设管理上也是“总体统筹”建设机电工程理念的一种具体体现。需求分析本身是不分分项专业的，有些需求可以直接转化为单个分项设计的具体设计要求，有些需求却需要多个专业的协调配合才能实现，这就需要由总体设计单位会同相关分项设计单位将其转化为各个分项设计的具体设计要求，并明确相关的接口和界面需求。

3.满足需求”是设计最原始却也是最需要精益求精的工作，需求分析是达到“满足需求”的最基本的前提。需求分析做得越细，设计的具体目标就能越明确、越具体，也就越能够注重细节设计，真正做到以人为本。

三、机电工程如何与主体工程有效结合

1.机电工程如何与主体工程有效结合是机电工程建设需要考虑的问题。一方面机电工程的设备、管线的安装、运输需要依附主体工程开展，并在主体工程上开设相关孔洞及预埋相关设施，另一方面合理利用主体结构的有效空间，是为机电设备的安装、维护提供便利条件的有效手段。

2.机电工程建设着重开展了两方面的工作。一是在主体结构设计期间就对机电工程安装、运输所需相关主要孔洞位置、尺寸等需求进行了分析，并与主体结构设计单位进行了多次沟通，最终确定相关孔洞位置、尺寸等相关要求并由主体设计单位在主体工程结构设计时一并予以考虑。例如在主塔结构设计中，就已经综合考虑了塔内电梯、下横梁变电所等塔内设备的运输、安装通道，为后期机电设备的运输、安装提供了有利条件。另一方面，在机电工程设计中结合主体工程结构特点，充分考虑利用主体结构的有效空间，相对集中布设机电设施，为机电设备的安装、维护提供有利条件。例如，充分利用引桥箱梁内部空间，将相关桥架、管线敷设于箱梁内部，较之以往在桥梁中分带设置双层托架敷设供电、通信缆线的方式，极大地提高了施工和维护便利；充分利用主塔下横梁内部空间，将主桥下横梁设置为配电房，集中设置主桥相关供电设备，为施工、维护提供便利的同时还极大地改善机电设备运行环境，提高了设备运行的可靠性和使用寿命等。

四、机电工程施工实施效果

1.机电工程的施工是划分为若干个施工标段实施的。以某大桥而言，跨江大桥段机电工程共划分为三大系统、结构健康监测、机电集控、除湿系统、塔内电梯、桥架工程、道路照明、景观照明和供配电等若干标段。如此多的施工标段，相互间的交叉衔接数不胜数。以机电控为例，它需要与三大系统、结构健康监测共用监控中心的相关设备，需要对除湿系统、塔内电梯、道路照明、景观照明的相关数据进行采集和远程控制，需要使用桥架敷设缆线，需要从供配电系统获得电源等，几乎和每个施工标段都有错综的关系。因此，为各施工标段间划分明确清晰的实施界面是机电工程顺利施工的基本保障。

2.大桥机电工程在施工招标文件编制前，组织对机电工程各施工标段间的实施界面做了详细的划分工作，对分界电缆由谁提供、端头由谁接、通信采用何种端口、通信协议等界面进行了详细约定，并写入招标文件当中。在实施过程中，又对相关预留孔洞、桥架通道等的使用做了明确的指定。项目实施过程中，基本未发生因界面不明确而导致的扯皮现象发生，有效地保证了项目的顺利进行。

3.“以人为本”是特大型桥梁机电工程建设追求的目标之一。对一些小细节的关注和处理，能为工程建设、运营和维护带来极大便利。特大型桥梁机电工程建设过程中，十分注重挖掘细节。例如在分析了钢箱梁内除湿机检修维护需求的基础上，不仅考虑在此区域加强了局部检修照明，设置相应检修插座及可随时与管理中心沟通的内部对讲电话，还考虑到此区域两台除湿机分布于纵向桥架两侧，维护检修时需跨越纵向桥架的需求，特意将此段桥架进行了下凹处理并设置局部加强盖板，使得维护检修人员可以更加方便地跨越。

大桥机电工程的建设需要从实际运营的需求出发，才能为大桥的自身安全和行车安全提供全面、优质的基础.所以现在需要在运营管理过程中不断学习、探索、总结和优化，充分理解和享受在机电工程建设和运营实践工作中带来了成果。

参考文献：

[1]陈宗球．浅谈机电安装工程的项目管理[J]．世界家苑，2012（08）：95．

[2]赵今.现代建筑机电工程项目质量过程控制的理论、方法和应用研究[D].北京：北京邮电大学，2012.

[3]朱伦全.浅谈建筑机电安装工程施工技术与质量控制措施[J].民营科技（理论），2013（06）.

论文作者:张浩1,陈铁军2

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00798fbfa89290a7263c72fd.html