# 室内土工试验常见问题探讨论文_鲍素梅

河北恒生永筑岩土工程有限公司，河北 衡水 053000

摘要：室内土工试验是岩土工程勘察工程的一个非常重要的组成部分，通过多年实践，在参照各种理论及规范的基础上，从试样制备、岩土物理性质试验及力学性质等方面对室内岩土试验常见的问题进行了分析，并就如何提高土工试验成果的准确性提出了一些个人的看法。

关键词：土工试验；试样制备；土的物理性质试验；土的力学性质试验

室内土工试验的过程，就是试验人员按照规范规定，试验委托要求，使用仪器设备对岩土样品进行测试，以得到岩土体的物理、力学性质指标的一组有序的活动。最终的试验结果是用来供工程设计和计算时使用。但是在实际中，由于土工试验数据往往受一些样品自身不均匀的影响，会使得测试结果和岩土体实际性状存在一定数据差异，这些数据差异有时候在数据分析中不能完全被准确检测出来，可能在施工的时候问题才会暴露出来。

1、土的物理性质试验及试验中存在的主要问题

土的物理性质表明土的密实程度和含水状态，能够反映土的物理组成和结构特征。在含水率、密度的指标中，含水率是最容易变化的，因为土不同，它的含水率就会不同。造成土含水率不同的原因有很多，例如土质分布不均匀、取样的多样性、运输和保存过程中受到天气的影响等等，从而会导致试验结果的不准确。土的密度一般来说变化不是很大，但是在不同的土样中，土的密度还是不同的。而对于某一个土来说，它的密度值还是具有稳定性的，一般作为平行测定，如果偏差较大，那就很可能是土质分布不均匀造成的或者是刮刀磨损造成的。因此在试验时，经常要检查器材是否符合质量要求。

土的物理试验各项指标之间都是有联系的，各项指标出来后，通过对数据的分析，就能够判断指标的准确性。

土的比重大小主要是由土的矿物成分决定的，粘土矿物成分较多，比重就较大。常见的土的比重范围：一般砂土为2.65-2.69，粉土为2.70-2.71，粉质粘土为2.72-2.73，粘土为2.74-2.76。同一地区同一类土的比重基本相同，但是当土中含有有机质时，比重随着有机质的增加会下到2.40一下，这时就要用中性液体测定，比如煤油、汽油等，并要采用抽气法排气。对土的液限和塑限测定时，规程上规定，一般要过0.50mm的筛才进行测试，但在实际操作中，有的土我们可以看见含有很多的砂粒，一旦过0.50mm筛后进行试验，这种土的塑性指数就会大，就不能反映实际情况。因此，应该采用筛分法来确定土中砂粒的含量，如果含量确定达到砂土含量的标准，就应该按砂土的标准来进行测试有关指标。

2、土的力学性质试验及试验中存在的主要问题

土的固结试验是测定土体在压力的作用下产生变形的过程，根据求得的各项压缩指标，可以来分析土的压缩特性和土的固结状态，并以此作为计算设计建筑物沉降量的标准。为了使压缩指标达到很高的准确性，首先要保证土样的验收和管理工作，不让其扰动，并要严格按照相关标准进行试验操作，出现问题及时解决。例如在开土过程中感觉土较软或测出的液性指数过大，而测出的压缩模量太大，那就说明数据有误或者试验仪器长时间没有校正，可能仪器有些变形，要检查一下仪器。或者在开土过程中感觉土过硬，而测出的压缩模量又太小，原因可能是土的结构发生变化或者是进了水。

土的抗剪强度是土的抵抗剪切破坏的极限能力，是土的重要力学性指标之一。在计算承载能力、地基的稳定性及挡土墙的压力中都要用到土的抗剪指标，因此测定土的抗剪力是具有非常重要的意义的。测量抗剪力的方法在试验中常见的有直接剪切试验、三轴压缩试验和无侧限抗压试验等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在室内测出的结果有时候和实际情况出入太大，主要原因是因为所取试样的性质相差太大，不符合自然规律，因此要取一些代表性的土样。

土的压缩性和抗剪强度之间有一定的联系，利用这种关联性，我们有时候可以直接根据压缩性和抗剪强度来判断试验数据的准确性。一般来说，土的压缩性越高，压缩模量就会越低，则它的抗剪强度就会越小，这就有了线性关系，压缩模量和抗剪强度指标有着正比关系。但是，在有些情况下，要求做固结快剪，这种关系就不一定正确，这要根据实际情况来确定。

3、土的物理、力学性质之间的相关性

土的物理性质和力学性质之间有着非常紧密的关系。在很大程度上，土的物理性质决定了土的力学性质。土的强度是容易变化的，是随着外界的环境变化而变化。天然的土体是具有结构性的，对扰动很敏感，土在外力作用下的变形其实就是土颗粒之间的结合水及气体相互作用而产生移动的结果。在受相同力的情况下，土的力学性质主要是由土的物质成分、结构、构造特点及密度、含水率等决定，其压缩曲线的形状与土的物质成分、结构、构造特点及密度、含水率有关。

在试验完成后，所有的指标都出来了，根据指标之间的相关性来进行分析，对不符合一般规律或实际情况的数据做出调整或者是对一些部分进行重新试验。这里举一些常见的关联：土粒比重gs决定于土的矿物成分，如果粘土矿物成分越多，其比重值就会越大；塑性指数ip的大小与土中结合水的含量有关，粘土矿物越多，可能其中结合水就会越大，则塑性指数值就会越大，由上面可知比重gs也越大，塑性指数ip与比重gs的值成正比关系。土的含水率对土的力学指标影响最为重要，一般来说，相同的土，含水率越高，压缩模量、内摩擦角、粘聚力就会越小，反之亦然。

4、提高土工试验成果的措施

（1）建立健全各项土工试验规章制度，规范各项试验的基本操作过程。对试验仪器进行定期的保养及检测，并且做到经常性及定期检查。对报废不符合标准的仪器，应及时更新，对影响试验质量的仪器应及时整修。

（2）经常组织试验人员学习国标和有关规范规程，要求试验人员对所作出的试验数据能有正确的判断，对出现偏差及异常的数据，能找出原因并且重新更正。有机会参加技术交流和技术讲座等活动，以提高试验人员的技术水平。

（3）聘任具有较高文化及业务水平、富有专业实际经验的技术骨干把关，指导试验工作，并检查督促试验人员严格遵守国标及相关规范规程，解决工作中的疑难问题，直接审核审定试验成果报告。

（4）严禁未经专业培训、无上岗证书及专业技术职称的人员参加试验操作。

5、结束语

一个准确的试验结果仅仅靠先进的设备是不够的，更重要的是专业素养、试验人员的技术水平和对工作的细心程度，因此在试验中人为因数是很重要的一个部分。土工试验是为岩土工程勘察提供一个准确的测试结果，而测试结果的准确与否决定着工程的质量和安全性。室内土工试验出了上面提到的一些经常碰到的问题外，还有一些客观原因，比如设备仪器、操作环境、每个公司部门的规章制度等，这些都有可能影响试验数据结果。我们应该高度重视土工试验对工程建设起到的重要作用，因此必须使用标准的仪器设备，建立一个符合国家标准要求的管理规章制度，严格要求试验人员的专业素质和加强人员的职业道德教育，从最基本的抓起，认真负责，才能确保室内试验成果的准确性。

参考文献

[1]吴秀敏.室内土工试验质量管理探索[J].西部探矿工程,2016

[2]梁高宏.工程项目施工质量体系的运行[J].化工施工技术,2015

论文作者:鲍素梅

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第06期

论文发表时间:2019/6/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/008b07dea9fa8e051fd8f2ea.html