# 电厂化学水处理技术发展与应用探究论文_李丹丹,李世伟

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责公司电力分公司 内蒙古霍林郭勒市 029200

摘要：随着能源需求量的增加，电厂大型化也成了发展趋势，同时大型化的电力机组对水资源的质量及数量有了更高的要求，电厂需要选择合理的化学水处理技术来满足电厂大型化对水源的要求，来更好的促进电力能源的扩大。通过对原水净化处理技术、FCS技术、凝结水精处理技术及全膜分离技术的分析，为电厂化学水处理技术的研究提供必要参考。充分把握化学水处理技术的发展趋势来更好的为电厂提供安全稳定的水资源，满足大型机组安全生产的要求，实现对电厂发展系统性和技术性的支持。

关键词：电厂;化学水处理技术;发展及应用

引言

在科学技术不断进步和快速发展的背景下，我国各个行业的整体发展势头比较良好，对各种不同类型的能源、资源需求量有明显增加。在这种大环境背景下，要结合实际情况，对能源行业的发展规模进行不断扩大和完善，这样才能够满足现阶段各个领域在发展过程中对能源的个性化需求。与此同时，由于受到机组容量、参数等这些环节和因素的影响，所以必须要结合实际情况，采取有针对性的措施，对机组容量、参数等进行有效提升。但是需要注意的一点就是，如果对其进行提升，那么势必会导致电厂化学水的处理过程受到影响，处理效果也会受到影响。电厂在运行过程中的安全性和稳定性，会直接与化学水的处理系统产生联系，所以为了保证化学水的处理效果，要结合其自身的特点，这样才可以在实践中提出有针对性的技术工艺，满足电厂化学水的处理要求。

一、电厂化学水处理技术概述

在我们日常生产生活中，水作为一种不可或缺的生活元素，目前，工业废水给我们生存环境带来严重破坏，很多专家和学者逐渐提升了对工业废水处理的重视程度。随着我国电厂的快速发展，有效推动了我国社会的进步和经济的发展，电厂用水如果得不到必要的处理，就会产生一系列的问题，如结垢、积盐等，甚至给电厂发电设备带来严重损坏。现阶段，电厂化学水处理技术虽然得到快速发展，但是，处理工艺大体相同，都是通过温度、PH、磷酸根含量等指标来监测电厂循环水是否需要经过处理，电厂化学水处理技术就十分必要。

传统的电厂化学水需要在很多环节中进行预处理，如原水、锅炉补给水等，该处理方法在技术等方面存在很大不足，如需要占用大量的面积，导致管理难度增大，且生产流程的控制主要通过模拟盘，已经不能满足时代的发展。我国电厂化学水处理技术的发展主要具备三个特点：处理设备集中化、水处理方式的环保和节能化、水处理流程的自动化，只有具备上述三个特点，才能促进我国电厂化学水处理技术的进步。

二、电厂中化学水处理技术的重要意义

只有火电厂化学水处理技术更具专业化才能使发电厂的安全得到保障，使电厂的日常生产效益更加可观。如果进入电厂循环系统的水没能达到标准就会导致电厂设备在其运转过程中产生不必要的损耗，与此同时还会增加设备使用的安全故障隐患。例如将纯净度不达标的水引入锅炉内一段时间，锅炉内壁就会与水中的杂质发生反应产生水垢，由于水垢比锅炉的导热性差很多会造成锅炉内壁的压力以及高温两者叠加的压力，致使锅炉的管道发生变形甚至导致锅炉的管道发生爆裂的情况，为以后的生产生活留下很大的隐患，如果发生管道爆裂后果将不可想象。另一种情况是由于化学水处理技术的不够专业导致火电厂在其生产工作过程中发电的效率大幅度降低，对设备的运行和维护的费用增加。例如在运用不专业的净水系统导致汽轮机凝汽器内部与不纯净水发生化学反应产生水垢，将会增加其内部的杂质的含量及空气的含量，进一步降低了发热的效率，并且如果较长时间的使用会导致水垢的大量增加，进而影响设备的正常使用。

三、电厂化学水处理技术

随着我国科技水平的不断提升，我国电厂化学水处理技术也在不断进步，但是，我国电厂化学水处理技术和国外先进国家相比，仍旧处于落后地位。本文主要介绍原水净化处理技术、FCS技术、凝结水精处理技术及全膜分离技术，从而为电厂化学水处理技术的研究提供必要参考。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）原水净化处理技术

电厂在实际运行过程中会需要大量水，这些水大多是自然水，没有经过任何的处理，水中往往含有大量的盐分和杂质，长期使用就会影响电厂设备的正常运行。因而，原水净化处理技术的应用十分必要，首先将水中的杂质沉淀处理，并严格监测水的PH，必要时采用中和处理的方式，而在中和处理过程中，尽量避免中和处理带来的危害。现阶段，使用较多的原水净化技术是利用活性炭、砂土过滤。在一些电厂中也采用超滤扎装置来处理原水，该种处理技术具有效率高，成本节约及破坏性小的特点。

（二）FCS技术应用

为了有效提升电厂运行的安全，提升对特殊环境及易变控制力度，需要应用FCS技术，该技术符合电厂化学水处理技术。比如火电厂在实际运行过程中存在很多问题，尤其是化学水处理设备分散，提升了样品取得的难度，降低了对水的实时监控效率。FCS技术具有自动化程度高、开放性、及可操作新。可以将火电厂一些落后操作系统进行分级，并且重新构建完善的操作系统。现阶段，在火电厂的水处理系统中，凝结水处理就利用了FCS技术，大大提升了工作效率，在一定程度也降低了人工劳动强度，实现远程操作的目的。

（三）凝结水精处理技术

凝结水是指水在经过高温之后形成的饱和蒸馏水，凝结水在热能价值上低于蒸汽，但是，凝结水具有很多优点，如水的纯度较高，非常适合电厂锅炉运行使用。依靠该循环方式，可以大大提升资源的利用效率，并且降低了企业运行成本。比如，现阶段，在很多电厂运行过程中，人们很容易忽视发电设备的蒸汽气热。蒸汽机在运行过程中，如果发生了泄漏等情况，就会在凝结水中带来循环水杂质，从而降低了水的纯度，尤其在采用海水冷却系统，如果发生故障，就会大大降低了汽轮机安全运行效率。因而，需要对凝结水进行精处理，现阶段在我国火电发电厂中凝结水系统主要有高速混床和前置过滤器，利用过滤器将水中的铁离子取出，而离子交换发生在高速混床上，通过专门的设备，让失去交换能力的树脂重新恢复交换能力，从而实现凝结水的精处理。凝结水经过精处理过程，可以避免一些盐分对电厂设备的腐蚀，大大提升電厂运行效率。

（四）全膜分离技术

超滤膜是通过压力去除水中颗粒、胶体及相对分子量大的活性膜。借助压力驱动使多孔膜上的机械截留，分离范围是胶体、病毒、大分子物质等。和传统水处理技术相比，全膜分离技术具有很多优点，膜分离设备紧凑、运动部件少、结构简单、操作及维修便捷，自动控制方便，可以实现连续生产。膜分离技术能耗低、效率高、设备小巧、占地少。

结束语

通过以上的讨论可以看出，伴随着我国社会科技的不断发展，电厂化学水处理技术也在不断的提升，传统性的化学水处理方式逐渐退出历史舞台被新型技术所取代，但是我国对于电厂化学水处理技术的研究与发达国家尚有一段距离，仍需要相关人员进行研究。

参考文献

[1]王亮.浅析电厂化学水处理技术发展与应用[J].山东工业技术，2017（09）：12.

[2]张妹英.电厂化学水处理技术发展及应用探析[J].化工管理，2018，No.491（20）：148-149.

[3]王少宇.关于电厂化学水处理技术应用的相关探讨[J].中国战略新兴产业，2017（32）：111-112.

[4]罗鸣.对电厂化学混合离子交换器合理运行的技术控制探讨[J].化工管理，2018，No.486（15）：50-51.

[5]刘延超，李洪滨.浅析电厂化学水处理技术发展与应用[J].科技创新与应用，2016（36）：151.

论文作者:李丹丹,李世伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/008d85f376f5f9c29a9ca193.html