# 浅谈大比例尺航测成图精度的质量控制论文_郎杰

郎杰

辽宁百特测绘地理信息有限公司 辽宁沈阳 110034

摘要：近年来，遥感技术和信息技术取得了较为明显的成就，传统的野外成图方式开始被新型的航拍成图方式所取代，其中应用的大比例尺成图技术提高了成图效率。本文从大比例尺航测成图精度要求及其影响因素出发，分析了大比例尺航测成图精度的质量控制方式，旨在为大比例尺航测成图精度的提高提供意见。

关键词：大比例尺航测；成图精度；质量控制

引言：大比例尺航测成图方式的应用，具有成图时间较短、外业劳动力度较低、成图质量较高、数据资料应用较为便捷等优势，其中具备的丰富信息和数据能够更好的满足现阶段城市建设需求。在城市化进程日渐加快的形势下，大比例尺图的绘制专业程度也逐渐提高，为此，技术人员需要控制大比例尺航测成图精度。

1.大比例尺航测成图精度要求及其影响因素

1.1大比例尺航测成图精度要求

大比例尺航测成图的精度主要涉及到了数学基础、位置精度、属性精度等方面。大比例尺航测成图的具体精度要求如下：内业加密点与最近野外控制点在平面图纸中的距离误差不能差超过0.4ｍｍ；地物点与最近野外控制点在平面图纸中的距离误差不能差超过0.5ｍｍ（森林等隐蔽地区可放宽到0.55ｍｍ）；高程注记点与邻近野外控制点在平面图纸中的距离误差不能差超过0.4m；等高线与最近野外控制点在平面图纸中的距离误差不能差超过0.5m（森林等隐蔽地区可放宽到0.55ｍ；建城区铺装路面高程注记与邻近控制点高程在平面图纸中的距离误差不能差超过0.15ｍ。

1.2大比例尺航测成图精度的影响因素

大比例尺航测成图方式尽管提高了地理图的绘制和成图效率，但是成图精度却不能完全达到野外成图方式的从成图精度[1]。影响大比例尺航测成图精度的因素主要为大比例尺航测成图方式的应用工序，如比例尺设计、航空拍摄、立体采集、外业测绘、测绘成果检测等，本文也将从上述成图工序出发，分析控制成图质量和提高大比例尺航测成图精度的方式。

2.大比例尺航测成图精度的质量控制方式

2.1做好比例尺设计质量控制工作

做好比例尺设计是确保大比例尺航测成图精度的首要工作，但设计工作不是要求越多越好，而是需要设计人员结合被测量地区的实际情况，并遵循国家颁布的行业标准和规范等文件要求，真正设计出符合图纸应用需求、测量团队测量能力、测量工作进展成本和效率要求的比例尺。

2.2做好航拍质量和测量质量控制工作

确保航拍质量是确保大比例尺航测成图精度的基础工作，并且因为航拍工作不够完善或航拍质量不高而导致的精度损失无法进行后续补偿。因此，在开展航拍工作前，测量团队需要掌握好航拍比例、航拍时间、航拍路线，并保证航拍设备和航拍飞机的良好运行，在开展航拍工作前检查拍摄相片的重叠角度、倾斜角度、旋转角度、拍摄航线的弯曲程度是否符合相关规定，以及拍摄相片的清晰度和色调等基本因素是否符合成图要求[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

此外，工作人员需要控制好航拍测量质量，结合实际测量要求和成图需求来确定测量操作的布点形式和点位选取方式，并对测量位置进行质量检测，确保其能够达到专业的测量要求。像控点的具体布设需要按照区域网的格局来进行，并且要与航线方向相同或垂直于航线方向。

2.3做好立体采集质量控制工作

立体采集质量控制工作主要包括以下两点：第一，控制采集模型的精度，并确定采集模型的精确程度和采集模型的接边精度。第二，要遵循采立体采集工作的标准要求，并参照1：500的比例尺来设计地形图纸，确保立体采集工作采集到的立体影像中能够显示清晰的地理物质和精准的地貌特征，尤其是要确保被树冠遮挡的区域也能显示出来，在测量过程中要确保立体图像上的边角都能被测量到，尤其是要注意房脚点信息的采集，如果在采集过程中出现了界定不够清晰或者采集图像不够清晰的图像，采集人员需要将其标记出来，由外业测绘人员进行再次测绘和补测。

2.4做好外业测绘质量控制工作

外业测绘工作实际上是对立体采集工作的进一步补充和完善，立体采集工作主要采集的是房屋的外围轮廓，而外业测绘工作需要对房屋的屋檐及其投影差进行改正，并进一步规范房脚点的采集工作，屋檐采集和房脚点采集工作的精确程度直接关系到了成图的精确程度，为此，采集人员需要提高对这两种采集工作的重视程度，并在采集过程中明确的标记出屋檐、屋檐宽度、房脚点的具体位置及信息。此外，需要对立体采集过程中被遮挡的部位和标记的不够明确的部位进行二次补测，并且1：500比例尺下被遮挡和不能够明确的位置较多，因此测绘人员进行外业测绘的必要性较高[3]。在外业测绘工作中，测绘人员还需要对接边质量进行检测，以此来提高测绘图纸制作的质量和效率。

2.5做好测绘成果质量控制工作

测绘成果质量检测也是确保测绘质量的关键方式之一，在测绘成果质量检测过程中，测绘人员可以通过图库一体化软化对采集到的数据和信息进行检测，并在检测工作完成后自动将检测数据和信息整合成数据库和绘制图纸，因此，测绘人员要确保检测软件应用的精确程度。

具体的测绘成果质量检测内容主要包括以下几项：不同形式测绘结果的一致性；图纸绘制要素的完善程度和精确程度；图纸绘制属性的规范程度；图纸设计符号应用的正确程度；有向点和有向线方向的正确程度；图纸等高线绘制的精确程度；高程点和比高点之间的等高线绘制是否存在问题；控制点和临界资料的完善程度；图纸接边工作的规范程度[4]。

结束语：总之，大比例尺航测成图质量控制工作主要通过软件自主检测和人机交互检测两种方式来完成，检测方向主要图纸绘制要素分层工作精确程度、要素布置空间分布是否符合逻辑性等，为此测绘人员需要从上述方面出发，并结合实际测绘需求，控制测绘精度和图纸绘制精度。

参考文献：

[1]王晔.锦州市南山公园1∶500比例尺航测成图项目的实践[J].测绘与空间地理信息,2017,40(05):211-213.

[2]吴卓蕾,赵礼剑,曹兰杰.大比例尺航测成图质量控制探讨[J].矿山测量,2017,45(03):84-87.

[3]黄达藩.汕头市区大比例尺航测成图工程的组织实施与质量管理[J].城市勘测,2014(01):41-43.

[4]眭金文.关于城市大比例尺航测成图技术方案选择中的若干问题[J].城市勘测,2015(01):33-37.

论文作者:郎杰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第11期

论文发表时间:2018/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00a0ac99aaadb292a808cf2d.html