# 浅谈钢板网在外脚手架中安全防护的应用论文_谢晓琴,刘磊,林昭阳

中建二局第三建筑工程有限公司西北分公司 西安市 710000

摘要：通过分析其他在施工程外架立面防护，从其安全角度、成本角度、环保角度及观感考虑整体较差，且一直没有较好的改进方法，寻找优于传统绿色密目网的新工艺或新型材料迫在眉睫，通过搜集资料，集思广益制定出创新方案：钢板网在外脚手架中安全防护的应用，可彻底规避上述问题，同时能够满足施工的安全性、可操作性、环保性、经济效益等要求。

关键词：安全防护、周转、环保、操作

1、概述

中建·御和天下一期2#地块7组团工程，位于唐山市丰润区林荫路西侧、园东道北侧，由高层住宅、地下车库组成，剪力墙结构。总建筑面积157867.26㎡。701#楼、704#楼、707#楼、709#楼地下1层，地上18层，建筑高度53.4m；405#楼、406#楼地下2层，地上26层，建筑高度76.6m；702#楼、703#楼、705#楼、706#楼、708#楼地下1层，地上11层，建筑高度33.1m；综合考虑工期、安全性及经济性、环保性，11栋高层住宅结构施工外操作架均采用悬挑式钢管脚手架，外架防护均采用钢板网做立面防护。

2、方案选择

对于传统绿色密目网外架防护，经过现场的实际使用以及后期的问题反馈，存在许多问题：

（1）安全角度，绿色密目网易松动脱落，阻燃性逐渐失效。

（2）成本角度，易老化，破损，后期修补繁琐，成本较大。

（3）环保角度，一次性使用，且污染环境，不易治理。

（4）外观老旧，影像企业形象。

钢板网成型后效果美观，干净整洁可体现企业形象，网片与网片之间连接无缝隙，安全性极佳，操作简单，提拿方便，周转率可达到15次左右；

传统绿色密目网成型后效果很差，长时间搭设密目网破损严重，需消耗大量人力物力进行修补，操作方便，安全性较差，因密目网长时间使用破损严重，后期已经起不到安全防护作用，操作简单，易上手，固定位置随意但不牢靠，且其他工种可随意拆除。

通过网络搜集资料，集思广益最终确定采用钢板网新型材料替代传统密目网。

3、钢板网材料及安装方案

（1）材料

扣槽钢板网： 扣槽型网片，从力学设计上来说不易变形，因为有扣槽，在阴阳角处易弯折。可以采用对接连接与扣槽搭接两种方式，连接方式灵活。如果采用扣槽搭接，不会滑动出现缝隙，安全性大。

钢板网安装节点

（4）验收

各参验部门联合对钢板网在外脚手架的立面防护进行全面验收，针对连接杆布设间距，卡槽固定水平度以及钢板网安装是否严密、固定是否牢靠进行一一检查，确保安全防护起到切实可行的目的。

【结束语】

目前本工程11栋高层大部分已完成了主体结构施工，部分钢板网均已拆除并周转使用到了下一期工程。通过本工程的实践，钢板网作为外架立面防护使用，封闭严密，安装简易、整体成型效果好，安全性高。实施时沿脚手架外立杆外侧满挂钢板网，采用卡槽固定，在外架转角处可随意弯折，不留缝隙。钢板网的成功使用不仅使现场施工环境提升到一个新的高度，而且得到了建设单位、监理单位及当地安检部门的一致好评，钢板网周转使用率极高、残值可观，经济效益与社会效益十分显著。

[1]王文 宋贞网《悬挑脚手架的设计与施工》江苏建筑；2003年04期；

[2]陆顺初 吴启平《悬挑脚手架安全技术》建筑安全；2001年10期；

[3]孙力《悬挑脚手架高层建筑施工中的应用》黑龙江科技信息；2010年31期；

[4] 毛桂余《某工程外墙悬挑脚手架搭设方案》江苏建材；2010年02期；

【作者简介】谢晓琴，（1974--）女，工程师，长期从事建筑工程管理方面的工作。

刘磊，（1991.01-），男，助理工程师，长期从事土木工程研究。

论文作者:谢晓琴,刘磊,林昭阳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2019/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00b9bea8f6e28015628cfb93.html