# 浅析建筑给水排水工程与节能论文_杨帅帅1,范艳荣2

杨帅帅1 范艳荣2

河南省钰达建筑装饰工程有限公司 河南焦作 454000

摘要：近年来，我国城市建设飞速发展，城市人口也不断增长，随之，城市用水量越来越大，国内部分城市的水资源严重紧缺，对人们的生活、社会的发展造成了极大的影响。因此，在进行建筑给排水设计时，在考虑到用水的安全性与稳定性的前提下，必须尽可能的考虑到节能问题。

关键词：建筑给排水；工程节能

一、建筑给水排水节能的重要性

水是人类生存发展过程中不可或缺的重要能源，事实上，经济建设的发展进步同能源的发展有着密不可分的关系，能源发展是经济建设不断发展的不懈动力。当下，水资源短缺问题已经引起了全世界的高度关注，该问题需要全人类共同面对和解决。在建筑过程中，各个环节都要耗费大量的水资源；随着经济发展步伐的加快，人们对生活环境的要求越来越高。不过，在水资源严重短缺的大环境下，提倡节约用水已经变得十万火急，势在必行。应在满足人们生活环境要求的基础上大力推广建筑给排水节能技术，通过该技术的广泛应用，有效地降低水资源的浪费。

二、建筑给水排水工程与节能的发展途径

1、对雨水的集蓄和中水进行利用

通过对自然降水的收集储蓄并将之作为开发中水的资源之一已成为当前对水资源的开发利用的有效途径，在实现了对水资源的可持续利用的同时也起到了保护环境的作用。在日常的生活中，会产生大量的生活污水和废水。而经过处理之后，这些废水和中水又重新达到国家规定的标准，这就是中水。中水虽然不可以饮用，但是因为并没有危害，可以用在生活之中。在我国，有大量的废水存在，更存在有大量产生废水的建筑。通过对这些废水的处理再利用，可以很大程度上较少对城市自来水的消耗。这样，就有力的保证的城市供水的平稳。另外，雨水也是可以通过收集进行再利用的。

2、建筑工地废水利用

建筑施工时混凝土养护、浇砖可以在有坡度的地面上进行，多余的废水可以通过排水管流入沉淀池，化石灰时上面的清水可以直接通过排水管流入沉淀池，雨水可以通过有坡度的地面、排水管流入沉淀池。沉淀池的做法与雨水利用相同，最后一级沉淀池的水流入蓄水池，然后由水泵加压二次利用。

3、利用市政给水管网余压，进行分区给水

一般情况下，城市供水中的市政给水网压力通常设置在0.3Mpa到0.4Mpa之间，那么在实际操作中，通过对市政给水管网压力的合理利用，进行分区供水，可以有效减少二次加压所造成的能耗。此外，还可以通过在屋顶设置调节贮水箱的方式，充分利用管网压力和调节用水。并通过在进户管处，水表前装设调压孔板或节流塞等方式进行减压，从而达到减少超压出流量的效果。通过下表可发现，对泵站进行改造后的节能效果相当明显。

4、无负压供水设备的使用

无负压变频供水设备主要的组成部分包括：智能控制系统、无负压调节罐、水泵以及气压罐等设备。它的工作原理是：当自来水进入调节罐之后，调节罐中的空气全部排放到真空消除器中，等调节罐中水蓄满之后，真空消除器的阀门关闭。但自来水的压力与管道的压力一致时，设备通过旁通阀向水管网进行供水。当自来水的压力无法满足用水要求时，系统就会利用压力传感器发出信号，当水泵接收到信号之后，就开始启动水泵进行供水。在供水的过程中，水管网的水压比水泵水压要大，系统会一直进行供水。但水管网的水压比水泵水压小时，调节罐中的水就会继续向水管网进行供水，保持正常的供水。于是，真空消除器中的空气就会重新进入调节罐，减少负压，系统恢复正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆无负压供水设备的使用，占地小，无需构建水池或水箱，降低成本，不仅可以减少水资源的浪费，还要提高水资源的使用效益。

5、建立健全热水供应的循环利用系统

随着这些年热水系统技术的不断成熟，小区普遍开始采用集中的热水供应系统。这样，也就对建筑热水循环系统的质量提出了更加严格的要求。当前的热水供暖系统中，能源的利用率很低，浪费现象特别严重。比如，在热水装置运行之前，就必须先行放出一部分的冷水，只有这样，才能够得到满意的水温。这样，就造成了严重的水资源的浪费。出现这种现象，主要的原因就是产品在设计、施工还有之后的管理工作出现了纰漏。这些都需要对水资源的浪费负责。真正正确的做法，因该是在集中供应热水智商，考虑到节水和节能的需要。通过考虑成本在内的多方面因素，综合各种有利条件，建立起高效率的水资源利用系统。

6、利用太阳能

作为一种可无线再生的能源，太阳能绝对是利用的不二选择。将太阳能合理的利用，开发太阳的利用价值。当前，太阳能最典型的利用形式就是太阳能热水器。当前，太阳能热水器主要都放置于屋顶上，是一种以太阳能为能源的热水器。可以提供洗澡用的热水，但是，太阳能加热的水也不仅限于此。它的利用范围比较宽泛。现在，可以通过太阳能热水器给很多地方提供热水。这样，通过使用太阳能，很多家庭就不仅可以节省大量的电费支出，同时也可以降低能源的利用。

7、推广新型节水设备

推广使用节水、节能型管材和阀门。作为建筑给排水的常用配件，管材和阀门质量的好坏往往直接影响到节水效果的好坏；推广使用节水型清洁卫生用具及节水型配水器材。目前，房屋建筑所使用的座便器多为冲水量在11L以上的耗水量大的座便器，而厨房的洗涤盆、盥洗室的面盆以及淋浴喷头等耗水量也极大，若能采用冲水量小于6L的座便器则可节水14%，而若能采用充气水龙头或瓷芯节水龙头，在水压相同的条件下，则能节水20%—30%左右。

8、加大力度开发新型水资源—中水

城市建筑生活排水是中水的主要来源之一，其中包括人们日常生活中排出的生活污水和废水。若能将这些污水、废水进行收集，并集中处理净化成中水，并以之代替一部分现行的城市和建筑杂用水，相当于间接的增加了城市供水量。通过这一节约水资源、污水资源化的措施，可以大量节约城市用水，是今后节约用水工程发展的必然趋向。我国应加大在这一方面的研究力度，尽早将之应用与城市建设之中。

9、提高水的重复利用率

在水源条件许可的情况下，可采用江水、河水、湖泊水、海水、地下水等作为循环冷却水，合理选择冷却塔。在空气湿球温度较低的干燥地区，可通过设计计算来适当提高冷却水进出水温差，以减少循环水量和循环水泵的能耗，缩小循环管道的管径.合理布置冷却塔.保证冷却塔之间的距离，有良好的气流组织条件，避免影响冷却塔的散热效果.针对不同的循环冷却水水质应采取化学f杀菌、灭藻等）、物理（过滤）的水处理方法，具有缓蚀、阻垢的水处理功能，减少管道和机组内的结垢、腐蚀.在一定的条件下，设置合用消防水箱，以减少消防水箱的清洗用水.利用消防试验排水，将消防排水返回到消防水池.增加消防水池、消防水箱的水处理设备。

结束语

随着社会的高速发展，给排水工程设计中节水节能不容忽视，我们要不断采取新工艺、新材料、新设备等达到节水节能的目的，并且要大力宣传节水的意义，使每个人都从生活点滴做起，共同实现节水节能，为可持续发展提供源源不断的能源。

参考文献：

[1]超高层.建筑给水排水设计中的节能与节材研究[J].门窗，2013（02）

[2]印春喜.建筑给水设计中节能问题探讨[期刊论文]-中华民，2010（11）

[3]黄玉珠.建筑给水排水工程设计标准体系及应用研究[D].华南理工大学，2012.05（16）：123-126

论文作者:杨帅帅1,范艳荣2

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00c76364e2d204de2d3f1ab2.html