# 计量管理在特种设备检验中的重要性论文_丁宁

北京市特种设备检测中心 北京 100029

摘要：特种设备的良好运行直接关系到国家财产和人民生命的安 全，在特种设备检验过程中，计量管理正在起到越来越重要的作用。计量管理体系是现代管理技术的实践与发展，是一种新型的管理理 念。计量管理体系对检验机构的生存与发展有着重要的辅助作用，其 越来越重要的辅助地位也逐渐得到绝大多数的检验机构的认可。

在实际工作中，往往很容易把校准和检定两个概念混淆在一起，把实际上检验机构大量可作为校准的工作划入了检定范围之内，以检 定代替校准，忽视了校准工作。作为特种设备检验机构，应正确理解 校准和检定的区别，对不同的仪器制定不同的校准规范，以提高检验 效率。

计量是研究测量的科学，这个词看似抽象专业，实际上与特种设 备检验工作息息相关。在特种设备检验过程中，任何一个测试活动都 是以计量为基础的，特种设备检验过程中需要接触大量的测量问题，并从各种测量活动中得出结论，任何一个数据都要保证其准确性，都 要进行反复实验获取。因此，检验人员不能把这看做一种简单的劳动，而要注重操作中不断增强计量意识，认真对待每一个测量数据，要树 立科学严谨、细致的工作作风，这对提高检验水平有着极其重要的作 用。

关键词：特种设备检验机构；校准与检定；计量意识

前言

随着经济社会不断进步，特种设备行业以及特种设备检验事业取 得了跨越式发展。特种设备检验机构从 1978 年劳动部门设立锅炉压 力容器检验所至今，已经走过了 39 个年头，在提高特种设备安全水 平、防范特种设备事故等方面发挥了重要作用，为促进经济社会发展 做出了积极贡献。在特种设备检验过程中，计量管理也起着越来越重 要的作用。

1 特种设备检验的重要性

近年来，随着特种设备安装使用数量的逐年增加，特种设备安全 隐患越来越突出，由于特种设备使用危险性较大，涉及人身生命财产 安全，所以特种设备的设计、生产、安装、使用的全过程检验，对特 种设备的安全运行起着重要的作用。因此，所有检验人员都应特别重 视特种设备的检查质量，不放过任何安全隐患，这对于保证人民的生 命财产安全具有重要意义。

2 建立统一的计量管理体系

计量管理体系是现代管理技术的实践与发展，是一种新型的管理 理念。计量管理体系对检验机构的生存与发展有着重要的辅助作用，其越来越重要的辅助地位也逐渐得到绝大多数的检验机构的认可。现 如今，市场越来越开放，与国际逐步接轨，这就需要检验机构拥有足够 专业的理论知识以及实践经验，提升计量管理水平，形成完备的计量 管理体系。

3 正确区分校准和检定

校准和验证是两个不同的概念。校准是指在规定的条件下，为确 定计量仪器或测量系统的示值，或实物量具或标准物质所代表的值，与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。校准结果可用以评 定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差，或给任何标尺上的标 记赋值。检定是指通过校验提供证据来确认符合规定的要求。为了与 计量仪器的管理相衔接，检定的目的是校验计量仪器的示值与相对应 的已知量值之间的偏差，使其始终小于有关计量仪器管理的标准、规 程或规范中所规定的最大允许误差。根据检定的结果对计量仪器作出 继续使用、进行调差、修理、降级使用或声明报废的决定。校准和检 定之间有几个主要的区别。

（1）性质不同:校准不具有强制性，属于组织自愿的溯源行为；检定属于强制性的执法行为，属法制计量管理的范畴。

（2）对象不同:校准的对象属于强制性检定之外的测量装置；检 定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。

（3）目的不同：校准属于自下而上量值溯源；检定是评定计量仪 器是否符合规定要求，是自下而上的量值传递过程。

（4）方式不同:校准的方式可以采用组织自校、外校，或自校加 外校相结合的方式进行；检定必须到有资格的计量部门或法定授权的 单位进行。

（5）周期不同:校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确 定；检定的周期必须按规程规定进行。

（6）结论不同:校准的结论只是评定测量装置的量值误差，确保量值准确，不要求给出合格或不合格的判定；检定则必须根据规程规 定的量值误差范围，给出测量装置合格或不合格的判定。

（7）主管单位不同:校准一般有 CNAS 授权；检定由当地质监部门 授权。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在实际工作中，往往很容易把这两个概念混淆在一起，或者对校 准与检定不加区分，把实际上检验机构大量可作为校准的工作划入了 检定范围之内，以检定代替校准，忽视了校准工作。作为特种设备检 验机构，应正确理解校准和检定的区别，对不同的仪器制定不同的校 准规范，以提高检验效率。

4 加强计量控制

对于检验机构来说，计量管理与每个检验员都有密切的关系，它 依赖于每个检验员的执行，所以要明确各级的责任，尤其是检验员的 责任。仪器校准和检定主体是检验员，而不只是计量管理员。在使用 前也应进行自校准，合格后才能开始检测。在每年至少 2 次检查期间，检查主要是检查使用、搬运和存储过程中可能出现的损坏和偏差，并 及时发现需要改正的问题；每年至少 1 次的相互间比对，通过比对 来发现检测过程中的问题。数据精度不只依赖于仪器，更主要的是依 靠仪器的正确使用和正确检测的场景，同样的仪器，同样的检测内容，可以给出不同的数值结果，这与检验方法和经验、分析、判断是密切 相关的。

通过各方面的检查发现，特种设备检验机构新旧交替变化较大，特别是青年检验人员，缺乏现场经验，仪器使用能力较弱，只能通过不断比对使用发现问题，找出差距并持续改进。

5 特种设备检验机构的计量管理

5.1 提高计量意识，增强计量测试技术

计量是研究测量的科学，这个词看似抽象专业，实际上与特种设 备检验工作息息相关。在特种设备检验过程中，任何一个测试活动都 是以计量为基础的，特种设备检验过程中需要接触大量的测量问题，并从各种测量活动中得出结论，任何一个数据都要保证其准确性，都 要进行反复实验获取。因此，检验人员不能把这看做一种简单的劳动，而要注重操作中不断增强计量意识，认真对待每一个测量数据，要树 立科学严谨、细致的工作作风，这对提高检验水平有着极其重要的作 用。

5.2 增加投资，完善检测设备

全方位的、先进的检测设备与检验质量和检验人员的密切相关，用先进的检测仪器进行检验，可以避免检验人员进入危险的环境，同 时检测速度快，数据精度高。目前，在国外，一些危险的检测环境已 经采用机器人在危险环境中进行特殊检测，例如核工业的核设备检 查。与此同时，先进的检测设备可以更准确地检测设备的缺陷，避免 安全事故。特种设备检验机构应加强检验检测设备的投入，提高检验 的准确性，减少安全事故，确保检验人员安全。

5.3 加大过程监督力度

5.3.1 针对检验人员的检验仪器，做到一人一台账，确保每个检验人 员的各项检验仪器专人专用，并详细记录。

5.3.2 在内部审核过程中，应当对计量器具的管理、检定和校准进行 审查。

5.3.3 对现场检验进行抽查，注重测量仪器的检测，特别是测量仪器 是否处于良好的技术状态并使用正确的操作方法，作为现场检验质量 评价的主要内容，同时在抽查记录中详细记录。

结束语

特种设备安全与国家财产和人民生命息息安全，作为特种设备检 验检测人员必须认真学习国家有关特种设备安全法律、法规，确保特 种设备的安全使用。检验过程中需要使用的检验仪器就是我们手中的 重要武器，检验仪器是否处于良好状态以及检验人员能否正确使用仪 器、处理数据，将是我们得出检验结论的重要依据，因此不断的增强 计量意识，增强计量测试技术，将计量管理与特种设备检验有效融合 将是我们确保特种设备安全，确保国家和人民生命财产安全的重要基 础。

参考文献：

[1]王文杰.特种设备检验检测的安全管理分析[J].科学大众（科学教 育），2013（1）.

[2]袁伟.关于特种设备安全管理及相关问题分析[J].中国科技纵横，2012（6）.

[3]王远.特种设备的常用检测方法探讨[J].福建质量管理，2016，05（11）:170.

[4]特种设备检验检测工作改革势在必行[J].本刊评论员.中国特种 设备安全，2010（05）.

[5]杨荻秋，陈树贵.浅谈特种设备检验与安全管理[J].品牌与标准 化，2011（12）.

[6]孙爽.特种设备检验过程中的问题与安全运行措施探析[J].科技 创新与应用，2016，08（05）：140.

论文作者:丁宁

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00cb3efaf7fa1a6f1c6a745d.html