# 混凝土装配式住宅建筑施工技术优势张励远论文_张励远

摘要：现阶段，我国产业化的进程逐步加快，装配式建筑的应用范围不断拓展，装配式建筑的施工技术与传统的施工技术相比较，有明显的优势，实现了能源的节约、降低了资金的使用量、提高了施工效率，实现了绿色施工。在施工的各个环节，要做好严格的质量管理和控制，保证材料的质量以及加工准确度，以满足建筑安装质量和精度的要求。本文就混凝土装配式住宅建筑施工技术优势与质量控制方法进行了详细的讨论。

关键词：建筑施工；装配式住宅；混凝土

我国从改革开放以来，城市建设发展加快，建筑行业逐渐成为非常重要的支撑国民经济建设与发展的重要领域。为适应行业的高速发展需求，建筑行业的施工技术日新月异。装配式结构施工技术正是为顺应行业的变迁与发展产生的一种现代化施工技术。

1混凝土装配式住宅建筑的优势

1.1节约资源

相信大家对现场浇筑混凝土还是有一些了解的，必须组织工人现场浇筑，费时又费力，有时又受天气等外在因素的影响，施工有诸多不便。而且混凝土的浇筑就要使用到模板，一般模板的使用，存在一部分不可避免人为的浪费，但是装配式结构的使用，很大程度上会减少外墙模板的使用，至少可以减少30～40%的模板使用量，不仅减少了浪费，节约了施工成本，还很大程度上的减少了时间的投入，要知道，投入时间越少，无形中提高了资金的周转，无论对于施工方，还是业主，无疑是不错的选择。装配式结构所使用的预制板都是提前在预制厂购买，无论是材料的使用，还是现场的拼接，都会比现场的浇筑，节约混凝土的使用，还减少噪音的污染，无形中，施工进度就会快了不少，不会影响到周围居民，混凝土浇筑产生的废水也会减少，无疑也是保护了环境，称得上是绿色环保的产品。

1.2缩短工期

装配式结构在主体外墙板施工时，就可以提前把外窗所使用的红砖的材料放在里面，相比主体封顶后再往里面运送材料，无疑又减少了时间的投入。而且当结构封顶后就可以立刻进行外围封闭，这样为后期的内墙砌筑，粉刷，以及装饰工程，减少了不少时间。传统的施工工艺比如说外墙的粉刷，做保温，装饰，差不多要等到结构封顶的一半，才可以开始施工，但是装配式结构就不一样了，在施工时就可以同步完成外墙的粉刷等一系列的施工，无疑又减少了时间的投入，提高了资金的周转，减少了风险。

1.3提高工程质量

混凝土装配式施工技术在住宅建筑中的应用为预制施工，因此在质量控制方面，经过了双重的验证和测试，预制材料的验证测试；预制成品的验证和测试。另外由于预制施工中通过模版操作进行预制，因此预制“产品”在规格方面，应用性能方面较之传统的现场施工技术，有着较大的优势。极大的规避了因传统施工中的质量监管不到位，造成的工程施工质量不合格，以及工程施工偷工减料现象的出现。由于混凝土装配式材料应用中其为预制生产，因此如施工建筑要求较为特殊，其可在预制材料中加入一定的隔音、保温等材料，以此发挥混凝土装配式施工的综合优势，并且达到减少施工工序合理管控施工成本的目的。工厂化施工，同时减小了渗漏、裂缝等通病防治压力。

2混凝土装配式住宅建筑施工技术要点

2.1预制墙板安装及节点施工操作要点

装配式结构里的预制楼板的施工步骤主要有以下几个方面，先是预制墙板的吊装，然后是墙板的定位（应该是确保位置准确无误，避免返工），接着是墙板斜支撑的安装以此固定墙板，再接着就是墙板的精确调节（必须精准），再接着就是一些现浇节点的的钢筋绑扎，还有水电的机电线盒以及线管的埋设，然后预制墙板就要开始灌浆了，灌完浆就要安装PC扳了，再然后就是浇筑墙体，最后就是绝热夹芯板垂直缝防水构造的施工了。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.1灌浆操作技术要点

工地上对灌浆料的使用要求必须是现场制作，一般用到的机器是搅拌机，在进行搅拌的时候，先把水泥等需要添加的搅拌物倒进搅拌机，接着添加80%水，开始搅拌，静置一会，接着就可以进行灌浆的具体操作了。灌浆最适宜5～40℃，温度过高过低都对接下来的施工产生不良的结果，灌浆过程要避免阳光直射，而最好在初凝的15min之内用完，不要多拌，用多少拌多少。进行灌浆的时候，要对构件的表面进行洒水，来润湿和降温，这样有利于施工。在冬季施工的时候要注意保温，当温度低于5℃时，必须停止施工。

2.1.2PC板安装技术要点

进行PC板的安装，首先要用临时支撑的固定架固定好，等到PC板构件进场后，根据PC板的安装要求，将其放在堆放架中，吊装时系好上面预留的吊环，就可以进行吊装。这里着重强调一点，PC板安装的时候，一定不能和预制板之间留有缝隙，必须整体的拼接。拼接完成后，可以校正PC扳了，校正完成后，就可以进行混凝土浇筑。

2.2预制叠合阳台板安装施工

预制阳台的吊装一般要注意以下几点要求：①吊装时应该系好上面预留的吊环，为了安全起见，最好检查一下，吊环是否完好；②在吊装阳台的过程中，应当保证阳台板离作业面大于50cm的时候停顿，以此来调整位置，看是否符合安装，安装时尽量速度放缓。然后对着控制线，放好阳台，可以微调来达到准确的位置，还要保证阳台的水平，可以用水平管来控制标高；③安装好阳台后，最好进行一次校正，确保水平，标高都准确，还要确保安装质量。

3混凝土装配式住宅施工技术运用

3.1预制剪力墙

剪力墙为建筑工程施工中常见的一类工程结构，剪力墙的应用保障了工程施工的稳定性，并提升工程整体施工性能用。混凝土装配式施工技术中，预制剪力墻为常见的一类产品。预制剪力墙在住宅施工中的应用，提升施工效率为一方面，主要的应用优势为减少了剪力墙设计工序，减少了剪力墙施工中的应力冲突以及应力不合理现象，确保住宅工程施工的稳定性，并且保障工程后期应用的安全性。

3.2预制梁板柱

住宅工程的施工结构主要通过梁、板、柱三个结构构成。实预制梁板柱为当前混凝土装配式施工技术在住宅施工中的主要应用板块。预制梁板柱的应用极大的缩减了工程施工工序，并且对于特殊性需求的工程施工建筑，提供了极大的支持。规避了因长期工程养护，造成的工期增长现象，以及工艺复杂造成的施工难度增加现象。此外对比传统施工技术，预制梁板柱的应用减少了工程施工中的模版需求，并且对于施工人员的数量方面要求较少，因此对于工程的成本控制方面，也发挥了重要的作用。

4结束语

建筑工程行业的稳定发展对于社会经济的稳定发展，有着举足轻重的作用。当前混凝土装配式施工技术在住宅施工中的应用，整体的应用优势以及应用效果较为良好。国家正在推广和发展该项技术，具体应用中其保障了工程的施工质量，缩减了工程的施工工期，减少环境污染，合理有效的利用资源，提高生产效率，对于建设资源节约型社会理念的落实和应用，发挥了重要的作用。装配式建筑是我国房屋建筑发展的必然趋势，对于建筑的施工发展具备全面推广和全面应用的价值,在住宅建筑工程施工中，应用混凝土装配式住宅施工技术能够有效缩短施工工期，降低施工材料和构件的损耗，满足节能降耗要求的同时，还可以降低人工劳动成本，提升工程施工效率和施工质量，创造更大的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1] 陆本燕，王国保，罗斌，黄劲超，陈彬彬.超高层外墙免抹灰粘贴外墙砖施工专项技术[J].城市住宅，2017（11）：97～101.

[2] 袁良君.装配式住宅的混凝土结构设计与建造技术研究[J].建材与装饰，2018（4）：77～78.

[3] 魏健桐.绿色建筑中装配式住宅的应用研究[J].建设科技，2018（3）：40.

论文作者:张励远

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00cd3c3a033b4f86d6046bc1.html