# 沥青混凝土心墙堆石坝施工技术的应用论文_相恒福

新疆禹通工程监理有限公司 新疆 836500

摘要：在现今的水利工程建设施工过程中许多技术都取得到极大的发展和进步，当然在其施工中十分重要的沥青混凝土心墙堆石坝施工技术同样也取得了极大的进步。论文主要围绕沥青混凝土心墙堆石坝施工技术的应用展开了详细剖析。

关键词：混凝土；心墙；堆石坝施工；措施

前 言

笔者主要从沥青混凝土心墙施工方法、坝壳堆石料填筑和沥青混凝土心墙质量控制的有效措施三大方面对沥青混凝土心墙堆石坝施工技术展开了系统性地研究与探索，以期在水利工程建设中得以更便捷、更科学以及更高效应用该技术。

一、浅析沥青混凝土心墙施工方法

1、关于沥青混凝土骨料的制备与贮存分析

通常沥青混凝土中所使用的碱性骨料均由现场进行加工的。当碱性块石运送到现场后需使用颚式破碎机将其破碎后再使用输送带将其输送到反击式破碎机中做二次破碎处理，随后还需使用输送带将其输送到振动筛中做筛分处理。骨料筛分仓需严格按其级配来进行分别设置，其地面使用浇筑混凝土来做好防潮工作，在骨料仓顶需搭设防雨棚，这里通常使用石棉瓦够进行搭设，以外免料仓受到雨水浸入，与此同时还需做好相关防尘措施。

2、关于沥青混凝土生产工艺流程分析

通常沥青混凝土拌和站主要由堆料场，骨料初配及处理系统，沥青处理系统，填料供给系统，搅拌系统，除尘系统以及成品料仓与中心控制系统等多个系统组合而成。其骨料主要是使用30的装载机进行上料并进入到拌和机料仓的，需计量好骨料后方可进入到上料斗内，其中的矿粉需要由人工来进行称重计量，随后还需将骨料及矿粉输送到加热烘干机中进行干燥加热处理再由热料提升机提升到接种机顶端以备使用。在骨料加热过程中应当确保其均匀受热且温度不可比热沥青温度高出20℃，通常应当保持在170-190℃之间。打麻将沥青的温度应当严格控制在150-170℃的范围内且且其恒温储存不得大于6个小时，以免沥青出现老化。

在具体操作过程中的沥青、骨料以及矿粉应当严格按照施工现场进行碾压试验后的成果来进行投料称重计量，在沥青混凝土拌制过程中应当先将填料和骨料进行干拌10-25s之后再向其喷洒沥青进行湿拌45-60s。另外沥青混凝土的出机温度同样应当充分结合外部环境来进行严格控制在160-180℃之间，同时应当确保其拌和均匀不会出现花白料以及冒黄烟，且在卸料时还不可发生离析现象。

3、关于冷底子油涂刷及沥青玛蹄脂铺设施工

通常在沥青混凝土和基座C25混凝土之间会设置有1道冷底子油与1层1.5cm厚的沥青马蹄脂。同时还需结合现场试验来确定冷底子油给与沥青的配比，以及沥青马蹄脂、沥青他矿粉的配比。当基座混凝土表面经过清理干净且进行加热烘干以后还需使用喷浆机喷涂冷底子油至少两次，且在12小时后还需铺设沥青玛蹄脂。

4、关于沥青混凝土填筑施工

通常使用改装的8t保温自卸汽车将沥青混凝土运输到工作面。在进行每一层沥青混凝土铺设前应当先加热沥青玛蹄脂后再进行，且需要由人工来进行铺筑，其中铺设厚度应当保持30厘米并使用手扶式电动冲击夯够将其夯实。

二、关于坝壳堆石料填筑分析

通常堆石料需使用1m3反铲装车以及20t自卸车将其运输上坝，再使用移动式钢桥以跨越沥青混凝土心墙并将材料卸到相应的地方。随后需使用推土机将其摊铺恶搞厚度应当小于或等于0.8厘米并使用20t振动平碾碾压6-8次。值得注意的是振动碾的走向应当与坝轴线是互平等，而对于一些较难碾压的地方应当使用手扶式冲击夯来进行夯实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在接近坝下箱包括墙身和溢洪道左侧岸墙、翼墙左侧悬臂式侧墙碾压时应当事先预留出60厘米用于填筑砂砾石料并使用手扶式冲击夯来进行夯实以确保其质量达到相关要求及标准。龙口段堆石坝体和左右岸衔接处 应当采取台阶式接坡且碾压范围需大于各个衔接面3米。

三、关于沥青混凝土心墙质量控制的有效措施

1、尽可能地确保全线均能实现均衡上升以避免出现过多的横缝。如有必要有横缝出现时应当结合坡度来做成小于1/3的斜坡。的接缝施工过程中应由人工来将新沥青混凝土表面粗颗粒骨料剔除干净并使用汽油夯夯实斜坡面至沥青混凝土表面返油，随后再使用振动碾将沥青混合料密实。在进行下一次沥青混合料摊铺之前先由人工将斜坡尖角人沥青混凝土凿除掉并使用钢丝刷除掉粘附在表面的污物去除再使用高压风将其吹干净。在进行摊铺过程中应当结合层面处理方法使用红外加热器进行加热以使其温度达到70℃以上，最后再摊铺与碾压。

2、对于沥青混合料的生产控制。在生产沥青混合料过程中务必要切实根据投料次序来进行，同时需要定期核验拌合站的称量系统，需要严格根据配合比与投料次序来进行配料与投料。不仅如此，需要安排专门的工作人员来管控拌和过程中的骨料温度、沥青温度以及沥青混合料出机口的温度，如若其与要求不符则需要予以调整。

3、对于梁混合料的施工控制。首先，务必要使用专门的装载机来装运沥青混合料。且在每次装运前均须对料斗的清洁程度进行检查。在对沥青混合料进行运输过程中，需要尽量缩短时间。其次，在铺设混合料时，需对其摊铺、初碾以及终碾温度进行严格把控，同时安排专门工作人员来对铺筑过程中混合料的温度进行检测。再者，需要经过测量放样，并保证模板在设计线位置后方可进行立模。此外，对于沥青混合料和过渡料的碾压应当使用贴缝碾压的方法来进行，同时应当注意的是过渡料的摊铺高度应当小于沥青混合料的摊铺高度。在碾压过渡料过程中，需要对称来运行振动碾，防止有沥青心墙压偏的问题出现。

4、在对沥青玛蹄脂及沥青混合料进行铺设过程中应当妥善保护好止水铜片。且在进行具体的铺设前需对其表面进行干燥和清洁处理后再喷涂2次冷底子油。

5、对于陡坡的地方应当从下到上铺设上沥青玛蹄脂且做好相应的振实作业。如有必要还需当温度下降至120-130℃时还需自下而上再进行抹压，以确保其与底层相互连接牢固同时避免出现裂缝。当沥青玛蹄脂铺设完成后不可在上面踩踏。

从上述可知沥青混凝土心墙堆石坝施工技术所涉及面广且内容复杂，同时对水利工程建设质量又有着十分重要的影响。可见这一技术的应用责任巨大且具有级高的难度，这就给施工带来了更新更高的要求。所以，在往后还需不断加大对沥青混凝土心墙堆石坝施工技术的研究与探索，争取尽早取得更大突破。

四、结束语

总的来讲，沥青混凝土心墙堆石坝施工技术的应用对于水利工程建设来讲有首十分重要的位置。这一技术的应用直接关系到水利工程建设施工质量。尽管当前我国在这一技术上的研究取得了一定的成绩，也有了一些经验，但就目前水利工程建设来讲还是远远不够的。因此，应当全面增强沥青混凝土心墙堆石坝施工技术方面的研究与探索，与此同时还应当从不同方面及角度来对其进行探索分析，以研究出更科学、更高效的施工技术，全面促进我国水利工程建设事业的发展。

参考文献：

[1]李文明.水利工程碾压式沥青混凝土心墙坝施工质量控制[J].江西建材，2018（7）.

[2]钟伟.浇筑式沥青混凝土心墙坝施工控制[J].河南水利与南水北调，2019（5）.

[3]张志.大坝填筑和沥青心墙的施工技术分析[J].珠江水运，2017（5）.

[4]张合作，罗光其，程瑞林.百米级碾压式沥青混凝土心墙坝关键技术探讨[J].水力发电，2018（7）.

[5]陈永兴.沥青混凝土心墙堆石坝施工仿真理论与应用研究[D].天津大学，2012.

[6]孙瑞君.沥青混凝土心墙施工过程质量控制管理[J].山西水利科技，2018（3）.

论文作者:相恒福

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00d71c054a76cd451c00ace8.html