# 浅论建筑工程材料的检测方法及建议论文_陈曙,陈小燕

1建筑材料检测的意义

建筑材料检测就是按照现行有关技术标准和规范的规定，采用规定的测试仪器和测试方法，采取科学合理的检测手段，对建筑材料的性能参数进行检验和测定的过程。对建筑材料进行检测，不仅是控制和评定建筑材料质量的手段和依据，而且也是合理选用建筑材料、降低生产成本、提高企业经济效益和推动科技进步的有效途径。目前的建筑材料不仅种类繁多，性能各异，而且在工程结构中起到关键性的作用，每种材料质量的好坏都影响着建筑质量的优劣，轻者降低工程结构的刚度，承载力，稳定性和耐久性，重者还会导致整体坍塌的重大工程质量事故。建筑材料质量的好坏，将直接关系到工程质量的优劣，因此建筑材料的质量与工程质量是密不可分的。总之，只要严格按照国家标准和检测方法认真检测，建筑材料的质量与工程质量才会有效提高

2常用建筑材料的检测方法

2.1水泥材料的性能和检测方法

水泥是建筑工程重要的材料之一，水泥质量将会直接影响建筑工程基础的载体质量，在工程施工过程中，水泥的泌水性将会直接关系建筑工程构件的抗冻性能、抗渗性能和耐腐蚀性能，水泥的保水性是指水泥浆体不会在静止状态下析出水分，但是在振荡、吸水板等条件下将会析出水分，水泥抗渗性是指水泥构件抵抗水渗透的能力。

对于同一产地、规格、生产时间、进场时间的袋装水泥，按照每200吨为一检测批次，不足的200吨部分按照一个批次检测，散装水泥每一检测批次不得超过500吨，检测水泥的产品合格证、进场复验报告和出厂检验报告。在水泥使用过程中怀疑有质量问题或者超过出厂日期3个月的必须进行复验，按照复验结果处理。

2.2钢筋的性能和检测方法

钢筋材料本身具有高强度、可焊性、冷脆破坏性和可塑性等性能，但是不同类型和用途的钢筋的单项指标并不代表具有以上全部性能，对于钢筋性能的判定还需要依据常规试验的指标进行综合判定和评估，例如钢筋的生产时间年限，使用的技术条件、产品说明书、技术指标、极限强度、冲击韧性、化学成分等。

对于钢筋性能检测主要检测一下几项指标。首先是强度性能检测，通过钢筋强度试验机将检测样品固定在试验机的夹头内，然后进行拉伸，当测力度盘指针停止转动为钢筋的恒定荷载，继续拉伸，直至拉断为钢筋的抗极限荷载。其次是钢筋的延展性能检测，将拉断的钢筋的断裂两端对齐，由于拉断处会形成一个缝隙，应将该缝隙视为计入试件拉断后的标距部分长度以内，如果最近标距端点和拉断处的距离大于三分之一，则用卡尺测出被拉长的长度，如果试件在标距处或者端点断裂，则试验无效需要重新试验。最后是钢筋的弯曲性能检测，由于钢筋的弯曲性能最能够代表钢筋的力学稳定性，钢筋弯曲试验是检测钢筋力学性能的主要方法，是在规定的直径上将钢筋弯曲90度和180度，检测钢筋是否出现断裂、裂缝等现象，这还可以用于检测钢筋焊接接头的质量。

3影响建筑工程材料质量的因素分析

3.1建筑材料的供应和堆放存在问题

很多建筑工程项目在施工过程中，几乎都存在建筑材料供应和堆放问题，没有根据工程进度制定材料供应计划，进场的工程材料堆放不规范，没有设立标识等操作，使得水泥很容易受潮变质，钢筋材料锈蚀问题非常普遍，这些问题都会降低建筑材料的性能，进而影响到工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2建筑材料没有及时检测和漏检

建筑材料进场之前都必须对建筑材料进行抽样检测和试验，确保建筑材料满足建筑工程质量设计要求，但是在实际操作过程中，存在很多不可控制的因素，出现材料漏检和及时检测等问题，很容易将不合格的工程材料和合格的工程材料混搭，并应用到工程中，人为制造工程安全隐患。

3.3建筑施工技术和从业人员达不到工程质量要求

建筑材料检测必须使用专业的精密仪器和检测人员，施工过程中需要配置专业的施工技术人员，他们必须具有很强的专业技术能力和经验，但是在实际操作过程中，由于我国工程建筑施工人员缺乏专业的培训，加上检测人员操作问题，建筑材料检测过程中很容易出现偏差，直接影响工程质量和工程成本的增加，对建筑施工企业很不利。

3.4建筑材料市场混乱

虽然我国建筑行业近年来发展十分迅速，大力引进国内外先进的施工技术和管理经验，但是我国建材市场秩序还没有真正建立，存在各种品牌的建筑材料繁多的现状，质量也是参差不齐，虽然国家相继出台一系列的统一生产标准，但是各个厂家在生产过程中由于生产工艺和生产设备的差异，使得同类产品的质量差异很大，无疑给建筑工程材料选择增加一定的难度，很容易将不合乎工程质量的建筑材料应用到工程中。

3.5建筑材料的检测技术落后

建筑材料检测是确保建筑材料质量的关键环节，但是我国很多地区的建筑材料检测方法、标准、流程等方面存在不统一的问题，这也在一定程度上增加建筑材料监管的难度，还有我国建筑材料的检测手段和检测技术还相对比较简单，很多建筑工程采用传统的流程，不仅增加建筑材料检测的工作量，很容易出现各种误差，进而影响建筑工程质量。

4提升建筑材料检测质量的措施和建议

4.1重视建筑材料的进场检测

对所有的建筑材料在进场前必须依据材料的标准和工程质量要求进行检测验收，检测方法有见证取样检测、普通检测、不合格复检和抽检等，对于不合格或者未经检验的材料不得在工程中使用。

4.2加强建筑材料进场后的管理

进场后的材料必须与提交资料上的编号、规格、型号和品种上保持一致，并认真核对材料检测报告，对不同厂家、品种、型号和批次的材料要分类存放和管理，不得损坏和污染材料，对发现的问题要时间上报、整改和记录，以便能够随时追踪工程质量。

4.3建立健全的建筑材料检测系统

健全的建筑材料检测系统主要包含工程名称、委托单位、监理单位、见证单位等，能够及时准确的为工程提供材料检测数据，尤其是将不合格的检验材料信息及时传递给相关部门，以便及时采取应对处理措施。

4.4严格控制建筑材料的检测试验误差

建筑材料检测过程中必须严格按照国家有关材料检测的法规开展，检测误差是由人为因素、样品因素和仪器因素等构成，尽量减少人为因素的影响，加强检测人员的专业培训和标准操作，例如钢筋拉伸试验应该将钢筋拉伸至断裂为止，检测数据要求准确真实，减少检测误差，能够真实的反应材料的质量。

5 结语

总而言之，建筑工程的质量高低是由建筑材料的检测结果好坏决定的，只有做好建筑材料的检验，确保检验过的材料符合相关规定，才能为工程质量打下坚实的基础。所以作为相关工作人员，必须严格依据检测标准进行检测，并确保选取最合适的、最有代表性的样品进行测验，在检测过程中对其余的影响因素进行有效控制，才能最终确保对材料的检测更加顺利并且符合要求。

参考文献:

[1]林艳君.强化建筑工程材料质量检测[J].门窗，2012(08).

[2]李钊.浅谈建筑材料的质量检测[J].中国建筑金属结构，2013(02).

论文作者:陈曙,陈小燕

论文发表刊物:《中国建筑知识仓库》2019年05期

论文发表时间:2020/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00e939bdf7e904be57f978ee.html