# 雷诺护垫在护坡中的应用及施工质量控制研究论文_李晓明

广东省水利水电第三工程局有限公司 523710

摘要：随着我国水利行业的快速发展，防护工程数量的不断增加，河道护坡技术也在大量的工程实践中应用越来越成熟，并在我国充分重视生态环境的时代背景下，逐渐朝着生态保护方向发展。而雷诺护垫是生态护坡技术应用中的重要结构，并能充分展现护坡工程的功能性与整体性等特征，在对防护工程的发展中就有积极的作用。

关键词：雷诺护垫；护坡；应用；施工质量控制

雷诺护垫是在时代不断进步，科学技术水平不断提升的过程中而产生的一种创新型的生态化的护坡防护技术，将其在防护工程中充分应用，不仅能够满足人们日益增长的自然环境与生态需求，同时因其自身具备的整体性、经济性与柔韧性等特征，也给日常的防护工作带来了一定的便利，并为相应企业经济效益的增长提供了有利的保障。本文结合实际工作情况，针对雷诺护垫在护坡中的应用以及施工质量的控制做具体阐述，以期为同行业工作人员提供有力的参考资料。

一、雷诺护垫在护坡中的应用的技术原理

在防护技术发展逐渐成熟的时代背景中，雷诺护垫已经成为河道护坡中的不可缺少的技术手段，对河道边坡的保护具有十分重要的意义。雷诺技术的应用原理主要是在应用防腐施工工艺的基础上，利用机械设备，通过双绞合的方式而制成的一种防护构建，并在使用的过程中对相应的事物产生一定保护作用，并使其安全性与稳定性处于最佳状态[1]。同时，雷诺护垫的应用，还能够对相应的防护工程，如天然河道的岸边进行石块的填充，以推动其使用性的有效提高。另外，雷诺护垫在防护工程中应用的过程中，还充分体现了便于施工、经济性等特点，并能够实现理想的边坡保护效果。

除此之外，该项施工技术还具有以下几点技术要点，首先是具有较强的压载能力，其次，是雷诺护垫具有一定的整体性，同时这一特性也是防护工程中最实用的一项特点；最后是其具有的抗腐蚀性，在我国大多数的河道防护工程中，受水流长时间冲刷的影响，河道两边经常会受到严重的腐蚀，从而影响边坡的安全性与稳定性，而雷诺护垫能够有效的解决这一问题[2]。除了上述技术要点外，雷诺技术还具有环保的特点，能够在应用的过程中将工程对生态环境的影响降到最低。随着我国经济水平的不断提升与城市化建设的快速发展，生态环境已经成为人们关注的重点问题，同时也是保证我国长久发展并且兴旺发达的关键。所以，雷诺技术之所以能够在防护工程中被广泛应用，其中重要的一点就是其能够在生态环境的保护中发挥着积极的意义。

二、雷诺护垫技术在护坡中的应用以及施工质量控制分析

（一）施工前的准备工作

为更好的发挥雷诺护垫在护坡中的有效性，提升防护工程质量，相关工作人员首先要做的就是开展基础的夯实工作，使基础处于平整的状态，从而充分满足工程牢固稳定的需求。然后严格按照设计图纸中的具体要求对开展实地测量与放线工作[3]。最后，由专业的工作人员对雷诺网的外观进行仔细的检查，以保证其应用质量。

（二）人工展开雷诺网

在该项工作开展中，将具体的角度设定为90°，并绑扎间隔网，使其形成箱型。在这一过程中，为更好的保证雷诺护垫的施工质量，需要在绑扎线的过程中对同样材质的钢丝进行使用，并用两股以上的钢丝同时绑扎，并保证绑扎的紧实度。同时，还需要开间隔网的固定工作，在网的四处分别用绑丝固定，绑扎，最后绞紧。

（三）雷诺护垫的铺设

在防护工程中进行雷诺护垫铺设施工时，首先需要对铺设的位置进行确定，并严格按照设计图纸中的相关要求以及施工规范进行雷诺护垫的放置。在整体性与垂直方向结合时，将网箱框线相邻的位置进行绑扎，在保持垂直方向施工的基础上，从15厘米的位置出发，将铅丝绕两道三圈后进行捆扎，并保证捆扎的顺序是从上到下，在对第三个位置进行绑扎操作时，如果在整组网箱的下方也有相邻网的存在，那么也要对其下方进行绑扎，以更好的保证雷诺护垫的整体性[4]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

另外，在整体性与水平方向结合时，也需要将网箱框线相邻的位置进行绑扎，将边缘作为起始点，第一个点的位置设定在25厘米处，两个绑扎点之间的距离设定在25厘米。在对雷诺护垫进行第二层铺设施工时，同样需要将相邻的位置进行绑扎，试下网箱的整体连接。只有充分保证网箱的整体性以及质量才能够开展石料填充工作。

（四）石料的填充

在石料填充的施工中，最核心的工作内容就是对钢丝网的固定，为有效防止变形问题的发生，需要在施工中对脚手架进行利用，同时在石料填充的过程中无论是人工填充还是采用机械进行填充，不仅要明确填充石料的标准，填充石料一般要高于雷诺网的厚度2cm至3cm，对于一整格的石料进行多次填充，以更好的保证雷诺护垫的完整性，同时也要采用科学有效的技术与施工方法，为每组空格中所填充的均匀性提供有利的保障，以保证雷诺护垫的方正性和表面平整度。同时，在填充石料验收工作的开展中，也需要严格按照相关的设计要求，严格禁止对垃圾石、风化石与锈石的使用，并保证所填充的石料的粒径在网孔直径的两倍内[5]。在石料填充以后，要使用均匀的石料在箱底摆放，然后选择粒径比较大的石料在箱笼的四个角摆放，最后固定箱体。需要注意的是，在石料填充的过程中，还需要利用小碎石以及沙粒填充箱体中的空缺部位，保证雷诺护垫中石料填充的饱满度。并用钢钎夯实，对箱体的线条进行调整。

（五）扎封箱盖

在现场实际验收之前，可能要对雷诺护垫的石料进行粒径的筛分、称重以保证填充的石料满足设计图纸要求，称重所得超径及逊径的比重作为参考依据，来考虑及估算是否填充石料饱满，能否对堤防堤身起到防护作用，是否发挥对河岸边坡的防护作用。在雷诺扎封箱时，为了更好的提高雷诺护垫的实用性，就要对箱体顶部的石料进行铺整，并对箱笼进行检查，使每个箱笼中的石料高度都在合理的范围内。在对箱盖进行扎封时，要按照从下到上的顺序，在封口的边缘充分连接后，按照相应的需求，对箱体四周的框线进行捆扎，最后使所有的雷诺护垫形成一排，绑扎的点之间的间距一般按照设计要求。间距一定要控制，不能距离过大，造成绑扎不牢固。也不能距离太近，浪费绑丝材料。

（六）河道的衬砌

要想对水道边缘起到保护与稳固的作用，提高防护工程的施工质量，最主要的就是对河道的衬砌工作，通过在这一施工中应用雷诺护垫，能够充分发挥该项技术的透水性与柔韧性，从而与周围环境融为一体，在控制洪水的基础上，对当地的生态环境进行维护与改善[6]。

三、雷诺护垫技术在护坡工程中应用的生态意义

在防护工程中对雷诺护垫技术，能够对冲崩严重的岸坡进行护砌，与护砌岸坡基床土壤的局部变形相适应，并具有一定的耐久性；其结构本身的特性能够与周围的自然环境融为一体，使河岸的植物能够自然生长，从而对周边环境进行美化。同时，通过在防护工程中对雷诺护垫技术充分应用，不会对河道中的天然径流、土壤水分、河水以及可调节地表径流进行拦截，实现相互之间的交换[7]。另外，通过在防护工程中对雷诺护垫技术的应用，还能够在原生植物的生长中，最大限度的降低对其造成的影响，从而使植物的根系通过不断的生长，维护岸坡的稳固，将，多年以后，有可能取代防护结构，形成生态的自然的防护方式。

四、结束语

总而言之，防护工程是我国发展建设中的重要工作内容，在防护工程施工中对雷诺护垫技术进行充分应用，不仅能够有效提升防护工程质量，保持河岸的安全性与稳定性，同时在生态环境的改善与保护方面也具有积极意义。因此，需要充分重视雷诺护垫技术的重要性，通过科学有效的方式，发挥其应用有效性，并对施工质量进行有效控制。

参考文献：

[1]苏彬. 雷诺护垫在护坡中的应用及施工质量控制[J]. 吉林农业月刊, 2017(12):71-71.

[2]孙俊峰, 梁武昊, 于元鹏. 雷诺护垫在护坡工程中的应用[J]. 科技风, 2017(15):90-90.

[3]刘罡, 李俊. 雷诺护垫在堤防护坡中的应用[J]. 黑龙江水利科技, 2016, 44(5):104-106.

[4]王荣安, 黎飞. 雷诺护垫护坡在湖北通城县中小河流治理中的应用[J]. 低碳世界, 2016(25):112-113.

[5]魏玉涛, 万军. 雷诺护垫在卫运河治理工程险工整治项目中的应用[J]. 海河水利, 2016(3):65-66.

[6]李云鹏. 雷诺护坡在水利堤防工程中的应用[J]. 科技创新与应用, 2016(16):199-199.

[7]李高文. 格宾和雷诺护垫在中小河道治理工程中的应用[J]. 湖南水利水电, 2016(3):20-22.

论文作者:李晓明

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/00e9a0ee8c3f887132562115.html