# 浅谈大型施工机械在火电建设中的运用论文_,,, 崔军

摘要：现当今，随着我国经济的飞速发展，火电建设得到了大力发展。作为国家一项大型的民生工程，标准化的施工模式逐渐为国家电力行业所用。本文主要就大型的火电施工机械展开讨论，结合现代实际生产水平，详细阐述不同的大型施工机械在火电建设中的应用。

关键词：大型施工机械;火电建设;运用?

引言

火力发电是当代社会电力行业发展的主战力，其发电方式包括:汽力发电、可燃气发电、内燃力发电。火力发电是实现能源可持续发展、低碳环保、节能减排的重点整改对象，大容量高参数机组发电效率相对较高，国务院下发《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》暨是采用“上大压小”的整改策略，而大型机械施工的运用又是火电建设中的重要手段，也是发展火电建设的重要措施，因此研究大型施工机械在火电建设中的运用具有深远意义。

1土石方施工机械

推土机是土方工程中最常用的一类铲土运输机械，它的特点是所需作业面小，机动灵活，转移方便，短距离运土效率高，湿地都可以进行独立作业，同时也可以配合其他机械进行施工；轮式装载机机动性好、行驶速度快、作业循环时间短，转移场地方便迅速且不损坏路面，因此，在电站土方工程中推土机、装载机得到广泛应用。挖掘机在电力建设中主要是用来大面积开挖主厂房基坑，它力气大，效率高，大大缩短了工作时间，提高了生产效率。

2混凝土施工机械

我国常用的混凝土施工设备有混凝土搅拌机、振捣器、混凝土泵、运输设备。其中按搅拌原理把混凝土搅拌机分为自落实与强制式搅拌机，其适用于预制厂。自落实搅拌机优点在于清理方便、设备便于移动、机部件使用寿命高等特点，适用于搅拌低流动性以及塑性混凝土。强制式搅拌机优点在于操作简单、搅拌质量均匀、安全性以及生产效率高等特点，例如:适用机组在300MW-600MW的火电厂，其工程量在20万m3左右的浇筑量，用于搅拌轻质、干硬性或轻骨料混凝土等。振捣器分为插入式、附着式、平板式。插入式振捣器适用于火电建设中基础、柱、桩及其他预制构件。附着式振捣器适用于钢筋密集、厚度小等不宜用插入式振捣器的结构。平板式振捣器适用于火电建设中平板、路面、拱面等表面积宽和浇筑混凝土层薄的。混凝土泵可分为液压式活塞泵(如水压、油压)、挤压式泵(如挤推橡胶管式)、机械式活塞泵。而运输设备应该根据火电厂结构特点、运距、运输路面情况、厂内现有设备、浇筑量等进行选择适合的运输机具设备。另外对于机组在600MW以上的火电厂中，一般采用HZS50、HZS90、HZS120、HZS180、HZS240等混凝土楼或者混凝土搅拌站来满足生产要求。

3起重机械

3.1轨道式塔式起重机

此种起重机的作业面比较大，多用于施工过程中物料的水平和竖直运输以及相关预制构件的安装。火电建设与民用建设有相似之处，必须用到塔式起重机，进行施工中物料的运送工作。轨道式塔式起重机有两类，一类为自扳起，一类为自顶升。目前应用较广的为自扳起式起重机。其主副臂铰点高度为77～91m，其中CKP2600型塔吊铰点高度61m,起重量75t,仅适用于300MW以下机组施工。轨道式塔式起重机可承载的物料重量较大，安装方便，利用轨道进行作业时可根据施工现场具体情况也可进行方便的移动，作业半径大。此种起重机也有缺点，在起吊安装以及施工完成后的拆除过程中，所需施工场地较大，其小臂长度无法缩短。

3.2锅炉安装的起重机械

在火电建设中锅炉的安装对于起重机械的要求较高，在考虑锅炉的跨度和高度的同时还要结合厂房结构是钢还是混凝土等因素，目前机组在1000MW的火电厂中锅炉分为塔式炉和Ⅱ型炉两种，主要区分在于炉身高度以及炉本体截面的不同。因此，对于塔身较高的塔式炉，适用二台大型附着式塔机为主吊吊车，配合一台履带式起重机使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆Ⅱ型炉因炉本体截面大，塔身高度小于塔式炉，适用履带式起重机与附着式塔机各一台相互配合使用，二者均可为主吊吊车。而炉顶吊建议选用一台20t炉顶起重机。

4强化火电施工机械管理的措施

4.1完善火电施工机械管理制度的体系

火电施工机械管理制度体系是火电施工机械管理的基础，是进行火电施工机械管理工作的出发点和依据，完善火电施工机械管理制度的重点在于相关体系和保障的建立，通过对细节和要点的把握提高火电施工机械管理制度的有效性，这样才能真正起到强化火电施工机械管理的作用。当前完善火电施工机械管理制度体系的重点在于机械设备检修制度、机械设备大修制度、机械设备使用制度、机械设备保养制度等环节上，真正让火电施工机械的应用和管理环节无盲区，让火电施工机械的使用者、管理者、保修者都有相应的制度和规范作为参考，降低火电施工机械使用和管理工作中各种问题发生的可能。

4.2加大火电施工机械检查的力度

在火电施工的现场应该加大施工机械检查的力度。一要扩大定期检查的范围，应该将施工机械使用、施工机械维护、施工机械装配等种种情况都纳入定期的机械检查工作中，在客观上督促施工机械操作和维护人员加强机械管理工作；二要提高抽查的频率，要根据施工进程、季节特点和机械使用情况，及时开展机械抽查，这样可以及时发现隐藏的施工机械问题，并可做出及时的处理。加强火电施工机械检查的目的就是从观念上灌输重视机械管理的思想，从实际上确保施工机械运行的安全可靠。

4.3做好火电施工机械档案工作

火电施工企业应该建立施工机械设备管理的一、二级台账，把好施工机械的控制和管理管口。火电施工企业的机械使用单位应该根据施工需要申报机械使用的季度台账，管理单位进行严格核对，确保火电施工中机械与账面相符。对于火电施工使用的起重机械设备和大型机械设备需要采取一机一档的机械设备档案管理，把安全使用许可证、检验报告书、安装过程检验记录、安全施工作业票、作业指导书等一系列资料存入档案，为用电施工机械管理提供客观依据。

4.4利用单项工程的施工周期进行考核

火电机组建设过程中，锅炉、主厂房等区域往往使用大型专用机械，大型专用机械所产生的机械费用与施工周期有着紧密的联系。无论是自有机械还是外租机械，施工周期每延长一个月则会产生一个月的机械费用。施工前期，应制定严密的施工周期，对施工过程中所产生的机械费用利用施工周期进行考核，杜绝因施工拖拉而长期占用机械资源，造成机械的浪费，额外增加机械费用。考核的目的在于控制机械费用，因此，在考核过程中应增加适当的考核手段，要做到“奖惩分明”、“真考核真兑现”。

结语

火电建设过程中大型施工机械的合理运用关系到整个工程的质量，也能体现一个施工企业的技术水平。在我国改革的新形势下，大型机组的不断创新完成为大型施工机械的施工提供动力，在效益中谋发展。随着我国经济水平的提高以及用电量的增加，火电建设机组的革新将会为大型施工机械提出新的要求，促进施工机械的产业升级。大型施工机械的合理运用，是管理与操作双重结合的结果，在未来将会推动火电建设的技术优化。

参考文献

[1]王运法，张晓红.大型施工机械在火电建设中的应用[J].建筑机械化，2018，31（1）：35-39，7.

[2]修瑞科.火电厂施工大型起重机械配备及布置[J].电力建设，2017（6）：54-57.

[3]张伟欣，李星雨.大型施工机械在火电建设中的应用[J].建筑机械化，2018，31（1）：35-39，7.

论文作者:,,, 崔军

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/011008cf0097fd61563c20b8.html