# 变电运行中的事故分析及处理措施论文_李露珠

（北海供电局 广西北海 53600）

摘要：在我国电力事业迅猛发展的今天电能的需求也与日俱增，这在很大程度上扩展了我国的电网规模。变电运行的事故处理对于整个电力系统的正常运行是非常重要的，相关的管理者必须对其予以足够的重视。现阶段．我国在变电运行事故处理方面还存在很多问题，而且变电系统运行过程中发生安全故障的概率呈现上升趋势，相关的电力部门必须积极研究变电运行发生事故的原因并采取相应的措施来避免发生安全故障，从而确保电力系统能够安全稳定的运行。鉴于此，本文主要分析探讨了变电运行中的事故及处理措施，以供参阅。

关键词：变电运行；事故分析；处理措施

引言

随着人们生活质量的不断提高，对于电能的需求也在与日俱增，这在一定程度上促进了我国电力事业的发展。但近些年变电事故频发，因此对变电运行事故的处理也就变得非常重要，相关管理部门必须要对其进行足够重视。目前阶段，我国对于变电运行事故的处理方面还存在着许多的问题，这也造成了电力系统在运行过程中发生安全事故的概率呈现出上升的趋势，这就需要相关部门对电力系统变电运行过程中发生的事故以及原因进行深入的分析，并制定相应的措施以避免安全故障状况的产生，以全面确保电力系统的安全运行。

1正确处理变电运行事故的重要意义

通过正确处理变电运行事故，电力行业才能够不断提升电力系统的稳定性，保证居民的日常供电质量。在电力系统运行过程中，变电站具有特别重要的作用，为了保证变电站中的各项设备更加安全的运行，相关工作人员要充分认识到变电运行事故处理措施的重要性，并详细分析变电运行事故的原因，采取针对性较强的处理措施，不断减小变电运行事故对电力系统的影响。除此之外，对于变电站中的相关工作人员来说，要结合变电站内各项设备的运行状态，对电网进行科学的维修与管理，并严格遵守相关规范，降低变电运行故障出现的概率，减少跳闸现象的发生。如果变电运行过程中出现比较大的安全事故，电网系统中的各项电力设备的使用时间不断缩短，会严重影响周围居民的正常生活用电，也会影响附近工厂等的生产作业。因此，变电站中的运行人员要真正了解变电运行事故原因，并制定完善的事故处理措施。

2变电运行中的事故原因分析

（1）变电设备设计与制造方面的原因。变电设备设计和制造是否达标，关系到设备能否正常运行以及运行时间的长短。设计方面的原因主要表现由变电设备在投入使用之前就存在设备选型、部件设计以及质量方面的问题，制造方面的原因主要表现在制造厂家在生产过程中压缩成本，重利益而轻质量，增加了设备出现故障的频率。（2）变电设备老化方面的原因。变电运行事故的发生与变电设备的使用寿命有很大关系，设备老化严重就会增加事故发生的几率。具体来讲老化的原因，一是变电设备使用和运行的时间较长，长期的高强度作业造成零件老化；二是变电设备处于非正常运行时也加剧了设备的老化。（3）安全管理方面的原因。安全管理对变电运行事故的发生有着间接的影响作用。具体表现为，第一，规章制度没得到切实地落实。现实生活中很多变电单位都没能将电力安全生产的法律法规落实到实际的变电运行中；第二，管理制度不完善。很多单位的管理工作都带有很大的随意性，没有实现传统管理理念向现代管理制度的转变；第三，激励机制不完善，使得员工很难调动工作的积极性和认真性，进而增加了变电运行事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电运行事故处理措施

3.1二次回路断线与电压互感器熔断器熔断处理措施

变电运行过程当中，由于电压互感器中的熔断器出现熔断，变电设备会发出警报信号，相关工作人员接受到警报信号后，要进行合理的排查，保证变电设备的安全运行。由于变电设备的内部结构具有一定的复杂性，如果电压互感器出现运行故障，设备内部的信号屏会直接显示设备内部回路的运行情况，工作人员可以将电压表放置到指定位置，对变电设备内部的电压进行科学的检测，如果变电设备内部出现故障，电压表的数值会变动，如果变电设备内部没有故障，电压表显示的数值不会出现任何变化。由于变电设备中的互感器出现熔断，会降低变电站的运行效率，影响该地区的供电质量，变电设备互感器出现熔断现象的主要原因，是由于设备内部电压较低，互感器内部出现短路。为了保证变电设备互感器熔断事故得到有效处理，相关工作人员可以在变电设备内部安装自动保护装置，并定期对变电设备内部的互感器进行科学检查，有效防止熔断器出现二次熔断。如果变电设备内部的熔断器出现二次熔断，工作人员要结合设备内部的电容量，合理更换变电设备内部的各个构件，适当加大排查力度，有效提升变电设备的安全性。

3.2科学处理跳闸事故

当变压器发生跳闸问题时，预先将备用变压器接入，继而对变压器故障原因进行查找，并排除，倘若现场无备用电压器，需要采用专业技术手段，对变压器进行初步检修，对变压器持续突然跳闸原因具备清晰的认识和了解。常规情况下，变压器设备自动跳闸都是因外部或自身原因所致。发生跳闸事故之后，在第一时间判断故障原因是否因超负荷运行或保护装置故障所致，倘若为该种原因，需要对该变压器进行重启操作，保证其处于正常运行状态，反之，则要仔细检查变压器内部构件，确定无漏洞、故障情况。假使跳闸事故因定时限过流保护动作引起，需要先把故障变压器装置中断，使之无法与其余各类变压器联系，再重新接入，并启动，使其送电过程不受影响。如果问题断路器无法判断，可将与该变压器连接的全部断路器断开，并对这一变压器及与之相关的母线进行全方位检测，如果上述方式无效，要使变压器设备保持空载运行，对各线路进行逐一试投检验，直至把问题线路找出来。

3.3电压互感器的熔丝发生熔断事故

首先完好相的相电压的变化不会太大。而熔断相的相电压就有可能在零左右或者降低．如果在运行的时候刚好处于不断和断中间．由断路相向好相切换的时候线电压就有可能会降低，随之降低的是电压互感器的无功功率和有功功率，同时电能表的走速也会降低。不仅如此，电压互感器的母线接地和回路断线都将有警报发出。处理措施：①应该判断发生故障的相。然后利用电压切换开关对线电压和相电压进行切换：②将母线上面可能因误动保护导致的跳闸出口全部停止运行；(将发生故障的电压互感器断开。同时将其上的隔离开关也拉开。然后将高压熔丝更换掉并采用其他有效的安全措施。除此之外，通过试运方式监测是否还会有连续熔断的故障发生，如果是则很可能是因为互感器发生故障．这时就必须要尽快向调度上报并快速查明故障原因；④确认高压熔丝外壳的绝缘子温度是不是太高，从而判断出故障是否发生在电压互感器内部。与此同时，还可以通过摇表来对绝缘电阻进行测量。一旦检验出故障点是来自互感器。相关的工作人员则应该及时向调度汇报并采取相应的处理措施。

结束语

综上所述，我国目前在变电站运转的过程中，避免不了设备的故障问题，并且变电站内部的工作人员需要掌握应急处理措施，从而能提高生产效率并以此来保证设备的有效状态，并对其进行及时性的维护保养，提高变电设备使用的寿命。而且还需要加强工作人元综合的素质培养，加强工作人员之间的互相交流和互动，进而保证变电运行工作中每个环节紧密相连。

参考文献

[1]周泽波.浅析变电运行中的事故分析及处理措施[J].科技风.2019(05)

[2]高丽,张党英,苗培培.变电运行中的事故分析及解决措施[J].山东工业技术.2018(08)

[3]陈青昊.变电运行中的事故分析及处理措施研究[J].企业技术开发.2018(05)

论文作者:李露珠

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/012103f3dc0a3c2f2e98e2a2.html