# 注塑模具的标准化与自动化设计论文_古炎军

利宾来塑胶工业（深圳）有限公司 广东 深圳 518000

摘要：我国在食品、医疗制品及日常消费品方面的消耗巨大，也就需要相应的注塑模具进行产品生产。而注塑模具标准化、自动化设计，主要通过注塑模具与网络模具设计构架的结合完成不同产品模型与结构的快速设计，以满足市场中不同企业多样化的消费需求。接下来本文将对注塑模具的标准化与自动化设计做具体阐述。

关键词：注塑模具；标准化；自动化；设计

引言

随着消费需求与消费水平的提高，模具产品的需求也变得更高，推动了注塑模具业的繁荣。为更好满足消费需求、提升企业自身综合竞争力及实力，企业必须重视注塑模具在产品设计及生产制造过程中的不足，采取措施进行弥补和改进。还要不断创新和完善，将制造产品的过程标准化，构建出有利于整体生产环节的标准化体系，并利用到生产过程，有效解决生产过程中出现的质量与成本的冲突，加快注塑模具行业发展的整体步伐。

1注塑模具标准化发展的意义

注塑模具的标准化，是指模具设计标准化、模具生产及管理的标准化，这在注塑模具产品生产的过程中具有重要意义。对注塑模具进行标准化设计，主要存在以下几方面的发展意义：①减少产品生产中各种夹具、工装零件的使用。企业生产人员在产品生产过程中，可以根据注塑模具的标准化规范，选择合适的模具生产流程、模具零件进行塑料制品、塑胶制品生产的科学组织，尽可能在减少夹具、工装零件使用的情况下，保证各生产工序有条不紊的进行。②明确不同工作人员的生产任务。注塑模具设计、生产及管理的标准化，会分配给不同工作人员相应的任务，并对整个生产工序作出合理的协调与管理，以实现生产内容、人员之间的科学配置。③促进生产技术的改革与再利用。注塑模具的标准化建设，就是对不同生产项目制定出不同工作流程，而这些标准化加工技术不仅能够指导当下的产品生产，而且也可以为其他产品的生产提供借鉴，促进加工技术的再利用。

2注塑模具标准化

2.1注塑模具标准化发展

在新经济市场环境下，所有工业发达国家对于标准化工作都非常重视。注塑模具标准化不仅可以实现产品质量的提升，还可使工人的工作效率得到大幅提高，企业获得良好的经济效益。注塑模具技术标准化的制定与落实、模具的生产与使用、注塑模具标准的推广与宣传等都属于标准化范畴。我国的标准化发展刚刚起步，路途任重道远。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2塑成型技术在注塑模具设计生产中的运用

注塑成型是现在普遍用于塑料加工生产的方法，从19世纪末开始，该技术逐渐被应用，如今成为塑料加工生产的重要方法。该方法可应用于热塑性塑料以及其他热固性塑料的加工生产。注塑成型的合理应用能够实现塑料的各种加工，塑造成不同形状，实现注塑模具加工对于精度及品质要求的满足。积极将此技术充分运用到注塑模具的设计与产品生产中、能更好地实现产品制造，有利于产品制造的标准化。

2.3实现各个环节明确分工，流程分布的标准化

企业要实现模具设计与生产制造过程的标准化，就需要做出一定的标准规程，使各个部门在生产过程中做到具体、有序。（1）在设计过程中，设计部门应当领取工艺设计任务，做好设计工作，设计过程中要考虑生产的可操作性，设计人性化，符合消费者需求及方便加工操作，做好设计的分配，将各个步骤落实。（2）工艺部门在完成产品制作后，要及时与设计部门进行沟通和交流，确认产品生产的可行性分析，将工艺规程信息发给生产部门，并及时总结分析生产部门的反馈。（3）完成产品的设计和工艺规程后，生产部门要按照其提供的理念和方法进行生产制造，在生产制造过程中如果出现与设计初期理念冲突时，要及时与设计部门进行沟通反馈，及时解决现实问题，提高生产效率。

3注塑模具的自动化设计

3.1注塑模具产品的评估与报价

评估与报价是对注塑模具产品生产成本的综合核算，只有做好所有生产环节的评估、报价，才能保证企业有着客观的营收利润。通常多数公司都会根据注塑模具生产的难易程度，构建注塑模具报价体系，对某一塑料或塑胶制品的生产进行合理报价。

3.2模具产品的自动加工与生产

模具加工与生产，主要包括型芯、模架及配件的生产，其中模具型芯包含动模、定模、镶件、滑块与斜顶等部分，模具配件包含射梢、扁梢、定位柱、塑胶模导套、直套与方型辅助器等部分。当前在注塑模具产品自动加工与生产的过程中，主要用Pro/ENGINEER三维软件、UG模具设计软件，或者利用其他外挂软件的二次开发，来完成所有模具构架、零件的自动化生产。

3.33D模型的创建

以往的注塑模具设计通常为2D软件辅以设计师的经验进行设计，如今2D时代早已过去，2D图纸已不能对零件进行很好展示，在NC加工与设计流程方面也无法控制。在CAE/CAD/CAM一体化技术发展期间，注塑模具设计主要是在计算机上创建产品的3D模型，并在此基础上对模具结构进行优化设计，再将这些设计好的模具3D模型进行NC编程。这样就很好地建立起以3D数据为核心的模型设计、结构设计。实现了各环节的数据共享，提高了设计效率，降低了设计成本。通常情况下，注塑模具CAPP系统主要包括：零件编码、检测模块、总控制模块、技术数据库管理模块、技术设计模块以及技术输出模块，每个模块在自动化设计实现期间都占据重要作用。系统中各个模块有着各自的功能，在实施设计期间应结合企业自身情况，制定完善的生产设计参数，同时保证系统各模块间保持较为完善的运行质量，各模块之间也可进行数据信息交换，只有在确保各模块之间正常的运行与数据信息的科学交换，才可使得系统具有良好的运行效率，促进生产效率的提升以及生产质量的提高，为注塑模具的自动化生产提供了良好的条件。CAPP系统的特征是在注塑模具自动化设计期间对该系统进行使用，这一自动化注塑模具设计系统实用性强、操作简洁且针对性强。针对性体现在结合企业自身规模和生产特征制定符合自身需求的自动化生产CAPP系统，确保在实际生产期间较好地降低注塑模具生产成本并提高生产质量；实用性体现在其设计界面是结合注塑生产情况进行针对性设计和调整，设计师在使用期间，仅需根据CAPP系统的自动引导编辑相应的指令，同时，设计师可以快速掌握其操作流程；另一方面，实用性体现在该系统除了根据科学方法将常用的技术设计标准与数据库结合外，还可使各种常见的注塑模型零件技术模板与各种技术数据信息与其数据库充分融合，使得设计师在设计期间不需要查阅技术设计手册，方便快捷的进行自动化设计。

结语

在模具行业竞争日趋激烈的形势下，实现注塑模具设计与制造的标准化不仅能实现产品质量的提高，产品设计的美观，更能满足消费者的需求，为企业的长远发展和注塑模具业的长远发展提供更大帮助。

参考文献

[1]臧金友.注塑模具的标准化探讨与其自动化设计研究[J].四川水泥，2017（6）：109.

[2]孙玉祥.注塑模具的标准化及自动化设计研究[J].无线互联科技，2014（8）：163.

[3]彭志荣.注塑模具的标准化及自动化设计[J].硅谷，2013（8）：119.

[4］郭彬，张玉.基于Pro/E的注塑模具设计与制造研究［J］.劳动保障世界（理论版），2013（6）：87-89.

［5］周建安.UG注塑模具设计与数控加工应用［J］.深圳职业技术学院学报，2010（2）：79-81.

［6］于学勇，张朋.基于SiemensNX平台的复杂壳体注塑模具设计与制造［J］.常熟理工学院学报，2013（4）：114-117.

论文作者:古炎军

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第07期

论文发表时间:2019/9/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/012dfef6c4c8ca46b44fb9c4.html