# 长度计量器具维护与保养的探究论文_尚玮

德州市产品检验检测研究院 山东省德州市 253000

摘要：目前，多个领域都会用到长度计量器具，它高精度的测量可以有效改善产品质量，测量意义重大。因此，对这些长度测量器具进行严格定期的保养和维护工作，不仅能够提高测量精度，发挥其应用价值，还可以增加这些测量器具的使用年限。本文讨论了长度计量器具的维护和保养方法，并给出一些相应措施，从事这方面工作的管理人员可以参考并借鉴本文的建议，具有很好的实际意义。

关键词：长度计量器具；维护；保养

1 长度计量常见计量器具的种类介绍

目前常用到的长度计量器具主要有：千分尺、量块、卡尺类、指示表类、测厚规、立式接触式干涉仪、光学投影类仪器（投影仪）、机械式比较仪、立式测长仪、感应同步器、圆锥量规、直角尺、经纬仪、水准仪、分度头、圆度仪、比较样块、粗糙度、轮廓度、测量仪、表面粗糙度样板、平面平晶、铸铁平板、钢平尺和岩石平尺、光学仪器、标准玻璃网格板、塞尺、全站仪（测距）、测距仪、激光干涉仪、田径场塑胶跑道、游泳馆体育场馆、螺纹量规、螺纹校对量规、石油螺纹单项（参数）检查仪、坐标测量机、镀层膜厚标准块、显微镜、电子水平仪、显微镜、光学仪器用玻璃分划尺、位移传感器、测微仪、直角尺检查仪、水平仪、GPS接收机、激光跟踪仪、高精度线纹尺、限界仪/隧道断面仪。

2 长度计量器具维护与保养的标准

若要确保测量结果的精准度，与此同时最大限度的延缓测量仪器的使用寿命，使用规范性操作方法是基础，与此同时对其进行科学的维护与保养，两者的相互配合才能使上述目标实现。首先，在对长度计量器管理的环节上，需要有专员开展。若在无专员指导，器具管理人员又对管理规程不清晰的情况下，务必要认真的阅读器具管理说明书，结合实况对其开展管理工作；其次，长度计量器具应用之前，操作人员务必要对被测物件表皮、量具测量平面进行认真的擦拭，以免杂质的粘附干扰测量结果；再者，在测量过程中切忌将千分尺与游标卡尺用于附有研磨剂的平面或者是毛胚构件进行测量，达到有效降低器具磨损现象出现率的目标；最后，器具使用完毕之后应该及时的保管在干燥性、封闭式工具箱内，并确保其搁置的平整性，绝不能因为藏储空间狭小而将其他杂物堆放在工具箱上部，增加长度计量器具变形现象出现的概率。操作人员应该注意的是计量器具应用的规范性，绝不能滥用，例如用游标卡尺在图纸上画图，将百分尺当作锤子应用等。使用器具环节中，若发现其精度存在异常之时，一定要及时将其告知设备维修人员，禁止私自处理。

3 度计量器具的维护与保养要求

3.1 由专职人员负责管理长度计量器具

成立专职小组，对这些器具的性能和质量进行管理负责。负责的相关人员，必须要熟悉器具的正确操作方法，全面掌握其相应的保养维护方法，以保证这些器具能够得到有效使用。

3.2 注意长度计量器具的放置方法

长度测量器具正确的放置位置是在工具箱中，这样可以保证它的测量有效性和质量，在放置时，需要固定它的位置，还要避免别的物品的挤压

和磨损。需要注意的是，不能把长度计量器具和比较尖的东西一起放，否则很容易受到毁坏。

3.3 定期保养并且注意保养方法

长度计量器必须要放在清洁干燥、无异味、无振动的良好环境下，否则会影响其测量质量。所以，相应的工作人员要非常注意其保养环境，还

要对其进行定期的保养，以保证较高的测量质量。

4 长度计量器具维护与养护的具体措施

维护保养是指对设备进行清扫、检查、清洗、润滑、紧固、调整和防腐等一系列工作的总称。维护保养工作的最终目的是及时发现和处理设备运行过程中出现的异常现象，防止设备性能退换，从而降低故障的发生率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此良好的日常维护保养对长度计量器具具有重要的作用，不仅能够增加器具的使用寿命，还可以保持器具使用的准确性，从而更好地为企业的生产服务。下面就如何对长度计量器具进行日常维护保养提出了一定的解决方法。

4.1 防止锈蚀

长度计量器具的实际的使用过程中，应该考虑温度对其的影响。控制好周围的温度，实现有效测量，避免温度给测量工作带来的不便的影响。测量过程中的湿度也对其测量的顺利开展有很大的影响。检定工作得开展应避免手直接的碰触计量器具，手上应该佩戴手套。计量结束后，对计量的器具进行清洁，清洁过后要注意用布对其进行擦拭，避免潮湿带来的腐蚀。

4.2 清洗

对长度计量器具必须按时定期对其进行保养和清洗，它是预防仪器和量具上出现划伤、锈蚀和霉斑的重要措施之一。通常在对金属表面进行清洗时，可采用航空汽油（1级），或是纯度在99.5%左右的无水酒精、乙醚。在清洗常用的长度计量器具时，可使用工业汽油。擦洗的材料上，可选择高级卫生纸、脱脂棉、绸布和白细布等。对光学玻璃零件的清洗，可使用航空汽油（1级）、无水酒精、乙醚或者无水酒精和乙醚的混合溶剂。为有效防止在光学零件上沾上绒毛，擦洗的材料可使用脱脂长丝棉或脱脂纱布。

4.3 防止划痕

在测量工作中，长度计量器具较容易出现划痕，其主要生成原因有：因空气中所含有的灰尘，使计量器具的测量面和其他表面接触时，产生了划痕；因被测件的被测表面存在缺陷，例如有毛刺、碰伤和划痕等，从而使计量器具和被测表面摩擦产生了划痕；因长度测量仪器和量具在使用过程中不小心发生碰撞等原因；测量器具在测量接触工件或工件上来回拖拉等原因。防止划痕的主要措施有以下几点：在进行测量前，首先对计量器具、被测零件和标准件先进行目测检查，以尽量消除缺陷，不得存在目视可见的缺陷；测量面和被测量面都应擦拭干净；在检查过程中应细心操作，以避免跌落和碰撞现象的发生；严格遵守各种长度计量器具的正确使用方法和使用规范。

4.4 润滑

对长度计量器具中一些互相配合的零件或是相对运动的表面，例如轴尖、轴承等，应主要对其加注仪表油实现定期润滑，使计量器具的各部分都能够运动自如，不会出现迟滞的现象。

4.5 基它措施

长度计量标准器具在平时应该有负责任定期维护，器具应该进行统一的管理和维护，长度计量标准器具应该固定摆放在一个位置，而且应该有专用箱进行储存，存放的地点应该符合规定，防止在器具携带的过程中产生振动等，防止大量的灰尘落在计量器具上。计量器具在使用中，应该严格按照规定执行任务，操作人员应该符合规定，在有经验的人员的指导下进行相关的操作，没有资质的人员不能擅自使用计量器具。高级的计量器具一般不能供外部人员使用，而且应该有相关人员负责，外借的标准器具送回后应该进行质量检测，确保没有问题再收回。计量器具应该定期的清洁，不常使用的器具应该保持外观的整洁，按照周期进行检查，确保其准确性，在器具使用前，应该提前一个星期进行器具的检测，新的检定证书有效起始时间不能超过原检定证书的有效期，而且没有特殊的规定，应该按照实际的使用频率。

结束语：

总之，长度计量器具进行维护和保养，不仅仅能够更好的对测量的精度进行保证，同时也能更好的对测量仪器和量具的使用寿命进行保证，因此，一定要对其维修和养护工作进行重视。对长度计量器具进行维护和保养的时候是要采取必要的措施的，这样能够更好的推动维护和保养工作得到更好的完善。

参考文献：

[1]浅谈长度计量器具维护问题[J].董诚. 黑龙江科技信息.2017（17）

[2]长度计量器具维护问题的探讨[J].陈志敏. 民营科技.2017（05）

[3]长度计量器具的维护与保养[J].周骏. 轻工标准与质量.2014（06）

[4]长度计量器具的维护保养问题探讨[J].曾金萍. 科技风.2015（21）

论文作者:尚玮

论文发表刊物:《基层建设》2017年第31期

论文发表时间:2018/1/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01639aa60f63b653d4837a91.html