# 配电箱接地和重复接地的区别

##### 问：什么叫重复接地和二次接地， 两者的区别和各自有什么作用？

答：1，工作原理不同：重复接地，是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地，对强电来说，变压器已经接地，如果在室内又打一根地线，叫二次接地。

2，接线位置不同：重复接地，施工单位在安装时，应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地， 从电子线路来说，电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地。

3，电阻限制不同：重复接地，电阻应不大于10欧。二次接地，限制较小。

扩展资料：

重复接地优点：

零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电气设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。

参考资料：

- 参考资料：

答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中，施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路，接入用户处的零线仍应重复接地，重复接地电阻应不大于10欧。

- 二次接地:对强电来说,变压器已经接地，如果你在室内又打一根地线，叫二次接地。 从电子线路来说：电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地，否则，两个接地端之间会有压降，会造成自激、干扰等毛病。

- 答：重复接地的作用有二个：1、为了防止工作零线断线而引起的电位漂移，在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路，变成了串联电路。功率小的设备因为电阻大，分得的电压高而烧坏，功率大的设备因为电阻小分得的电压低而无法工作；2、在保护接零系统中，如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。

##### 问：二次接地与一次接地如何区分

答：1、工作原理不同：重复接地，是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地，对强电来说，变压器已经接地，如果在室内又打一根地线，叫二次接地。

2、接线位置不同：重复接地，施工单位在安装时，应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地， 从电子线路来说，电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地。

3、电阻限制不同：重复接地，电阻应不大于10欧。二次接地，限制较小。

扩展资料

影响接地电阻测量的因素：

1、地网周边土壤构成不一致，地质不一，紧密、干湿程度不一样，具有分散性，地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等，对测试影响特别大。解决的方法：取不同的点进行测量，取平均值。

2、测试线方向不对，距离不够长。解决的方法：找准测试方向和距离。

3、辅助接地极电阻过大。解决的方法：在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

4、测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法：将接触点用锉刀或砂纸磨光，用测试线夹子充分夹好磨光触点。

5、干扰影响。解决的方法：调整放线方向，尽量避开干扰大的方向，使仪表读数减少跳动。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

答：无法区分亦无必要区分，原因是二次接地的意思是重复接地。为了安全起见，在电气的外壳部分再一次连接地线。

- 今天，二次接地的技术已经远远超过原来的安全接地概念。原因是“共地”技术，它对设备安全，防雷、电磁兼容等发挥无可估量作用。特别是城市

答：一次和二次一般会在变电站出现，一次设备包括：发电机（电动机）、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器等，二次设备包括：互感器、测量仪表、控制器件、继电保护装置等

所谓的一次接地和二次接地可能是这些设备的接地。

- 还有一种就是第一次接地，和第二次接地。比如防雷接地中要求某些管道或者构架，得间隔一定距离进行接地，就会出现二次接地的概念。

##### 问：交流电路中保护接地，工作接地，重复接地的区别？

答：定义不同。 在正常或故障情况下为了保证电气设备的可靠运行，而将电力系统中某一点接地称为工作接地。 将在故障情况下可能呈现危险的对地电压的设备外露可导电部分进行接地称为保护接地。 2、作用不同。 工作接地：能维持非故障相对地电压不变；能保证一次系统中相对低电压测量的准确度；雷击时对地泄放雷电流。 保护接地：为保障人身安全，避免或减小事故的危害性，电气工程中常采用保护接地。 3、适用范围不同。 工作接地：电源（发电机或变压器）的中性点直接（或经消弧线圈）接地，电压互感器一次侧线圈的中性点接地，防雷设备的接地。 保护接地：电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳。 设备地线不能布置成封闭的环状，一定要留有开口，因为封闭环在外界电磁场影响下会产生感应电动势，从而产生电流，电流在地线阻抗上有电压降，容易导致共阻抗干扰。

②采用光电耦合、隔离变压器、继电器、共模扼流圈等隔离方法，切断设备或电路间的地线环路，抑制地线环路引起的共阻抗耦合干扰。

③设备内的各种电路如模拟电路、数字电路、功率电路、噪声电路等都应设置各自独立的地线（分地），最后汇总到一个总的接地点。

④低频电路（f<1MHz）一般采用树权形放射式的单点接地方式，地线的长度不应该超过地线中高频电流波长λ（λ=v/f，λ是地线中高频信号的波长，v是高频信号的传输速度，f是高频信号的频率的1/20）。

较长的地线应尽量减小其阻抗，特别是减小电感，如增加地线的宽度。采用矩形截面导体代替圆导体作地线等。

- ⑤高频电路（f>1MHz）一般采用平面式多点接地方式，或采用混合接地方式，如工控机电路底板的工作地线与机箱采用多点接地方式。

答：重复接地和保护接地的区别有：

1、保护接地是重复接地的一种：重复接地可分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地和功率接地系统。显然保护接地是重复接地的一种。

￼

2、特点不一样：重复接地的特点是能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。保护接地的特点是可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体，以保证人身安全。

- 3、作用不一样：重复接地的作用是在保护零线发生断路后， 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。保护接地的作用则是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接，由于接地装置与人体构成并联电路，降低接点的对地电压，避免人体触电危险。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0164cf3608413754b9cb75b6.html