# 浅谈建设材料检测抽样数量及抽样方法论文_王琳琳

（大同市雁北拓远工程建设检测有限责任公司，037000）

1、抽样的意义

材料出厂后必须自检确定合格后评定等级后才能用到工地，进工地后还需要复检，再次合格后方可使用。这种检测分为两种：抽检和全检。这里着重说说抽检。

抽检虽然只有少量试样就可得出合格与否的结论，与全检相比省时省力，人们有理由要问试验的检测结果能代表质量吗？抽样数量应该为多少才能使试样在很大程度上代表材料质量？这就需要在以下几个方面中回答。

2、如何提高抽取数量的代表性

我们将整批产品称为母体，从其中抽出的试样称为子样，例如，将60吨进场钢筋作为一批，从中抽取4根试样进行力学试验，则此批钢筋称为母体，钢筋试样称为子样。由于子样是母体的一部分，具有母体的某些共性，当抽取数量很多时，它能反映整个母体的质量情况，故在一定程度上可代表母体的质量；但是它毕竟只是母体的一部分，带有一定的个性，使其检测结果与母体有一定差异。这就是母体与子样、共性与个性的关系。

要使子样的检测结果最大限度地表示母体的质量状况，子样至少应具有两种性能：独立性和代表性。所谓独立性即子样的各个检测结果个个独立互不影响，所谓代表性即子样的检测结果能表达母体的质量。一般来说其独立性较易满足，但其代表性往往不易做到，所以，如何提高子样的代表性是至关重要的。提高子样的代表性应尽量做到以下几点：

（1）提高母体的匀质性

（2）有足够的抽样数量

（3）随机抽样

（4）减小检测误差

上诉各点中，母体的匀质性固然很重要，担抽样时往往母体已存在，故已不能这样要求母体。而当检测误差较小时，对其代表性影响不大，因而抽样数量和抽样方法是保证子样具有良好代表性的关键，为此应有足够的抽样数量和科学的抽样方法。

3、抽样过程中的两种分析

a、当抽样数量很大时，我们将母体某一检测值的分布假定为正态分布，则子样的该值分布也为正态分布，虽然其平均值接近母体的平均值。以混凝土强度为例，所抽出的试样强度总是有高有低参差不齐，而且大部分测值落在平均值的附近，离平均值越远的越少。既然检测值是分散的，它就不是个定值，在抽样时有可能大部分抽到合格试样，少数抽到不合格试样，而经过平均仍判定为合格，这样在合格母体中就存在极少数不合格部分；反之，在不合格的母体中有可能存在极少数合格部分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆b、当抽样数量很少时，例如只抽一组试件，有可能在合格母体中抽到了不合格子样，从而将本来合格的母体判为不合格；或者在不合格的母体中抽到了合格的子样，从而将本来不合格的母体判为合格。我们也可以将混凝土配制强度大大提高，使判为合格的子样分布几乎合格，而不合格的子样产生的机会极小，即不存在误判，但这样做的结果是大大提高水泥用量，使混凝土抽检强度很高，从而很不经济。

4、抽样数量多少合适

子样抽样数量的多少与其代表性的优劣有直接关系，那么抽样数量多少合适呢？

我国很多建筑材料的品质规范都规定了用统计法确定合格与否，这就是要求有足够的抽样数量，如果抽样数量少，不但无法用统计法评定质量，而且误判概率很大。在很多情况下，我们的检测人员或监理人员不太重视抽样数量的多少，甚至有的仅用1个试件的检测结果来评定质量，其误判的机会至少50％以上，由于建材的抽检是一次计量抽检，即使误判也无从查找，这无疑增加了生产方或使用方的风险。因此必须强调严格按照规范要求的数量抽检。

5、抽检方法

随机抽样，随机抽样是一种科学的抽样方法，要求所有子样被抽到的机会均等，但是在检测工作中真正做到随机抽样是不容易的，一方面建筑材料往往体积或重量很大，难以在任意部分抽样，另一方面由于受各种因素影响，其不同部位的子样质量不同，例如石子在堆高的情况下，大颗粒的石子易滚落堆脚处，造成各部位颗粒比例不同，此外，在抽样时自觉或不自觉的加入了人为的因素也是一个原因。所以必须采取一些措施保证随机抽样。

随机抽样可分为三种：

（1）简单随机抽样。即对一批产品中的很多个子样用相同的概率进行抽检，由于在批量很大而子样很小时，很难保证随机抽取，故简单随机抽样适用于质量比较均匀的材料。

（2）系统随机抽样。系统随机抽样的特点是，将试样平均分布于不同部位，可从平均分布的试样中近似的做到随机抽样。应当注意的是，在产品质量出现系统化时，系统抽样将会抽到相同类型的试样，如烧结普通砖每次系统抽样时正赶上是过烧砖，但这种情况比较少见。

（3）分层随机抽样。即按某一特征将整批产品分为若干小批，称分层，其特点是：同一层内产品均匀一致，而各层间误差较大界限明显。分层随机抽样则在各层内抽取试样，合在一起组成一个子样。分成随机抽样适用于批内有明显分层特点的产品，例如混批或炉号不同的钢筋，或同一结构同一强度等级但不同配合比的混凝土等，遇到这种情况，如不采用分层，则层间误差将被掩盖起来。

采用何种抽样方法应视具体情况确定。为保证最大限度地做到随机抽样，可利用随机数表。利用随机数表的抽样方法虽然稍嫌麻烦，但却能基本保证抽样的随机性和试样的代表性。

参考文献

[1]杜文平.建筑工程地质勘察与基础设计存在的问题及对策[J].中国房地产业,2016(2).

[2]王小龙.建筑工程地质勘察与基础设计存在的问题及对策[J].科学与财富,2016,8(4).

[3]柴森.建筑工程地质勘察与基础设计存在的问题及对策[J].工程建设与设计,2018(11).

论文作者:王琳琳

论文发表刊物:《知识-力量》4中

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/017136ad8c67c6b419fb3e5f.html