# 配电线路工程中常见问题分析论文_张宏强1 刘艳2

摘要：本文从外力破坏、运维问题、接地故障三方面对配电线路工程当中的常见问题加以分析，并提出强化宣传加强巡检、完善运维工作、预防接地故障等解决方案。

关键词：配电线路；工程；常见问题

引言：电力事业的发展为社会发展提供了重要保障，同时也对配电线路相关工作提出较高要求。在配电线路当中，若存在问题，就会对电力系统的稳定运行造成影响，进而影响电力企业效益和人们正常用电，对此，需要找出工程中的主要问题，分析原因，加以解决，为电力系统良性运行奠定基础。

一、配电线路工程当中的常见问题

（一）外力破坏问题

配电线路存在的外力破坏主要有如下原因：部分线路架设于公路周边，当道路存在交通事故时，会撞毁电线杆，导致线路受损；市政施工环节在基面开挖施工环节对地下缆线造成破坏，机械超长破坏杆塔等；建筑周边存在违章建筑，导致线路安全不可控；城市在举办大型活动或者庆典时，产生的彩带，垃圾漂浮物，农业生产使用薄膜等物质飘落到配电线路上，产生安全隐患；不法分子为了自身利益，罔顾电网安全，出现盗窃缆线行为，导致安全事故；配电线路处于自然环境中，线路长、沿途空旷，导致线路遭受雷击。

（二）运维问题

配电线路面临的运维难点主要体现在如下几个方面：

第一，难度高，通常10kV线路为连接多个电力系统的纽带，需要供电半径到达特定数值，才能稳定运行，为保证配电线路符合用户需求，需要定期改造、升级、更换设备等，以上措施的应用增加了线路容量，影响其使用寿命，对此需要运维人员定期进行维护、检修等。但是10kV配电线路所处地区大多为山区或者丘陵等地带，地形不连贯，较为特殊，运维难度较高[1]。

第二，环境复杂，对比于普通配电线路，10kV线路相对容易受到环境影响，加之线路经过区域大多为沟壑、林地、工业区和农田等，以上复杂的环境，导致维护与检修工作面临的环境复杂。

第三，虽然当前配电线路的相关技术取得了显著提升，设备功能更加完善，能够在电力运行的基础层面提供保障。但是以上内容在特殊的丘陵和山地等区域实施还存在难度，10kV级别以下的配电线路在敷设时塔杆、塔架等垂向高度较高，敷设面积大，这些现象对运维操作造成影响。

（三）接地问题

在配电线路当中产生接地故障主要原因包括三点：第一，环境因素，在雷雨天气中，空旷区域线路被击中导致绝缘受损，造成线路故障；第二，人为影响，部分人存在主观意识相对薄弱，为谋取利益，出现更改缆线、损坏线路的行为，或者其他工程施工时对线路造成的损坏等都可导致线路出现接地故障；第三，线路内部原因，以10kV配电线为例，在建设环节技术应用不合理，就可能出现“电弧”问题，使缆线绝缘受损，部分线路存在交叉情况，导致变压器周围高压、低压等配电点当中存在大量电弧，此外，线路工程建设环节使用过零件质量和要求不符，使用过程损耗严重，等都可产生线路接地问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、配电线路工程中常见问题的改进措施

（一）强化宣传，加强巡检

针对外力破坏因素，可采取如下措施加以改进：第一，在交通干线杆塔位置涂刷反光漆，或者增设混凝土墩，控制车辆碰撞问题；第二，利用网络手段，加强电力安全宣传，或者张贴宣传标语、发放宣传单等，对电力设施的保护工作进行宣传，向人们普及电力知识，强化执法力度，对于恶意破坏配电线路的行为严厉打击；第三，在线路的杆塔或者埋地电缆等位置设置标识牌或者警示牌等，提醒人们关注；第四，强化线路巡视，及时做好清障工作，对存在妨碍线路安全的问题及时整顿，对影响线路的违章建筑，下发整改通知；第五，电力部门和城市规划、建设等部门之间强强联合，落实配电线路设计和施工相关工作，降低电力隐患发生概率。

（二）完善运维工作

在配电线路运维和检修过程，需要重点做好以下工作：

第一，检查线路立杆，其是配电线路的基础，立杆环节，可灵活控制10kV和此级别之下的线路看他，按照杆塔真实受力情况，使用对应技术，确保杆塔的埋设深度和标准相符。与此同时，为保证配电线路使用年限，在部分跨度相对较大的位置同时需要垂直施工的区域，施工难度较高，因此可使用铁塔，叠加张型敷设模式，保证线路能够符合电力稳定、持续运行的要求。同时在杆塔顶部设置避雷针，还能规避在极端气候下，配电线路受到雷击的影响。

第二，落实线路的防雷工作，配电线路长期暴露在环境当中，受到雷击的影响相对频繁，为保证线路稳定运行，需要落实防雷工作。当10kV线路受到雷击，并且雷击电流高于线路极限水平，可能产生“闪络”问题，瞬时电流通过闪络通道，对电力系统造成影响，导致线路出现跳闸问题。对此，维护人员可借助瓷横担，改善线路的绝缘性能，将线路三相导线设置为“三角形”，保证绝缘装置和三相导线间距＞1m。

第三，借助先进的技术完成线路巡检，当前我国电网的规模逐渐增加，线路横纵交错，对运维工作带来巨大挑战。通常而言10kV和此级别之下的配电线路架设在偏远区域，环境复杂，运维人员难以实时监管，导致故障问题难以及时发现。对此，可使用GPS技术，对配电线路实时巡检，精准定位故障点，实时更新杆塔信息，获取杆塔坐标之后，将其输入到地图软件当中，能够提高线路维护、检测等效果[2]。

（三）预防接地故障

针对配电线路中的接地故障，可采取如下三点预防措施：

第一，控制自然因素影响。针对恶劣气候致使线路出现故障问题，可在输电塔位置安装防雷装置，并在高压、低压线路两侧安装避雷器，以提高线路防雷性能，降低接地故障发生概率。在线路工程的建设过程，选择品质高的缆线、铁塔，防止其受到冰雪覆盖导致线路压断、铁塔压塌等问题。在设计线路时，需要合理规划建筑物间距、线路和树木间距等，确保不受环境影响，提升其接地安全。

第二，落实日常巡检，对配电线路展开必要的巡检，观察线路附近建筑物、树木等高度和要求是否相符，线路内外是否有损伤，绝缘螺栓、拉带螺栓的紧固性，检查线路绝缘位置，合理对变压器压力进行控制，保证引线接头接触良好，无漏电现象，发现不合格设备，立即维修或者更换。为防止10kV线路发生接地故障，还需保证支路熔断器安装的合理性，检查熔断器绝缘能力、耐压等级，并将信号源设置在出线端，以便发现线路受损情况，通过巡检快速处理故障。

第三，积极使用新技术与设备，可使用自动化的接地和选线装置，其可自动筛选出出接地故障线路，耗时短、精度高、供电安全，使用环节需要配合零序电流感应器。使用避雷装置，利用金属氧化物良好的放电性能，承受雷击，降低装置流过的过电压。使用接地故障检测，在配电线中安装故障指示灯，当线路中存在故障时，按照指示灯颜色定位故障区域，快速解决。

结束语：总而言之，在电力系统当中，配电线路具有“点多”、“线长”以及“面广”等特点，同时线路的运行环境相对复杂，线路存在问题时对人们用电产生重要影响。因此，需要相关人员关注配网的管理工作，找出问题成因，采取有效解决方案，保证配电线路的安全、平稳运行。

参考文献：

[1]杨成华.分析10kV配电线路接地故障原因及有效预防措施[J].科技视界,2019(33):227-228.

[2]李国振.关于配电线路工程中常见问题处理探析[J].中国战略新兴产业,2018(44):211.

论文作者:张宏强1 刘艳2

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01c440d05816e1ba6c668032.html