# 通信系统对电力系统稳定控制的影响研究论文_何依璘

中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 辽宁沈阳 110015

摘要：近年来，社会发展迅速，电力系统的发展也突飞猛进。在电力系统中应用通信系统可以为用户提供稳定频率的电压与电能，具备十分重要的作用。安全性、可靠性以及稳定性均属于电力系统的评价指标，在电力系统正常运行过程中具备十分重要的位置。其中安全性可以保证电力系统运行期间在受到外部干扰时可以提供正常的供电服务，可靠性指的是电力系统可以长期稳定运行，为用户连续不断的供电，稳定性指的是电力系统可以不受干扰，保持完整运行。通过采用通信系统，可以有效保证电力系统的安全性、稳定性以及可靠性。

关键词：通信系统；电力系统稳定控制；影响研究

引言

随着信息技术的不断发展，信息技术也逐渐蔓延到了电力行业。信息技术在电力系统的不断应用，可以提高生产电力的质量。电力通讯系统开始向系统化自动化的方向发展，计算机能够通过智能系统与计算机软件的结合实现办理电子业务等财务管理，简化了系统的流程环节，极大提高了工作效率。随着信息化水平在电力系统的不断提高，电力系统信息通信网络安全就需要达到更高的标准。所以为了持续提高电力系统信息通信水平，本文对电力系统信息通信网络安全与防护进行探究。

1电力系统稳定性分类

根据不同标准，电力系统稳定性可以分为电压稳定、频率稳定以及功角稳定等几种类型。其中功角稳定指的是在设备正常运行时，遇到外界干扰依然可以保持正常的运行状态，确保电磁转矩与机械转矩之间的平衡性。当功角失稳时，转子角度会不断增大，运行的不同步将会导致十分严重的崩溃问题。母线电压下降或上升属于电压失稳的主要情况，大范围内电压的失稳将会导致电流负荷的增大，进而导致功率的进一步增大，从而导致电力系统的崩溃。频率稳定主要指的是电力负荷与需求当受到外界影响时，电力系统依然可以保持稳定的运行状态，且一般在发电机跳闸时可以发生频率失稳问题。

2电力保护通信系统的运用现状及趋势分析

2.1运用现状

现阶段，我国的电力保护通信系统大部分还是在一些大型的电力企业中进行运用的。之所以小型电力企业不引入该种系统，则存在多类原因。第一点，小型电力企业本身体量较小，电力运输辐射范围窄，电力运输量小，因此没有太大的必要引入电力保护通信系统。第二点，小型企业资金量少，员工数量也较少，并没有同时招聘多个高精行业人才的实力。而电力保护通信系统本身较为复杂，要求的操作水平较高，在缺乏专业人员维护的情况下，系统就无法顺利进行工作。目前我国的电网中已经开始采用远方保护信号设备。而大多数电力企业都在应用模拟系统。这个系统主要包括使用电力线为载体的保护专用收发信机和电力线音频复用通信系统两个部分。

2.2发展趋势

在互联网技术不断发展突破的时代背景下，数字保护通信系统必然代表保护信号设备的发展方向。这主要存在着以下几点原因：首先，互联网信息技术已经开始逐步渗透到了各个领域的各种行业内部，人们的日常生活也步入了智能化的发展轨道。而数字保护通信系统的发展顺应了智能化的趋势。其次，数字系统抗干扰能力极强。在电力系统运行的过程中，数字系统能够帮助它有效排除外界的各类信号频率干扰，进而保障电力运输的安全性、高效性与稳定性，为人们的生活提供便利，并有效推动国家经济市场的发展与建设。然后，数字设备的调试与维护都十分便捷。从长期使用的视角来看，能够有效节省资金成本。此外，数字设备的可依赖度也较强，能够有效保障电力运输的实效性。最后，数字设备可以提供良好的人机界面。管理者能够采用便捷的手段来对保护系统进行有效操作，实时更新系统数据，以使得保护系统能够紧跟时代发展的需求，保证电力运输的安全稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3通信系统对电力系统稳定控制的优化

3.1电力系统稳定性控制

稳定性控制软件、决策模式、系统决策准确性以及装置硬件等均属于电力系统稳定性控制技术类别，其中软件质量决定系统运行的准确性，硬件系统属于实时控制与执行的关键基础。首先应分析电力系统稳定控制决策模式，包括实时控制、离线控制以及在线准时控制等方面，其中应用最为广泛的为离线控制，其应结合不同的初始情况与拓扑结构，逐个进行试探，为决策的提出提供更多依据。系统运行方式、故障类型以及系统结构等均属于离线控制的主要模式，不同因素的组合会导致工况运行的差别，且电力系统前期设定与在下运行存在较大差异，无法确保匹配离线策略。对此，应在检测并确认故障类型后，实行在线控制方案，在实时分析工况信息的基础上进行在线控制。系统控制模型主要由高维方程组成，可以计算未来一段时间内的数据信息。在系统硬件方面应充分结合CPU的运行能力，安装数字信号处理器及通用单片机等设备。在通信能力方面，外部与内部通信均属于稳定控制装置的主要通信模式，其中内部通信采用总线方式，表现于通信通道数量与速度两个方面，而系统软件则包括数据采集、控制策略以及故障判定等方面，工作人员应由不同维度分析，以确保数据的真实性与可靠性。

3.2提升网络设备的安全性

为提高电力系统信息通信网络安全，就需要在网络设备上提高安全性。由于很多电力设备都是进口的，在网络设备的管理方面，要对设备的使用和运行进行综合管理。为减少进口设备的安全风险，大型电力企业应尽量采用国产电力网络设备。国产网络设备近几年的性能有所提高，对于安全风险的控制也提升不少，国内先进设备可以对质量达到控制。因为我国电力系统的信息通信网络是大范围分布的，数据信息多而复杂，所以电力企业应该对信息进行加密保障信息的安全。为提高电力系统信息通信网络安全，就需要在网络设备上提高安全性。由于电力信息网络设备的市场在我国比较复杂，很多电力设备都是进口的，网络安全风险大。为了尽量减少进口设备对我国电力系统信息网络的安全风险，在网络设备的管理方面，要根据设备的运行状态进行综合的网络管理。建议那些大型的电力企业尽量使用国内先进的电力网络设备。因为这样可以保证电力网络设备质量的可控性。一旦电力网络设备出现故障，就可以适时地对故障设备进行维修，减少维修时间。而且现在国内电力网络设备发展迅速，性能可靠。这样大型电力企业就可以有效控制电力网络设备的质量，在电力设备的管理上也会增强，从而可以提高电力信息的安全性。电力企业应该建设全面的电力数据保护体系。因为电力数据在传输中断，会减慢电力系统的运行速度。因此，电力企业可以采取相应的措施，如对信息数据进行加密，这样就可以减少信息泄露，保障电力信息数据传输的准确性。这样的信息加密方法可以有效解决我国因为幅员辽阔而结构分布不合理的电力信息网络，降低了电力数据的管理难度，保证了数据传输的安全。

3.3建立科学健全的运行状态评估体系

对电力信息通信运维体系的状态评估主要是应用现代化的评估理念和评估方法对电力系统的运行和信息通信系统的运行状态进行详细的信息数据分析并做出合理的判断和评估。状态评估体系目前应用较为广泛，其技术方法已经较为成熟，在对电力信息通信运维体系进行状态评估过程当中，相关技术人员要首先对信息数据进行科学的分析，并对其运行的状态作出了解和判断，进而确定评估结果。从运维体系的运行角度来讲，电力业务的管理以及网络资源也是其需要考虑的分析因素，所以必须要具备较为科学健全的电力信息通信运维体系评估体系，以促进评估结果更加高效和准确。

结语

随着电力系统的不断发展与技术上的创新，电力信息技术也伴随科学技术的进步而实现了持续的发展，电力企业对电力信息通信运维体系的构建与完善也促使其得到了功能上的稳定提升。而只有通过不断的实践和运用当中才能够实现对电力信息通信运维体系的优化，并使其发挥出最大程度上的作用和价值，进而促进电力企业能够得到更加广阔的发展。

参考文献：

[1]汪坤华.通信系统对电力系统稳定控制影响的研究[J].百科论坛电子杂志，2018，（3）：374.

[2]熊叶舟.通信系统对电力系统稳定控制的影响分析[J].中国新通信，2018，20（23）：41.

论文作者:何依璘

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01d0af2377cc379343ac993d.html