# 浅谈输配电线路设计中的技术要点论文_司富宁,陈雪林

（国网天水供电公司）

摘要：输配电线路安全运行与否直接关系到电力工程的买施和运行,输配电线路的设计和规划对电力工程的安全运行意义重大。因此 ,在对输配电线路进行设计时 , 一定要注重对线路各部分进行合理的安排和规划 , 只有这样才能确保输配电线路的安全运行。本文 通过总结配电工作的买际操作经验和对输配电线路的设计经验 ,分析了输配电线路中存在的问题。

关键词：输配电线路；设计；要点

电力系统主要由几个要的部分组成,包括发电、输电、变电、配电和用电几大部分。配电网作为电网的最后一大终端,是与广大用电户直接相连的,配电网的辐射面积非常大,而输配电线路在电网中扮演着重要角色,它是用户能使用电能的关键。输配电线路的正常运行直接关系到配电网的运行,直接关系到输送电能的质量和输送效率。电能是一种不易存储的能源,因此,电能的生产、输送和使用是同时进行的,这是一个连续完的系统,每一环节的出错都会导致电能的浪费或使用效率低下。输配电线路在设计和规划时要综合考虑多方面的因素进行科学合理的规划设计。

1输配电线路简介及设计流程

1.1输配电线路简介

输配电线路是指的是从降压变电站把电力输送到配电变压器或者是将电变压器的电力输送到用电单位的线路。输配电线路有高压线路和低压线路之分。高压输配电线路的电压一般为至，低压输配电线路的电压一般为，并且频率不超过。输配电线路的建设要求很高，安全科学的输配电线路才能有助于供电的联系和高效，才能保证线路损耗最低，输送电能质量最优。

1.2配电线路设计流程

输配电线路设计是指从收到线路设计任务之时起,到经历各种环节,最终拿出科学完整的设计图纸和资料的过程,这一过程是一个系统的过程,每一步骤都需按照严格的规定和要求进行。综合起来,输配电线路的设计流程主要包括以下几个方面。

首先,接受设计任务。这是输配电线路设计的开端,再拿到设计任务以后要根据不同任务的不同类型进行分析,综合考量任务的性质和目的,进行最优化设计。

其次，确定线路的起点和终点，并分析和确定电压等。然后根据电压等级选择适合导线类型，切不可导线选择错误，否则在输送电压时会产生短路或漏电，然后要慎重和科学规划路径图。再次，根据气象资料和路径图确定导线横截面积、档距，对材料账单和工程预算进行编制，综合考虑实地情况和经费情况进行设计规划。

最后,经过方案对比确定最佳方案,等候报批并形成最终的设计材料,输配电线路设计流程必须严格遵守，在设计中注意关键环节。

2输配电线路设计的关键

2.1导线类型的选择

输配电线路的导线类型多种多样，其中，最常见的是架空输电线路和电缆线路。架空输电线路在实际工作中比电缆线路应用更多更广，在铺设架空输电线路时需要一定数量的杆塔和占地面积，对运行环境的要求相对较高。电缆线路在生活中不常用，但是优点多多，这种线路不需占地面积，也不需要杆塔，运行过程中出现事故和故障的概率相对较小，但是由于他的结构比架空输电线路复杂，施工所用时间较长并且难度较大，费用较高，一旦出现故障或问题，检修难度大，另外，输送能力和扩展能力与架空线路相比稍弱一些，因此，在日常生活中并不常见。但是，在架空线路无法到达的地区或者对居民的征地不便的情况下，会采用电缆线路。

2.2线路路径选择

线路路径选择与线路的类型选择密不可分，对不同类型的线路应选择不同的路径，考虑到差异化。在电缆铺设线路的过程中，应事先注意选择的路径中有没有不利于电缆安全运行的故障，比如河流、沟渠、道路等，这些障碍物的存在很大程度上会影响线路的路径选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与电缆线路铺设相比较，架空线路的铺设较为自由，在大部分环境下均可进行铺设，对外界自然环境和社会环境的要求不高，但是，在铺设过程中，仍需综合考虑占地面积、杆塔布置以及周围居民区的意见等。不管怎样，在铺设过程中始终要尽可能的减少穿越民宅、农田、桥梁和公路的几率，这有助于大大减少不必要的麻烦和困难。

2.3导线截面积的确定

导线截面积与线路输电能力、输送安全密切相关,关系到线路重量、杆搭受力等问题。导线横街面积的确定要综合考虑多种因素,最好根据配电网络和顶定的电压等级确定,此外,还要考虑经济电流的密度,不同类型导线的材质和结构,然后进行科学计算最终确定。

2.4杆塔的选择

2.4.1杆搭的类型

杆塔主要有两种类型，一种是悬垂型杆塔，一种是耐张型杆塔，这是根据受力性质不同所做的区分。选择杆塔时，最重要的是考虑杆塔能够承受的拉力、压力、线路的弧垂应力和不同的电压等级。这些因素的不同组合和变换就要求有不同的杆塔与之相适应。上述两种的杆塔分类中，悬垂型杆塔还能细分为悬垂直线杆塔和悬垂转角杆塔，其划分依据是垂直受力的大小，同样，耐张型杆塔也可分为耐张直线杆塔、耐张转角杆塔和终端杆塔。除此之外，杆塔按照回路数还可区分为单回路杆塔、双回路杆塔和多回路杆塔。

2.4.2杆搭的选择

杆塔有多种类型，在选择不同外形的杆塔时要综合考虑导线和地线的排列方式，根据不同导线和地线的排列方式进行杆塔外形的选择。构件布置也很重要，总体来说要结构简单、受力均衡、传力明确和外形美观，这是选择杆塔时的总体要求。另外，选择不同类型的杆塔时，还需要考虑占地范围、杆塔材料、运行维护和施工等方面，综合这几大因素进行最优化判断和选择。

3输配电线路规划设计的原则

3.1合理利用能源

输配电线路的规划和设计时首先要分析能源的分布情况，在了解能源布局的情况下，科学合理的利用能源，能源是不可再生资源，在利用中要尽可能的减少浪费。在对输配电线路进行设计和规划时，应对配电网的骨干网架进行合理的规划和布局。

3.2适当提高经济效益

供电企业优先考虑的通常是企业的经济效益，在对输配电线路规划时，经济效益首先是要考虑的因素。对不同的输变电的工程项目，因从不同地区的具体实际情况出发，从城市建设的整体利益出发，然后经过科学严格的分析计算，使整个电力建设符合客观的经济规律，以最小投资获取最大的经济成果，提高供电企业的经济利益。

4结语

电网建设作为国家的基础公共设施之一，在经济社会发展中具有重要作用，同时它也是关乎国民经济可持续发展的支柱性产业，对地方的建设和发展意义重大。输配电线路的合理规划和设计对电网建设至关重要，它也是电网建设中最重要的一环。在输配电线路的规划和设计过程中，我们要充分考虑能源的有效利用，提高经济效益和环境保护等因素，经过科学合理的规划选择正确的配电装置，对导体及电器进行科学合理的设计并选择合适方式进行投入使用，在此基础上，确定最好的输配电线路路径，以此保证输配电线路的安全可靠运行。

参考文献

[1]张小燕.小议新建线路的规划设计以及输配电线路的改造.中国科技财富,2015.3.

[2]李望.输配电线路外力破坏的监视与预防.广西大学,2016.6.

[3]郭嗣源.浅谈输配电线路设计中的技术要点.广东供电公司,2017.9.

[4]汤易.浅析输配电线路设计的要点.中华科技,2012.6.

论文作者:司富宁,陈雪林

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/01d80c0de601c3c7b000cc6e.html