# 圆弧形直立锁边金属坡屋面施工技术论文_朱亚伟

朱亚伟

常州金鹰科技发展有限公司 江苏常州 213000

摘要：直立锁边金属板屋面作为一项先进的屋面防护系统，特别在厂房、机场、场馆建设中得到广泛应用，在防水、保温节能、装饰美化方面优点突出，使用效果满足功能需求。本文阐述在常州武进金东方颐养园中央会所工程中，圆弧形钢筋混凝土坡屋面结构上，准确、快速安装金属板屋面技术心得。

关键词：圆弧形；直立锁边；金属坡屋面；施工技术

工程概况

本工程位于江苏省常州市武进区延政西大道南侧，中央会所处于项目地块中心区域，是金东方颐养园小区的活动服务中心，集健身、餐饮、娱乐多功能于一体，打造为老年人养老服务的休闲、娱乐场所，是整个小区的标志性建筑。本工程金属屋面面积约4000平方米，金属屋面体系重点、难点为屋面结构层为钢筋混凝土且为圆弧形，设计排版从美观考虑，从圆心放射排面，每块板从屋脊至屋檐宽度大小不一，首先行深化设计，现场放线复核确定尺寸，根据实际尺寸现场采用移动集装箱压板机整板加工制作，屋脊盖板固定牢固和端部封边细部处理。

1、施工安装工艺流程

施工安装工艺流程：放线定位→檩托螺栓固定→主、次檩条安装焊接→安装T型固定座→不锈钢天沟安装焊接→钢丝网安装→单面铝箔保温玻璃棉安装→铝镁锰面板加工制作、安装→面板直立锁边→端部封边→泛水收边安装→完工清理→验收

2、技术要点

2.1 放线定位

放线定位的准确与否决定屋面系统各道工序连接紧密程度，外观坡度的顺滑，板面圆弧角度按图纸均匀排布，屋面造型效果美观。

现场实测土建尺寸，结合CAD电子图，调整优化，将偏差提前消化，以主轴线为参照调整尺寸，对圆弧扇形，圆心点在建筑外，大大增加了放线难度，通过CAD图纸角度尺寸转换，反复排布，最终确定。

2.2 檩托安装

檀托的安装是金属屋面系统与建筑结构连接的关键工序，安装牢固质量关系金属屋面抗风载能力，在现场先完成一块样板段，对膨胀螺栓进行拉拔检测，复核实测拉拔力是否满足设计计算要求，按样板施工工艺再行展开施工，檩托安装受前道放线定位工序的影响，控制互相垂直两个方向位置偏差在5mm以内。檩托按设计要求2.5米间距施工。

2.3主、次檩条安装焊接

采用镀锌檩条，次檀条垂直安装于主檩条上表面，在焊接过程中要采取减小变形的措施，先对称点焊，检查、校正檩条位置、角度后再焊接牢固，焊缝质量满足焊接质量要求，焊缝连续饱满，不能出现咬边和夹渣。次檀条的位置决定T型固定座位置，位置尺寸一定要再次定位复核，圆弧形屋面没有标准尺寸，要求每根檩条对照放样尺寸复测左右相邻次檩条间距尺寸，建议按轴线分区控制，次檩条顶面平齐，相邻檩条顶面高差在2mm以内，焊缝表面清除干净后进行防腐处理，防锈漆或富锌漆涂刷两遍。

2.4 T型固定座安装

T型固定座用螺钉固定于次檩条上表面，方向与次檩条垂直，与次檩条接触面采用橡胶垫，有效控制冷桥效应，T型固定座定位受直立锁边面板宽度影响，T型固定座沿金属屋面板长度方向应顺直，与面板宽度变化一致，可不一次性固定所有固定座，待面板安装施工时调整固定，确保屋面板与T型固定座紧密安装，保证金属屋面体系发挥整体性功能，有利于屋面板直立锁边后抗滑移。

2.5铝镁锰面板加工制作、安装

压板机全电脑程序化控制，就位后，必须根据压板工艺的要求，调整好位置和角度，进行试生产，在电脑中调整参数，直至能生产出合格的压型板。面板制作时按设计分区进行编号，按安装的先后顺序分类码放，以便于快速安装施工。

2.6面板直立锁边

面板位置调整好后，然后采用机械自动锁边或人工锁边，锁边应连续、平整，不能出现裂口、歪曲不紧密，最后安装端部封边、泛水收边。

3、注意事项

1）屋面钢筋混凝土结构完成后进行水泥砂浆找平，檩托安装通过膨胀螺栓打入钢筋混凝土屋面结构板固定，对屋面板结构防水有破坏，当对原结构没有破坏施工后进行聚氨酯防水涂膜施工，屋面除金属屋面板一道防水，增加一道涂膜防水。

2）需控制金属屋面板伸入天沟深度，过长特别又是坡屋面，排水顺畅，雨水量大时流速快，容易冲出天沟。根据板边需伸入天沟部位的设计尺寸在需修剪的部位弹出修剪线，进行修剪，既保证了屋面板伸入天沟的长度又确保了圆弧度的顺滑。

3）金属屋面防雷接地与土建预留的防雷引下线避雷带可靠连接，T型固定座有橡胶垫处采用铜编织带跨接。

4）屋面板檐口下铆钉铆入滴水条或挡水条，这道工序对确保屋面防水很重要，避免发生雨水在风的作用下吹入屋面夹层中。

结论

综上所述，通过精准定位，电脑程序控制自动化面板加工成型，产品质量稳定，展现了优美的圆弧造型，模块化安装施工，大大缩减了施工周期，金属屋面施工一次性验收合格，确保了项目尽早投入使用，创造效益。直立锁边技术避免了钉孔对金属屋面整体性破坏，保证屋面板整体无钉眼，防水效果显著，金东方颐养中心中央会所实际使用效果良好，屋面完好如初，未发现有雨水渗漏现象。

参考文献：

[1]毛建康、崔秀光 . 铝锰镁金属屋面安装施工技术 [J]. 浙江建筑，2009，（11）.doi：10.3969/j.issn.1008-3707.2009.11.016 .

[2]王飞宇 王东 . 铝镁锰合金直立锁边系统的金属屋面设计深化及施工 [J]. 建筑施工，2015，（5）.doi：10.14144/j.cnki.jzs

论文作者:朱亚伟

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0203fa18e63ce9ddb9240234.html