# 市政道路沥青路面接缝施工技术梅林健论文_梅林健

摘要：沥青路面属于城市道路重要设施，其重要程度对城市不言而喻。从提高验收关卡门槛、加强沥青路面承包施工队施工技术、加强后续保护工作三方面对市政道路沥青路面施工技术与质量把控进行探析，能够最大限度地提升市政道路沥青路面的质量。

关键词：市政道路；沥青路面；接缝施工；技术

1导言

市政道路路面的接缝问题一直是道路安全行驶的重大隐患。其施工技术直接关系到路面施工质量和使用寿命，在施工上具有较强的技术性，操作要求较高，在接缝施工过程中需要有效控制好施工工艺，从而保证路面接缝施工效果，确保市政道路的路面质量和使用寿命。

2市政道路沥青路面施工技术操作要点

2.1摊铺

市政道路沥青路面施工技术的操作需要切实把握好摊铺环节，促使沥青混合料能有效摊铺到施工现场，形成较为理想的路面结构。在摊铺处理中，首先应该确保摊铺具备连续性特点，保障沥青混合料能形成较为理想的供给效果，避免在长期施工过程中出现较为严重的中断问题，切实做好整体协调工作。在沥青混合料的摊铺前还需要切实把握好材料的温度，一般需要确保沥青混合料的温度在130~165℃，如此才能确保摊铺后的沥青混合料发挥理想作用，避免出现离析问题。在整体摊铺操作过程中，还需尽量确保摊铺机器匀速前进，能按照沥青路面对于材料的用量进行恰当设置，确保其能在厚度方面形成较为理想的条件。为了更好地优化沥青混合料的摊铺效果，还要把握好螺旋运行效果，促使其形成有效转动，优化沥青混合料的应用性能。

2.2压实

在市政道路沥青路面施工技术操作中，压实操作同样也是比较关键的环节。压实机具的选择应该予以高度重视，切实保障沥青混合料能形成较为理想的碾压效果，最终确保整体路面结构更为合理。结合压实操作的执行进行分析，往往需要借助于初压、复压及终压等3个具体环节进行处理。在初压操作中，一般选用静压方式处理，此时应该保障沥青混合料的温度在140℃左右。对于复压操作而言，应该采用柔压方式，压实遍数应控制在4~6遍左右，在复压过程中同时采用3m直尺进行平整度的有效调整，对于不适宜的区域进行及时调整。对于终压操作而言，一般需要借助于振动压实方式，针对全部区域碾压2~3遍。一般而言，为更好地提升沥青路面压实效果，往往需要在压实操作前进行试压，促使沥青混合料能形成更为理想的碾压效果。

2.3接缝

对于市政道路沥青路面施工技术的操作进行把关还需要重点做好接缝操作，分别围绕着横接缝以及纵接缝进行处理，确保接缝操作能更好优化整体路面施工效果。结合接缝处理中，需要重点把握好对平整度的影响，借助于较为适宜的接缝处理方法，促使整体路面结构更为适宜合理，有助于形成整体平整度效果，避免可能对于路面施工质量产生威胁。对于接缝处理工作而言，冷接缝以及热接缝等不同处理方式也应该予以严格把关，确保相应接缝操作具备更为理想的适应性效果，一般对于主线纵向接缝需要借助于热接缝方式处理，但是对于加宽路段的接缝则需要借助于冷接缝进行操作。在接缝处理过程中，摊铺机的应用以及相应碾压操作都需要予以协调配合，最终确保解封区域更为稳定平整。

3解决措施

3.1提高验收关卡门槛

市政部门应该采取一定措施提高市政道路沥青路面验收门槛。提高验收门槛能够反向促进施工队施工技术的实施，也能够保障沥青路面应有质量，维护公民的应有道路权合法权益，防止可能出现的财产损失与人员伤亡问题的出现。提高验收门槛也并不意味着仅仅提升最终验收施工标准，同时应该注重平时对工程的监督与监测，防止出现在施工过程中的违规操作问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆市政部门应该严格遵循国家相关验收标准政策，并在该验收标准政策上发挥地方主动性与积极性，根据地方的特殊地形与特殊地理位置等特征对该验收标准政策进行一定比重的提高。市政部门验收人员应该严格秉持该政策对市政沥青路面进行质量验收，如果验收质量不合格，则要对该负责施工队伍进行一定的违规处罚。市政部门验收人员不能徇私枉法，违规渎职，让不合格的沥青路面进入使用期。市政部门也应该实施专人专项负责制度，从而让责任落实到个人，促进负责人员的工作效率提升，保障道路实施安全。例如，市政部门应该派遣专人到施工队现场进行监督，该监督时间应该处于不定项状态，防止施工队为了保障验收合格而致力于用面子工程蒙混过关。市政部门所派遣人员也应该有一定的专业知识，并积极运用自己所具备的专业知识与相关经验完成监督工作。监督人员还应该将自己的监督结果完整反馈给市政部门，市政部门在进行最后的验收核对工作时也应该充分采纳监督人员意见。提升验收门槛高度能够反向促进施工队伍重视工地建设，提升施工水平，从而提升沥青路面完成度和质量水平。

3.2加强沥青路面承包施工队施工技术

加强沥青路面承包施工队施工技术是提升沥青路面质量的首要条件。施工队应该对国家相关法律法规和现行沥青道路准则有一定的了解，并在日常施工中严格秉持着这些准则进行生产。施工队也应该招募具有相关专业的技术人才进行生产指导，不能自作主张削减城市建设用料，应该秉持着诚信原则进行严格生产。正如前文所述，提升验收质量门槛也能够反向促进施工队施工技术的提升。施工队也应该对自己所承包的路面建设做实地考察，并将实地考察中所收集到的资料积极应用到实际施工中。积极利用现有资料对施工方案进行一定的完善。施工队也应该做到技术、设备及时更新，防止出现因为设备老化而出现的技术失误与质量不合格情况。例如，施工队应该严格贯彻施工技术与施工计划进行施工，并在日常施工之中严格秉持着安全生产要求。施工队应该充分维持施工环境，并采取围栏等方式积极维持施工秩序与施工现场，不能够让外界因素干扰施工正常、有序进行。施工队在进行施工时，应该加强与相关市政部门的沟通，做到双方沟通无障碍，积极利用沟通去解决、克服生产技术难题。施工队也应该重视原料保存问题，对原料仓库进行防水防潮防晒处理，防止因变质而产生的原料损毁问题，进而让损毁原料影响施工队施工质量。加强沥青路面承包施工队施工技术，能够以最低的成本提升沥青路面质量，也能够减少维护开支。

3.3加强后续保护工作

沥青路面的防水性随着时间的流逝而日益降低，防水性降低会导致流水对沥青路面产生一定的侵蚀作用，影响沥青路面的质量水平。因此，市政部门应该采取一定措施加强后续保护工作，以保证沥青路面可以持续投入使用。市政部门应该提升沥青路面，从而保证积水能够立刻下渗，防止出现积水腐蚀现象。例如，市政部门应该派遣专人对沥青路面进行防护措施。除了前文中所提及的维护下水道设施，在积雪天也应该利用工业盐进行积雪消融措施，防止积雪对沥青路面产生低温冻害。市政部门应该派遣具有一定专业知识和丰富经验的人担任后续保护工作的主持任务，定期对该市主要沥青路面进行检查，并派遣专人跟随进行维修处理。市政部门也应该积极处理市民的反馈信息，时刻维护市民财产安全与人身安全。

4结语

市政道路沥青路面施工过程中施工线路越长，路面接缝越多，因此要控制好沥青路面接缝施工质量，处理好路面接缝，确保路面整体质量，保证行车安全。路面接缝施工要根据实际情况选择纵横接缝方式，注意沥青混合料的质量和温度控制，提升相关机械设备操作技术，从而保证沥青路面接缝施工技术处理水平。

参考文献

[1]张世平.沥青路面施工技术在市政道路中的应用[J].绿色环保建材,2018(10):118+120.

[2]税欢,王永斌.市政道路沥青路面施工技术与质量控制策略[J].交通世界,2018(36):44-45.

[3]李遵先.市政道路沥青路面施工技术与质量控制策略[J].现代物业(中旬刊),2018(12):192.

[4]白鑫.市政道路沥青路面接缝施工技术的应用实践研究[J].科技资讯,2018,16(31):86-87.

论文作者:梅林健

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/020b64cb6aa4f001d2cd6f1e.html