# 一种脑视觉头盔仪保护套的设计与应用论文_徐燕萍,黄微

(柳州市妇幼保健院 广西 柳州 545001)

【摘要】视觉功能障碍可通过感知觉学习促进感知觉系统对周围环境作出反应而达到视觉功能提升的效果；临床中通过脑视觉头盔仪训练，刺激大脑的多条通路来达到双眼平衡与整合的目的，但在使用脑视觉头盔仪过程中反复消毒或消毒不彻底，造成磨损和使用舒适度下降，针对此问题设计一种脑视觉保护套，增加患者使用舒适度及延长脑视觉头盔仪使用时限。

【关键词】脑视觉头盔仪保护套；应用

【中图分类号】R197.39 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2019）36-0233-02

感知觉学习是通过重复实践和知觉任务训练,而出现长期而持久的感知性能的改善,是一种长期持续的视觉皮质的改变；临床中通过脑视觉头盔仪训练，刺激大脑的多条通路来达到双眼平衡与整合，现有脑视觉头盔仪使用时,脑视觉头盔仪的开口朝下的C型海棉垫与人体双眼四周相接触，人体鼻梁位于C型海棉垫的下部缺口处，通过束带紧贴人体双眼四周皮肤；脑视觉头盔仪是反复使用时每次都要对C型海棉垫表面进行擦拭消毒；由于C型海棉垫表面带有褶皱，容易造成消毒不彻底及对C型海棉垫表面损伤，从而影响使用者健康及心理舒适度下降及影响脑视觉头盔仪的使用寿命。为此我院设计了一种用于光明治疗仪的一次性探头套。

1.设计

一种脑视觉头盔仪保护套包括套体，其呈薄膜结构，其展开结构为呈朝一侧开口的长圆环槽，长圆环槽内空间与脑视觉头盔仪的C型海棉垫相匹配；内框，其呈环状，其轮廓与脑视觉头盔仪的C型海棉垫内轮廓相同，套体的内侧边沿内框固定连接；收缩环，其为具有弹性封闭环，其沿套体的外侧边设置，其箍紧于脑视觉头盔仪的C型海棉垫外轮廓上。

2.应用

下面将结合一种脑视觉头盔仪保护套技术方案进行清楚、完整地描述：基于上述设计及结构：内框放置于C型海棉垫内部与C型海棉垫的内侧壁相接相抵固定，通过使用收缩环，套于C型海棉垫外表面，将套体包裹住C型海棉垫，用于保护C型海棉垫外表面，通过脑视觉头盔仪的束带人体双眼四周皮肤与套体相接触；实现减少C型海棉垫消毒次数，延长C型海棉垫使用寿命的目的。套体下部设置有一朝向长圆环槽开口方向的凹陷，凹陷与脑视觉头盔仪的C形海棉垫缺口处相匹配。采用上述进一步方案的有益效果在于，通过设置有与脑视觉头盔仪的C形海棉垫缺口处相匹配的凹陷，整个保护套与C型海棉垫更贴合，不易发生相对位移；套体鼻梁可放入凹陷内，使用更舒适。套体呈透明，使用时可更方便观察整个保护套是否套好于脑视觉头盔仪上。套体外表面设置有凹凸纹理，使用时，与使用接触的部位更透气，防止套体与紧贴于使用者皮肤，造成出汗等问题。收缩环自然状态下周长大于所述内框周长，防止收缩环时将套体拉的太紧对套体产生损伤。内框上且靠近凹陷处为软橡胶材质，使内框与使用者鼻梁接触到时使用者更舒适。一种脑视觉头盔仪保护套通过以下具体步骤进行使用：以下结合附图对实用新型的具体实施进一步说明。如下图1和图2所示，一种脑视觉头盔仪保护套，其特征在于：包括套体、内框和收缩环；其中，套体11呈薄膜结构，套体11呈透明状，套体11外表面设置有凹凸纹理；套体11展开结构为呈朝一侧开口的长圆环槽，长圆环槽内空间与脑视觉头盔仪2的C型海棉垫21相匹配；套体11下部设置有一朝向长圆环槽开口方向的凹陷111，凹陷111与与脑视觉头盔仪2的C形海棉垫21缺口处相匹配。内框12呈环状，其轮廓与脑视觉头盔仪2的C型海棉垫21内轮廓相同，套体11的内侧边沿内框固定连接；内框12上且靠近凹陷111处为软橡胶材质。收缩环13为具有弹性封闭环，其沿套体11的外侧边设置，其箍紧于脑视觉头盔仪2的C型海棉垫21外轮廓上；收缩环13自然状态下周长大于内框12周长。

3.优点

本实用新型通过将套体包裹住C型海棉垫，用于保护C型海棉垫外表面，通过脑视觉头盔仪的束带人体双眼四周皮肤与套体相接触，实现减少C型海棉垫消毒次数，延长C型海棉垫使用寿命的目的，同时通过设置有凹陷、凹凸纹理、将套体设置成呈透明状及内框部分设置成橡胶材质，使用时方便舒适；且本实用新型结构简单，成本低，适合推广使用。

图一

图二

国家实用新型专利：一种脑视觉头盔仪保护套专利号:ZL 2018 2 0717726.0

课题名称：基于虚拟现实技术对弱视患者视觉功能缺损修复的护理研究

课题编号：Z20180034

课题来源：广西壮族自治区卫生和计划生育委员会自筹经费科研课题

论文作者:徐燕萍,黄微

论文发表刊物:《医药前沿》2019年36期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0216b4e210c5b9e0a6eae483.html