# 燃气发电厂汽轮机运行过程中节能降耗的实现论文_黄业冲

（华能东方电厂 海南东方 572600）

摘 要：汽轮机消耗能源这一因素一直阻碍着电厂的发展，电厂要想正常的投入使用，必须支出大量的成本，这样不仅会影响企业的发展，同时也加快了全球资源的使用速度，为环境带来了巨大的压力。因此，必须对汽轮机进行改造，以此来降低能源的使用量，真正的实现节能降耗。

关键词：发电厂；汽轮机；节能降耗

一、电厂汽轮机节能降耗的可行性

电厂是生产电力的主要企业，也是能耗很高的企业，但是，电厂也有节能的巨大潜力。对电厂的汽轮机运行进行节能降耗是有效提升电厂效益的关键环节，对其进行节能降耗可以提高转换能源的效率，进而在激烈的市场中占据有利的地位。电厂的汽轮机运转在电厂中占据关键地位，是将热能转为电能的核心，一般和电厂的发电机一起运转。对电厂的汽轮机运转节能降耗有影响的因素有很多，主要有方面：技术与经济。我国的技术员通过长期的工作和总结，已经有一套有效、系统的改造技术，改造后的汽轮机不仅可以有效调高对能源进行转化的效率，也极大的减少了消耗的能源，并尽可能的提高汽轮机运行安全与可靠。所以，不管是经济层面还是技术方面，汽轮机的节能降耗都具有较高的可行性。

二、电厂汽轮机损耗问题

1、汽轮机中冷凝器问题。冷凝器对于汽轮机的影响还是特别大的，本电厂使用的是凝气式汽轮机泠凝器，冷凝器采用海水循环冷却，所以设备在运行过程中受冷却水的影响还是极大的，冷却水的水质量较差，里面含有及较多污垢，设备在长期运行时，设备内部的冷凝管内就会存有大量的污垢，进而导致汽轮机的散热效果大大降低。同时，也会浪费水资源，冷却塔中90％的水都会被蒸发；除此之外，泄露问题对于汽轮机的损害也是十分巨大的，如果在运转过程中，发生泄露，便会导致水流入锅炉中。日积月累，在锅炉的内部便会凝结大片的污垢，在严重一点便会破坏锅炉设备，还有可能会发生爆炸事件，从而增加了安全隐患。

2、汽轮机中轮机组汽缸问题。汽缸就是汽轮机的外部结构，主要起着分隔作用，将汽轮机与外界大气分离开，以此来保证蒸汽能够在汽轮机内部完成动能的转换。汽缸与设备的气体进出管道相连，与支撑设备座架的管道也是相连通的。在设备运行过程中，汽缸内部的热度会不断上升，其中的热量也会向外部蔓延，所以，为了保证设备能够正常运行，需要对中间的气流进行冷却处理。当汽轮机开启冷却模式后，内部的气流便会从以前的冷却状态变为加热状态，所以，汽缸的工作效率影响汽轮机的消耗，此时的汽缸如果发生故障，设备的能量消耗也会变得更大。所以汽缸对于汽轮机的消耗有着巨大的影响。

3、汽轮机组能源消耗高。汽轮机对于电厂而言至关重要，占有着不可或缺的位置，是电厂发电的原动机，并且他还能实现动能之间的转换。汽轮机的正常运转离不开内部设备之间的相互配合。也只有这样，才能保证电厂发挥其真正的作用。导致汽轮机耗能量高的因素有很多，例如设备变形、漏气等等因素。所以，为了降低对能源的消耗，必须对这些问题加以改进，真正的做到节能降耗。

三、影响电厂汽轮机节能降耗的主要因素

1、汽轮机的缸效率和机组通流性能。汽轮机运行中，需要将其他形式的能转化为电能，而其转化的效率即是汽轮机的缸效率，但在汽轮机实际运行过程中，往往标定值要比实际效率大许多，而无论是哪种因素作用下导致的缸效率降低，都会导致汽轮机整体功耗增加；同时机组的通流性能与汽轮机效率成正比关系，这样在流动面积和气流量增大的情况下，就能确保节能效果。

2、汽轮机主蒸汽压力和温度。汽轮机运行过程中，汽轮机主蒸汽压力和温度是两个关键的要素，而且蒸汽压力与蒸汽流量呈反比的关系，一旦机组运行过程中不能及时确保燃料的供应，则会导致主蒸汽压力和温度降低，从而导致热量损耗增加，使汽轮机运行的效率受到影响。

3、汽轮机出力的系数和空冷凝汽器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于用户对电能的消耗量较大，导致在某些时段电力系统会有较大的负荷，一旦处于峰谷值时，则汽轮机组则需要频繁进行调整来与电力负荷变化更好的适应。另外，能耗还与凝汽器的性能具有较大的关系，一旦凝汽器受到堵塞或是溶氧量超标，都会导致工作过程中存在着死区，导致汽轮机工作效率降低，能耗增加。

四、汽轮机降耗技术要点

1、科学优化汽轮机的热力系统。科学优化汽轮机的热力系统以及汽轮机的配置，可以提高汽轮机的工作质量，还有可以有效的降低能源泄露的故障发生。工作人员可以参照实际工作中的热力系统的情况，根据管道的走向，科学合理的对热力系统进行优化，不仅可以降低对能源的耗费，还能很大程度的减少工作人员维修量，保证汽轮机能够安全、稳定的开展工作，并且提高电厂的效益。除此之外，还应该对电力系统的中压与高压外下缸的疏水系统作出改进的方案，还可以优化高压疏水方式，并且在正式开展工作前对高压水位进行试验调整。电厂还应该重视系统检修工作，所以，应该安排指定的工作人员定期对系统进行检修。

2、提高电厂汽轮机的真空度。汽轮机只有在最佳真空度下运行才能确保真空泵和水泵处于最优化的配置，所以在日常运行过程中，需要合理对第二台真空泵和循环水泵的启动运行时间进行掌握，及时根据情况对其进行启停，有效的提升汽轮机运行的真空度，确保电厂经济效益的最大化。

3、控制汽轮机给水的温度

3.1机组大小修时对加热器进行检漏。注意对高加筒体和水室隔板的密封性进行检查，尤其是加热器钢管，看是否有漏点，一发现漏点应在第一时间内进行消除，避免出现严重事故。若高加筒体密封性较差，会使得蒸汽和水的热交换效率大幅度下降，甚至出现部分蒸汽短路现象，对于给水温度会造成严重的影响。若水室隔板密封性较差，会出现短走旁路的现象，也会导致给水温度较低。

3.2保证高投入率。在机组进行启停时加强对滑参数启停的有效控制，而且还要确保高加水位的稳定，做好运行维护工作，降低换热管泄漏现象的发生，及时对换热管内的沉积物进行清除，减少积垢，努力提高投入率。

4、加强汽轮机的运行管理。汽轮机在运行过程中可以采用定一滑一定的运行方式。就是在高负荷区域下，改变通流面积。在低负荷下，使用低水平的定压调节。而在中间负荷区，根据实际情况来加减负荷，使得汽门的开关处于滑压运行状态。为了提高给水温度和投入率，减少加热器端差，应该在高负荷运行时适当提高汽轮机的主汽温度、主汽压力。

5、汽轮机的停机控制。汽轮机运行过程中，无论是在正常停机还是非计划停机时，尽量都采用滑参数进行停机，这样不仅有利于设备检修的进行，有效的确保设备温度的降低，而且还可以有效的利用余热来进行发电，减少能源的损失。

6、加强汽轮机的运行管理汽轮机在运行过程中可以采用定一滑一定的运行方式。就是在高负荷区域下，改变通流面积。在低负荷下，使用低水平的定压调节。而在中间负荷区，根据实际情况来加减负荷，使得汽门的开关处于滑压运行状态。为了提高给水温度和投入率，减少加热器端差，应该在高负荷运行时适当提高汽轮机的主汽温度、主汽压力。

结束语

汽轮机运行节能降耗对于电厂而言十分重要，通过节能降耗可以增加电厂的效益，降低支出成本，对于社会也有着积极地影响。通过本文对电厂汽轮机的节能降耗进行分析，提出了几点完善措施。首先，应当加强冷凝器运行管理，做好冷凝器清理工作的同时还应该保证冷凝器处于最佳真空状态；其次，对汽轮机的启动、运行和停机程序进行控制；最后，优化机组的循环水泵。通过以上几个方面，才能够把节能降耗的作用完整的体现出来，以此来增加电厂的效益。

参考文献：

[1]刘冬鹏.有关电厂汽轮机运行中节能降耗的对策分析[J].山东工业技术,2018(21):209.

论文作者:黄业冲

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/021c3859651354b71f448e30.html