# 建筑水电安装工程的施工技术质量控制分析论文_李欣

二十二冶第一建设有限公司 河北唐山 063000

摘要：近年来，我国经济的快速发展，建筑行业也随之取得了很大的发展，建筑水电安装的施工工作也受到了更多的关注。在建筑水电安装工程快速发展的过程中，由于相关的工作人员在水电设备选择和水电安装管理以及水电安装过程管理等方面没有系统的管理措施，因而使得安装水电工程在具体运行过程中存在许多的问题和不足，对水电安装工程的进一步发展起到了非常大的影响。本文对建筑水电安装工程中存在的问题进行研究，对建筑水电安装施工技术和质量控制等方面提出了一些解决措施。

关键词：建筑;水电安装工程;施工技术;质量控制

引言

随着城市化水平的不断提高以及消费者对商品要求越来越严格，水电安装技术要求也得到提高，目前水电安装技术发展尚未成熟，由于水电安装所涉及的专业领域较广，具有一定管理难度。建筑水电安装是建筑工程施工中的重要组成部分，水电安装工程质量水平的高低对整个工程项目的质量及是否达到节能环保、符合消费者使用需求、整体美观等有重要影响。为了建筑的整体效能、保障人们的生命安全及生活质量，在建筑水电的安装过程中需要加强建筑水电安装的施工技术及质量控制。

1建筑水电安装工程的施工技术和质量控制的重要性分析

在建筑施工过程中，施工图纸、设计变更、图集、施工规范及施工验收标准规范等技术文件资料均在施工管理技术人员手中，管理人员必须通过技术交底的形式将设计意图、施工技术要求和安全操作事项等灌输给具体操作人员。技术交底有书面交底、口头交底和样板交底，其中以书面交底最为系统。在建筑水电安装工程发展过程中，水电安装对企业的发展产生非常大的促进作用，不仅能够提升企业的经济效益，而且还能提高企业整体的竞争力。随着企业对水电安装工程的需求量不断增加，水电安装工程企业的发展为各个企业的发展提供了良好的服务，并且在水电安装工程企业的不断发展过程中，对企业的经济效益和企业水电安装质量和水电使用安全、水电的使用寿命等都有非常重要的影响作用。因而在现代化的水电安装工程中，水电安装施工企业在水电安装技术和质量控制方面的综合水平比较强，对提升综合管理水平也有着非常重要的意义。

2在建筑水电安装工程中施工技术的重点

2.1安装排水管道的技术要点

安装排水管道时对安装质量进行严格的检查，避免安装后其出现渗漏、不牢固、排水不通畅等问题，一般在安装排水管道时，需要进行立管施工，施工要点是先使用线坠将安装线路吊直并找正，然后确定支架的准确位置。进行主干管和卫生排水支管施工过程中，对管道布置的位置进行测量，测量好放置好管道，对管道的坡度、标高等在施工前进行核对，出现小误差及时进行调整，调整后满足设计要求就可以进行施工操作，然后固定好吊架和支架。

2.2安装开关和插座的技术要点

安装插座时要求其距离地面高度在1．8m以上，如果要进行暗装，要求其距离地面在0．3m以上，为了方便使用，同时也为了整体的美观性，在同一个房间内安装插座时要求其高度保持一致，避免出现七上八下的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆安装高度要通过准确的测量，其存在的误差控制在5mm范围内，如果需要并列安装统一型号的插座，控制其高度差在1mm范围内，安装的插座面板、开关等必须牢固，为了确保使用的安全性，对插座做好相应的防护措施，对于安装在厨房和卫生间的插座，一定要安装防水盒，对于暗装的插座，可以选用带有保险挡片的安全插座。

2.3安装与调试水电系统

水电系统在运行之前必须完成调试。安装调试分为，准备阶段主要检查设备的数据是否标准，对通风口的设置和使用的环境进行仔细的检查，细心检查电源线和布线的分布控制是否合理。运行电压和电流值对于设备的运行要求是否满足，最后检查所有设备工作是否正常。在调试和安装过程中，要遵循安装规范条例。为了避免接线出现失误，必须用万用表测量电缆各项的通断，在穿线之前在各个线路绝缘头位置使用不同颜色的笔进行标注，对于线路要连接接线盒时，工作人员要预留一定的长度，保证线路和接线盒有足够的空间连接，连接插座位置的导线时要交接。

3建筑水电安装工程施工质量控制措施

3.1制度的制定

针对施工质量制定完善的管理制度，使施工的质量有参照的依据，从而明确施工的策略和方向，以便于做好控制施工质量的工作。施工管理制度的内容要确保详细和实用，有针对性和实效性的规定工序流程和质量指标。制度的制定一定要实用，要具体问题具体分析，具体问题具体解决，不能让制度缺乏有可行性，从而无法保证施工的质量是否合格。

3.2控制材料

所用材料的质量是机电安装工程在施工中一定要注意的问题，因为项目的施工标准不同，所以材料在各方面也有所差异，比如变压器、配电箱、电缆、继电保护等等。导致工程出现质量问题的原因可能是所用材料存在质量问题，会对正在进行的工程项目产生不利影响。所以，一定要对材料的质量加强把控，对于所用材料，一律采用有合格证的。高质量的材料是对施工质量的一种保障，每种材料在施工前都要进行试用。

3.3指派专业管理人员

为了保证现场施工的质量和水平，建筑机电安装工程企业应该成立专业的质量监督小组，建设质量控制部门，保证施工的质量，完善企业的管理机制，向施工现场指派专业的管理的人员，他们事先必须进行相关的专业培训，具备必要的专业知识和管理知识，使之胜任自己的工作岗位，全权管理施工现场，并且监督工人工作，将施工的质量提高到最佳水平，提高施工质量的控制力度。

结语

总之，对于建筑工程项目建设而言，在整个体系中，一个至关重要的部分就是水电安装施工技术质量控制，各种内外部因素都容易对其产生影响，因此，只有不断的完善建筑水电工程的施工技术质量控制的措施，才能够有效的实现建筑水电工程的施工技术质量控制能力不断的增强，才能够更好的保证建筑水电工程的施工质量。企业必须紧密结合时代发展的需要，着力提高自身的专业技术实力和核心竞争力，切实加强安装质量的控制，才能在夯实安装质量的同时促进企业经济效益的全面提升。

参考文献

[1]吴秉军．机电工程与土建工程无缝衔接的有效措施［J］交通世界(运输．车辆)，2010(01)．

[2]姚伟清．关于建筑水电安装的质量控制分析［J］中小企业管理与科技，2009(03)．

[3]朱文青.机电安装工程的施工技术及质量控制的探讨[J].中国科技信息,2015(Z1):124-125.

论文作者:李欣

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0250a6968f03269831ee0520.html