# 公路施工中混凝土施工管理要点论文_于谋亮

郓城县公路管理局 山东郓城 274700

摘要：随着我国社会经济的发展，汽车已经由奢侈品变成了普通家庭的刚需，汽车的保有量逐年递增，使得人们对公路质量的要求越来越高。因此，笔者认为对决定公路施工质量的混凝土施工管理中所存在的问题进行研究和分析具有重要现实意义。本文主要从分析当前混凝土施工中所存在的问题入手，通过加强材料质量控制、强化混凝土合理配比和品质控制，以及完善提升施工队管理体系与施工技术等手段，希望能够为提升公路施工中混凝土施工的质量提供一定借鉴。

关键词：公路施工; 混凝土施工; 管理

1.引言

社会经济的发展带来了更大的公路交通需求，使得混凝土路面技术不断发展，目前该技术已经成为我国的公路建设施工中不可或缺的重要组成部分。可以说，近年来，我国无论从材料管理，还是施工技术都取得了前所未有的进步，但在实际施工过程中，仍然存在一些影响施工质量的问题，必须予以高度关注，及时解决，以确保公路施工质量。

2.混凝土施工管理中存在的问题

2.1在管理体系上，仍需要完善

众所周知，公路工程施工的实际操作者是施工队，如果施工队的管理体系存在漏洞，则必然会影响到混凝土的施工管理。据笔者调研，当前公路施工队的管理体系问题主要包括以下几个方面，一是一部分施工队缺少必要的质量验收及评定标准，导致一些人员工作质量不到位，也无法做到按章惩戒；二是在大多数施工队中，施工方案的落实不到位，而结合施工方案灵活处理施工中所出现的问题更是无从谈起，使得施工队中冲突频发，严重影响了施工进程；三是验收标准流于形式，多数施工队只关心工期 ，对质量问题漠不关心，由此导致一些工地的混凝土调配比不达标，给后续的施工及养护造成了诸多不利影响。实践表明，一旦公路发生质量问题，轻则会影响公路的正常使用，重则危及人民群众的生命财产安全，甚至造成社会的极大恐慌，给国家带来无法挽回的负面影响。

2.2混凝土配比及后期的养护水平不足

毫无疑问，混凝土的配比不仅会直接影响到混凝土质量，也会对公路工程的整体质量带来重要影响，因为不合理的混凝土配比会引发公路抗压性降低、外表干缩开裂及内部组织疏松等一系列不良现象。笔者调研发现，一些施工队由于技术人员专业能力欠缺，或计算误差使得配比失误现象层出不穷；同时，后期不尽科学的养护，也会在一定程度上降低混凝土工程质量，进而使公路整体质量受到影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3软硬件设施落后

笔者调研发现，软硬件设施落后的情况普遍存在于公路工程的施工队伍中，主要体现在两个方面，一是施工队伍中技术人员的操作水平千差万别，一些人员的技术水平仍停留在二十年前，那么在科技发展日新月异、混凝土施工技术不断更新完善的大背景下，其施工质量是不可能做到与时俱进的；二是设备相对落后，随着科技的发展，新技术新设备不断问世并投入使用，但一些施工队伍出于节省成本的考虑，极少更新设备，除非旧设备无法继续使用，才会考虑引进新技术新设备，因此说，软硬件设施的落后，特别是陈旧的观念，也在一定程度上阻碍了混凝土施工质量的提升。

3.混凝土施工管理要点

3.1原材料的质量控制

混凝土的原材料质量必然会对混凝土的质量产生直接影响，因此在选择原材料时一定要注意其质量符合标准。一般来讲，对混凝土材料的质量控制有如下重点，一是由于原材料质量直接关系到公路的路面质量，关系到公路的使用寿命，因此选择的粗集料和水泥胶砂等必须达到标准，对于企业来讲，降低成本固然重要，但是一味的考虑成本而忽视质量将会得不偿失；二是在原材料保管存放方面，其中有些材料需要避免潮湿，否则会使其使用价值有所降低，尤其是一些粉料的存储，必须按照要求分类分等的存于密封干燥的环境中；对于储存时间较长的粉料，在使用之前必须重新进行检查；不同的外加剂不得混仓存放；骨料要根据粗细程度及等级分别储存保管，避免受潮。

3.2合理配比技术

混凝土的配比是否合理是影响混凝土质量的又一重要因素，由于各地的含水量不尽相同，甚至相差甚远，因此，计算混凝土配比时必须结合施工现场的环境质量及自然条件；另外，山区和平原地区对公路建设质量的要求也会有所差别，因此，计算混凝土配合比时要充分考虑这些因素，以找到工程质量和工程成本的最佳结合点，避免浪费。

3.3施工中混凝土品质控制

混凝土施工过程中质量控制的要点主要集中在振捣、摊铺技术以及模板安装几个方面，摊铺和振捣是混凝土施工中最为关键的环节，专业性较强，振捣一般可以分为震动梁振捣、插入式振捣和振动板振捣三种，三种方式各有优势，比如震动梁振捣有利于提升公路建设施工的整体效率，其最大优势是有利于降低成本，因此选择何种方式，要视具体情况来决定；在混凝土正式浇筑之前，首先要确定模板平整度是否符合路面的施工标准，而且模板安装的位置也会对施工质量造成影响，其必须能够承受住混凝土施工的整体环节中任意一环所带来的压力，因此必须避免模板错位偏离现象的出现；在混凝土浇筑完成后，一般采取覆盖式洒水的方式来进行维护，避免由于过度干燥而引发质量问题，如果大面积洒水确有难度，也可以采取覆盖塑料膜等技术来避免水分的快速流失。

3.4加强学习，与时俱进

随着近年来世界科技的快速发展，发达国家的混凝土施工技术也都有了较大程度的提高，因此我国的建筑行业也要做到与时俱进，重视学习并运用先进的施工技术，以跟上时代的脚步。同时，科学规范的管理制度是工程质量的保证，各级施工队有必要制定出规范的管理制度，并确保其贯彻落实，从而不断提升员工的工作积极性和责任意识，确保工程建设质量。

4.结论

总体来说，随着我国公路基础建设的日益完善，新的建设技术逐渐应用于公路工程建设之中，混凝土施工技术在我国已经普遍应用于公路施工以及建筑工程建设当中，可以说，该技术发展到今天，已经相对成熟，但仍有待完善。笔者认为，只要不断提高施工队的责任意识和质量意识，严格把控原材料采购环节、施工环节及后期维护保养环节，规范工作程序，并且不断探索和创新新的施工技术，必然能够使混凝土性能得到最大程度的发挥。

参考文献：

[1]吴娟. 公路施工中混凝土路面施工技术及实施要点分析[J]. 江西建材,2018(04):170+172.

[2]张长淮. 试分析公路施工中混凝土路面施工技术的应用[J]. 建材与装饰,2018(36):254.

[3]李刚. 公路工程施工中沥青混凝土公路施工技术浅析[J]. 建材与装饰,2016(38):230-231.

[4]张敏. 论高速公路混凝土标准施工技术及其管理要点[J]. 中国标准化,2016(17):44.

[5]周裕涛,刘宗伟. 公路桥梁施工中软土地基施工技术的应用分析[J]. 低碳世界,2016(14):199-200.

论文作者:于谋亮

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/025e5912ee91753cc7839d14.html