# 市政工程隧道施工中浅埋暗挖技术的运用论文_荀君

摘要：随着时代的发展，我国综合实力与社会经济水平的提高，带动着我国城市化进程的不断加快，而在现代城市建设的过程中，隧道工程在市政工程建设中占据着极大的位置，并对城市发展及人们日常生活有着较大的影响，为此，相关人员需要加强现代先进技术与设备的应用，同时引进外界优质施工技术，以此来强化提高市政隧道工程施工的水平与效率，并在另一方面对工程自身的质量与使用寿命进行保障。下面主要以浅埋暗挖技术在市政工程隧道施工中的应用为例进行分析研究，确保在最大程度上促进我国市政隧道工程领域的进一步发展。

关键词：市政工程；隧道施工；浅埋暗挖技术

一、浅埋暗挖技术的具体概念

所谓浅埋暗挖技术主要是以新奥地利施工技术为基础，并结合相关工程实际施工的要点，以此来对施工区域的围岩进行加固，强化提高围岩自身的承载能力，并以此来建立起一个支护系统，并对隧道工程的正常施工奠定坚实的基础；此外，如果隧道工程施工区域的地层没有水的话，相关人员可以在进行初次支护时利用水泥砂浆进行防水处理，确保隧道工程的安全性与稳定性[1]。

二、浅埋暗挖技术应用时需要遵循的原则

通常情况下，利用浅埋暗挖技术进行隧道工程的施工时，虽然存在较多的便利性，不过，由于该技术在应用过程中还会存在一定的复杂性，如果不对其进行控制的话，将会对工程的正常施工造成影响，为此，相关人员在进行该技术的应用时，需要严格遵循以下原则，分别是：1.管超前：它主要是指相关人员借助小导管或超前管棚进行注浆，以此来强化提高其自身的稳定性，并在另一方面提高围岩的密实度，避免坍塌问题的出现；2.严格控制注浆施工：它主要是指利用小导管等完成支护处理之后，相关人员需要将水泥等浆液灌入围岩存在的缝隙位置，进一步保障围岩自身的稳定；3.强支护：它主要是指在对地质较为松软的地层进行挖掘时，需要科学选择高强度的支护材料，以此来强化提高支护强度，避免工程形变问题的出现；4.及时封闭：在对台阶等位置进行施工时，如果其长度较大时，将会在很大程度上增加形变问题的概率，由此导致围岩自身的稳定性出现降低，为了防止这一现象的出现，相关人员需要及时的对台阶进行封闭处理，降低形变问题出现的概率，同时对隧道工程的顺利施工奠定基础。

三、我国市政工程隧道施工的常见问题

（一）施工区域土质缺乏稳定性

在现代隧道工程施工的过程中，由于施工区域位于地下，极易出现土壤软化或岩层破碎等问题；通常，隧道工程所穿越的地层大多以粘性砂质土为主，部分工程会出现冲击砂层，而这些底层主要特点就是强度不足、较为软弱；当隧道工程开始施工时，极易出现围岩变形或松弛问题，甚至在一定程度上还会导致坍塌问题的出现，极大地威胁着工程自身及施工人员的安全性，进而影响隧道工程的正常施工。

（二）地下管线存在渗漏隐患

研究表明，为了保障隧道工程自身的安全性与稳定性，相关人员需要在日常施工过程中对水源的补给等方面进行严格的管控；不过，在实际施工过程中，部分工程附近的地层存在一定的空洞或水囊等现象，加之风道在挖掘过程中极易受到不良因素的影响，极大地提高了隧道工程风险问题的出现[2]。

（三）施工地区环境较为复杂

除了以上问题之外，施工地区地质及环境等方面的因素同样会在很大程度上影响着隧道工程的施工建设，例如，在某些隧道工程的施工区域，存在大量的砂质粘土或含有其他成分的土壤，导致该地区土质较为复杂且不均匀，极易导致沉积现象的出现，如果土壤内水分增加，将会导致土壤软化，极大地提高了坍塌问题出现的概率，对隧道工程，甚至对地表建筑等方面造成较大破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、市政工程隧道施工中浅埋暗挖技术的实际应用

（一）应用于辐射降水方面

当前时期，在市政隧道工程的施工建设过程中，将浅埋暗挖技术应用于辐射降水方面主要就是通过挖掘一个口径较大的井，之后在隧道含水层中铺设一定数量的辐射管，利用这些管道将含水层内部的水分排至井内，之后在借助泵将水排出。而由于大口径井的水平深水井能够根据施工人员的需求进行实时调整，以此来对隧道工程的施工质量进行保障。

（二）应用于真空降水方面

所谓真空降水主要是指借助真空泵及管井之间的结合进行实现，并借助辐射井所存在的水平渗水对渗水现象进行有效控制；经过对真空降水的深入研究发现，它主要是借助真空泵运转，将水吸入管道内部，以此来降低相应的水位；通常在对隧道工程进行施工建设时，如果出现粘土、粉土或粉细砂等土层时，传统降水方式无法有效将水分排净，导致隧道工程实际施工时会再次出现水分，极大地威胁着隧道工程的施工建设，而通过加强浅埋暗挖技术在真空降水方面的应用，能够有效的将各种土层内部的水分排出，确保市政隧道工程的顺利施工[3]。

（三）应用于管棚支护方面

通常情况下，浅埋暗挖技术还会应用于管棚支护方面，例如，在某一隧道工程的施工建设过程中，施工人员应用浅埋暗挖技术，在隧道内埋入了一定数量的管棚，以此来建立起大跨度单拱单柱双层岛式的结构，且该结构的施工属于一次性完成，极大地避免了多次施工产生的消极影响，同时，该结构的管棚施工都达到了极高的精度，在很大程度上降低了沉降现象的出现，进而对该隧道工程的质量与使用寿命进行了有效的提高。

（四）应用于远程监控方面

除了以上方面之外，浅埋暗挖技术还会应用于远程监控方面，研究发现，当隧道工程完成建设滞后，通过加强远程监控系统的建立，能够对隧道工程内部进行实时监控，促使相关部门及人员能够对隧道内部的状况进行实时了解与掌握，同时还可以借助隧道灯的反映对隧道内部出现的问题进行及时发现，并制定解决措施进行及时处理，确保在最大程度上提高隧道工程自身的安全性；同时，将浅埋暗挖技术应用于远程监控方面，还可以对隧道自身结构的稳定性进行保障，确保隧道工程的正常使用。

五、浅埋暗挖技术的优化措施

（一）加强支护水平的提高

研究表明，为了加强浅埋暗挖技术的优化，相关人员首先需要减少相应的断面，同时加强支护水平与质量的提高；同时为了保障临时支撑及初次衬砌安装的水平，相关人员还需要对挖掘过程的深度进行严格管控，并结合施工现场的实际情况进行确定，避免由于不良因素影响导致工程整体质量下降。

（二）及时封闭，优化施工工艺

同时，相关人员还需要借助远程监控等系统，以此来实现对隧道内部信息进行及时了解，并制定相应的预防方案，优化施工工艺，确保当隧道内部出现问题之后，能够及时有效的进行处理；此外，当隧道台阶及仰拱等工程完成施工之后，相关人员需要及时封闭，以此来对工程自身的整体性进行保障[4]。

总结：

综上所述，随着时间的推移，我国城市化进程得到了加大的进步，而在现代市政隧道工程的施工建设时，浅埋暗挖技术得到了广泛的应用，研究表明，通过该技术的应用，能够在很大程度上促进工程自身质量的提高，不过，由于隧道工程及浅埋暗挖技术应用过程中都存在较大的复杂性，为此，施工人员需要严格遵循相关原则，并加强施工工艺与技术的优化，强化提高施工水平与效率，进而促进我国市政隧道工程施工领域的健康发展。

参考文献：

[1]马亮,聂佳佳,裴祎伟.浅埋暗挖技术在市政工程隧道施工中的应用研究[J]. 建材与装饰,2019(4):257-258.

[2]田盛兰.浅埋暗挖施工技术在隧洞穿越河流中的应用[C]// 水与水技术（第9辑）. 0.

[3]袁中华.岩溶回填土地质条件下的浅埋暗挖隧道施工技术[J]. 工程建设与设计, 2019(5).

[4]刘彬. 浅埋暗挖法隧道施工技术及其地面沉降控制[J]. 佳木斯职业学院学报, 2019(6):237-237.

论文作者:荀君

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0280520dfe8de03471428705.html