# 建筑电气工程质量问题及对策论文_黄博

摘要：随着国家经济的迅速发展，人民的生活需求也在日渐提高，对于建筑电气安装工程的要求也不仅仅局限于照明设备、家电设备的供应，现在人们更加注重的是电气安装的美观、适用、方便的实用效果。同样作为工程质量的优劣的重要判定标准，建筑电气工程中的质量问题也逐渐的受到人们的关注。文章将以分析建筑电气工程管理中存在质量问题及对策作为切入点，在此基础上予以深入的探究，相关内容如下所述。

关键词：建筑电气工程；质量问题；对策

1建筑电气工程施工中存在的质量问题

1.1在施工现场工作的过程中，因为用电不谨慎是造成电气施工质量出现问题的主要原因。这样就会导致一系列火灾事故的发生，为施工质量带来严重的影响。短路问题同样是造成线路产生不安全的重要因素。最常见的短路问题是因为绝缘层失效产生的，接线疏忽在安装过程中出现差错会造成的相间短路。在安装的过程中，要保证空间的干燥性，不能够出现水汽，否则很容易出现短路现象。电线的绝缘体出现失效的情况时，会使绝缘体失去绝缘的能力，绝缘层的损害会加速老化现象出现的速度，就会出现电压击穿的情况。

1.2建筑材料没有达到要求的标准就会使施工质量得不到保证

影响建筑材料因素有很多，其中就包括电阻率比较高、熔点相对较低、电线没有良好的绝缘性、线径达不到设计要求等因素。因此在电气开关等部件没有达到要求的导电值，这样就会使金属片发生不良反应，一般性的塑料没有很好地耐温性，同样会对电气施工质量安全潜在很大的威胁。

1.3建筑电气施工企业没有达标

国家为了能够保证建筑电气施工行业的稳定发展，对进入到市场的电气施工企业进行严格的控制，企业的资质只有达到一定的标准才能够在自身的业务范围适应建筑电气施工建设。在实际操作过程中会涉及到电气工程招标工作，一些小型建筑电气工程建设没有经过严格的资质审查，会使一些资质不达标企业趁虚而入。由于建设电气施工企业没有达到国家的相关标准，技术人员的综合素质以及施工生产管理水平很有限，不可能满足建筑电气施工验收规范的要求，给工程建设的质量带来许多的问题，为日后的使用埋下隐患。

2建筑电气工程管理的有效举措

伴随城市化建设的不断发展，高层及超高层建筑也逐渐增加，在此类建筑施工环节，电气设备的安装是一项十分繁琐的工程。在有限的建筑工时内，完成所有电气设施的安装，这需要相关的专业技术工作者之间合理的配合。在动工前做好各技术工作者的调配、相关技术装置的调试、建筑材料的准备，这就是建筑施工开始前必要的准备工作。

2.1电气设备安装环节的技术特性及工程管理

众所周知电气设施的施工周期需要很长时间。电气设施的施工周期不但涵盖了电气设施的安装环节，同时还涵盖了电气设施的择取、安装后的调试、试运行与验收等。只有在电气设施可以正常的运行，才算竣工。因此，电气设施的施工工期较长。

施工中必须根据已会审后的电气施工图纸和有关技术文件，按照国家现行的电气工程施工及验收规范，地方有关工程建设的法规、文件，经审批的施工组织设计（施工方案）进行。施工中若发现图纸问题应及时提出并处理，不允许未经同意擅自变更设计。严格推行规范化操作程序，编制符合规范、工艺标准、具有可操作性的质量控制程序。每道工序未经有关人员在验收表上签字，不得进行下道工序，记录好工作日志，防止监督流于形式。电气设施在安装环节，对相关的技术工作者有着非常高的要求，考验了技术工作者的专业技能素养。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆特别是在近年来，国内建筑领域得到了全面发展，建筑质量也不可同日而语，针对电气设施自身的荷载能力自然也有了更高的要求，电气设施的安装在建筑领域中已然属于新兴行业，所以技术革新频率快，针对机电设施相关的技术工作者也有着较高的要求。

2.2电气设备施工过程的技术要点

对写字楼等建筑予以施工的环节，在土建技术工作者对写字楼予以结构施工的环节，电气工程的技术工作者一定要和土建技术工作者进行有效配合，找到电气设备安装的预埋线的区域。为接线、打洞以及防雷线等安装奠定基础，在实施电气设备预留及预埋线的环节，电气工程的技术工作者一定要严格遵循设计方案。若预留线在工程环节出现纰漏，就有可能对未来的施工及住户的生命安全带来隐患，同时在预埋线环节，电气工程技术工作者要做好相应的记号，防止在接下来的工程中，由于施工不当，对预埋线造成影响。

在当代建筑中，楼板间通常需要铺设响应的电气管线，因此机电设施线路的铺设就要在楼板内进行。电气工程技术工作者要全面把握预埋线的铺设时间，要依附于施工整体进度。

在实施墙壁的砌体环节，电气工程技术工作者一定要做好断线定位这一项工作，同时严格遵循原有设计规划完成。正确的电气管线铺设要把管线预埋在墙壁之内，墙壁若修建完成就不能对墙壁内的电气管线予以修改。这就需要电气工程的技术工作者在对墙壁内的电气管线予以铺设环节，一定要具有较高的精准性。在建筑的房屋内，所铺设的电气管线通常均呈水平方向的走势。而且这些电气管线直径不大，因此不建议在实施砌体建设时铺设电气管线。而且，在砌体施工中予以电气管线的铺设通常会影响墙体的美观性，通常是等到墙体完全干硬后，通过专业的设备在墙体内制备浅沟，在此基础上予以管线的铺設。

2.3电气装置热故障的有效解决方法

首先我们要深化电流接触端电阻的测控。任何接触端都有相应的电阻极值，同时电气装置中的发热均因接触面的电阻提高而造成。所以，在电力领域的常规生产工作过程，我们要深化对接触端电阻的测控。经对接触位置电阻参数的测量能够有效的避免电气装置热故障。我们要尽可能通过电流去测量接触位置的电阻参数。电流接触位置的接触电阻通常参数偏低，其单位大多以微安为主。若要控制电气装置的热故障发生频率，那么就要深化对电流接触位置的电阻值的测量。

其次，我们要深化热故障高发阶段的预防。电气装置的工作通常具有连续性特点，因此电气装置的很多部件都会在外界温度的作用下历经热胀冷缩。由于，差异化的电气装置零部件的性能有所不同，针对冷热交替的承受能力也存在一定的差异。外在环境的温度变化会造成个别零件的压紧力发生改变，因此提高热故障发生的频率，电气装置热故障的发生存在季节性特点。若发热及散热可以达到制衡，那么电气装置就不会出现热故障。若散热顺畅，那么电气装置中的热量就会完全散发，电气装置不会发生发热的情况。若在夏季外界温度相对较高的环境下，散热不良，电气装置的温度本身就很高，在此基础上电气装置工作环节所出现的热量，其温度很可能超过电气装置所承受极值。因此，在此状态下，深化电气装置的散热条件就成了规避热故障的有效方式。举例说明，我们能够在电气装置较多的车间放置排风与空调，进而控制车间的室温，为电气装置降温。同时，在长时间高温的环境中，我们要深化对电气装置的巡检，对电气装置所存在的隐患予以第一时间的处理，进而防止电气装置发生热故障。

3结束语

综上所述，建筑电气施工质量能够影响机电设备的正常运转发挥。所以为了能够保证房屋的建设质量，要加强对建筑电气施工的研究，做好质量控制管理工作，这样才能够保证施工安全，全面的提升施工质量的关键。

参考文献：

[1]贺要锋；商建华；封晓东；王伟；；关于小电流接地系统中谐振过电压的分析与探讨[J]；继电器；2016（23）.

[2]何艺康.对建筑电气施工的质量问题以及应对措施分析[J].城市建设理论研究，2012（30）.

论文作者:黄博

论文发表刊物:《基层建设》2018年第18期

论文发表时间:2018/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/028611ff8baf17f495058555.html