# 建筑施工测量必要精度的探讨论文_王鹏

哈密市市政工程有限公司 新疆 839000

摘要：建筑工程测量精度和建筑工程质量高低有着必然联系，所以对建筑施工测量精度确定，要根据建筑施工具体工作条件以及工程状况，对建筑局测量中的误差、建筑施工中的误差，建筑控制点中的误差以及建筑放样点中的误差合理确认，同时满足对施工中的要求。由于建筑物造型多样化艺术化，也给了建筑测量带来了高要求，所以寻求更好的放样方式是建筑施工测量重中之重，对于新出的电子测量仪器的使用，使得施工测量质量发生根本性变化同时也要求我们确认建筑施工中的测量精度的合理性，以便应用更好的办法来提升建筑施工测量的工作效率。本文简要分析了工程测量的含义及分类，从建筑限差与放样测量误差两方面内容，详细阐述了建筑施工测量精度分析，并提出了以后后建筑施工测量精度的发展方向。

关键词：建筑施工；测量精度；发展方向

建筑施工测量是建筑工程施工中的一项重要工作，是各施工阶段中的先导性工序，也是工程竣工验收的主要内容。它直接关系到工程建设的速度和工程的质量。随着建筑市场的发展和建筑技术水平的提高，对施工测量的方法和精度提出了更高的要求，特别是测距仪、全站仪和电子计算机技术在施工测量中的应用，使施工测量面貌发生了根本改变。那么如何合理地确定建筑施工测量的精度要求，是施工测量人员非常关心的问题，也是一项非常必要和具有实际意义的工作。

一、工程施工测量的概述及施工测量精度分析的意义

1.施工测量的含义。施工测量的目的是把设计的建筑物、构筑物的平面位置和高程，按设计要求以一定的精度测设在地面上，作为施工的依据。在施工过程中进行一系列的测量工作来衔接和指导各工序间的施工，施工测量贯穿于整个施工过程中，施工测量工作与工程质量及施工进度有着密切的联系。要严格执行测量规范，遵守先整体后局部的工作程序，先确定平面控制网，后以控制网为依据，进行各局部轴线的定位放线。必须严格审核测量原始数据的准确性，坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法，定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。测量方法要简捷，仪器使用要熟练，在满足工程需要的前提下，力争做到省工省时省费用。施工控制网的建立是整个建筑工程施工过程的首要工作。

2.工程施工测量的分类。按照工程建设的对象进行划分，测量可以划分为建筑工程测量、水利工程测量、桥梁工程测量、公路测量、矿山测量、隧道工程测量、海洋工程测量、城市市政工程测量、铁路测量、工厂建设测量以及军事工程测量。按照工程建设的工作顺序与性质进行划分，工程测量可以划分为勘测设计阶段的工程控制测量和地形测量；施工阶段的施工测量和设备安装测量；竣工和管理阶段的竣工测量、变形观测及维修养护测量。

3.施工测量精度分析的意义。施工测量作为建筑施工的第一道工序，是联系各施工工序的纽带，是施工质量控制的基础环节，在施工过程中具有非常重要的作用。然而，由于施工测量精度不够，导致建筑施工事故时有发生，给社会造成极大危害，也严重影响了建筑业的声誉。2010年上海“莲花胡畔”的倒楼事件，据调查显示，由于施工方施工测量精度不足、缺乏有效的施工变形观测，导致大楼两侧堆土过多。巨大的压力差使堆土产生极大的水平力，远远大于桩基抗侧能力极限，造成大楼倾倒。这起严重事故说明，保障有效的建筑施工测量精度是必要的。

二、建筑的施工的控制网的测量精度

1.组建施工控制网是进行测量任务的第一步骤，是按着控制网中的控制点，根据设计图纸具体要求来进行非建筑物中的主轴线测量具体数据，我们根据其余的部位的位置依据几何公式以及标尺进行分别放样。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆控制网能否精准测出数据将对下一步的测量工作将产生直接影响。首先我们要通过对控制网的测量的分析来判断它是否满足测量限差。设工程的建筑物所对的轴线限差定为△，建筑物所对的轴线中定位的误差m为建筑物所对的轴线中的定位误差允许为（△）的一半，即：m=+△ ／2（5）。在建筑施工进行测量的过程中。轴线中的定位误差所包括建筑施工的误差与建筑工程测量的误差两大部分。

2.在建筑施工中保证测量任务是确保建筑物中的工程质量，在建筑施工的过程中，建筑施工的方法和现场工作条件受到限制，要想达到测量能得到非常精度的测量值不是一件容易的事情，我们只有通过适当的测量方法以及测量措施，才能真正的保证测量中出现的误差在我们所规定的计划范围之内。所以，测量的误差可取为建筑施工中的误差即： 。在实际测量中，控制测量可以多次测量，多次观测，不受观测时间与条件的控制，又能够平差处理测量数据，相比施工放样误差，控制误差耍小。同时，根据测量界的公认观点，在测量精度分析中，一般认为测量中与控制点误差相关的放样误差，在整个施工放样误差中是可以被忽略的，因为建筑工程控制测量方法要比建筑施工放样方法来说，具有充足的时间进行观测，测量的次数多，观测具体的条件没有什么限制，同时也可以对我们观测具体数据施行平差的处理方法，所以得到的控制误差要比放样误差小，通过对放样误差的处理。也可以进行忽略不计，所以取： 。经过分析可知，放样测量误差与点位误差、角度误差和距离误差有关，控制这些误差精度，可以保障放样测量的精度。

3.控制网在施工等级最低时确定精度分析。依据施工设计的精度、施工现场的具体条件、测最仪器设备进行建筑施工控制网设计，来确定控制网形式的布设，确保控制网的测量精度、稳定性、灵活性以及经济使用性。分析在施工中的控制网精度值，从而得出施工中的放样对控制点的测量精度严格要求，控制网在施工等级的最低精度要根据这一点，得出精度高的控制点，等级最低施工控制网之中的相邻点位的精度，包括相邻点的测量边长的误差以及测角之间的误差。

三、建筑施工测量精度的发展方向

1.根据实际条件设计测量精度。施工测量的精度分析必须结合建筑施工的实际，统筹考虑工作条件与工程现状，设计出合理的精度指标：施工测量精度指标的确定，要从不同工程规定的建筑限差入手，确定不同的测量、施工、控制、放样误差标准，保障测量精度既符合建筑规范和实际，又比较经济合理。

2.选择更为先进的放样精度分析方法。随着建筑业的发展，建筑逐渐呈现出多样化与艺术性，增加了测量的难度，也提高对建筑测量精度的要求。因此，不能局限于目前的几种放样测量精度控制方法，寻求更为有效的放样测量精度控制方法，为今后测量精度的发展提供更为广阔的空间。

3.利用先进仪器控制测量精度。随着新技术的发展，电子测绘仪器逐渐在建筑施工测量中得到广泛应用。借助先进的技术，更应该加强对建筑施工测量精度的控制，确定准确、有效的测量精度，提高测量的放样精度，以便更好地为建筑施工服务，保障建筑施工的过程质量。

总之，在实际施工测量过程中，必须把握测量精度，以此控制建筑的施工质量。反之，容易导致房倒屋塌的严重效果，给国家和人民的生命财产带来巨大损失。在建筑施工中，诸如桩基偏位过大、建筑轴线偏移等问题就是因为建筑测量缺乏有效的精度而引起的。因此，应该从严控制建筑旅工处理的质量，以便提高测量精度，以此加强对建筑工程质量的控制，提高工程质量。

参考文献：

[l]赵书成.工程施工测量技术中精度分析探讨[J].广东科技.2011（2）

[2]孙耀明.浅谈如何合理确定建筑施工测量的精度[J].建筑?建材?装饰.2010（5）

[3]徐静。张连艳.建筑施工测量精度的探讨[J].城市建设与商业网点.2010（20）

[4]章书寿，华锡生．工程测量[J]．南京：河海大学出版社，20l0（5）．

[5]顾孝烈，鲍峰，程效军．测量学[J]．上海：同济大学出版社，2010（2）．

论文作者:王鹏

论文发表刊物:《基层建设》2015年18期供稿

论文发表时间:2015/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02a49be07d139506a3111d9a.html