# 远方电能计量运行监测系统研究

沈海泓[1]2004年在《远方电能计量运行监测系统研究》文中指出本文从技术角度分析了电力用户窃电的方式与种类,给出了相应的窃电检测方法。在此基础上,研制了远方电能计量运行监测系统。该系统由电能计量监测终端、集中器和监控中心叁个层次组成,电能计量监测终端与集中器之间的数据通讯采用载波方式,而集中器与监控中心之间的数据通讯采用GPRS/GSM短消息方式。该系统可以有效地监测用户电能计量的故障和人为窃电,并具有报警信息处理、电压电流相量图与负荷曲线显示、用户电表档案管理等功能。

沈萌群[2]2006年在《基于GPRS的远方电能计量监测系统》文中提出给出一种基于GPRS的远方电能计量监测系统实现方案。该系统由现场监测终端、GPRS网络通讯部分和监控中心计算机系统3部分组成,可以对计量装置在运行过程中出现的各类故障、计量不准确及人为窃电等情况给予及时报警,同时还可以定时采集电压、电流、功率因数等相关信息。

沈鑫, 曹敏, 李仕林, 王昕, 刘清蝉[3]2016年在《区域和省级计量中心电能表标准装置准确性远方检测及状态监测技术研究》文中研究说明随着区域电网和省级电网电能计量中心实验能力控制和管理的要求不断提高,电能计量准确性保证管控愈发重要。针对目前国内电网公司各级供电局计量中心还未实现对电能表标准装置的准确性和运行状态实时掌控、对于标准装置的工作中的偏移、运行效率以及故障情况不能及时发现的问题而提出的,分别运用在线监测装置、远端集控系统软件,实现对电能表标准装置准确性的监测和对电能表标准装置运行情况的实时远端监控。

王继锋[4]2007年在《电能计量装置远方自动监测系统的开发应用》文中研究指明为了克服电能计量装置实负荷误差现场周期检验单负荷点的局限,减少人为差错,全面监控计量器具计量性能及装置运行状况,开发了电能计量装置远方自动监测系统。系统采用配置现场标准电能表和远方智能终端(EMRTU)的方法,结合现代通信网络,进行系统集成。通过对电能表误差、电量数据和运行状态的采集、分析和判断,优化电能计量装置配置,监控电能计量器具的质量。经实际运行检验,该系统克服了传统计量装置维护中的诸多弊端,取得了良好的社会效益和经济效益。

乔霜竹[5]2016年在《唐马智能变电站二次系统方案设计及应用》文中研究说明电网是关系到国民经济命脉的基础产业和公共事业。现代电网发展已迎来机遇与挑战并存的关键期。一方面,电网需要应对日益严峻的资源和环境压力,实现大范围的资源优化配置,提高全天候运行能力,满足能源结构调整的需要;另一方面,输配电、发电、信息化、智能化等技术的进步也为解决这一系列问题提供了坚实的技术支持。因此,智能电网成为现代电力工业发展的必由之路。智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息智能化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调解、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。本文在现有成熟的智能变电站基础上进一步深入探讨研究实现智能变电站二次系统布局新模式,提升智能变电站二次设备及系统可靠性,提高智能一次设备集成化能力,探索层次化保护控制工程实施方案,提升整体运维智能化水平。在此基础上提出了唐马变电站的二次系统整体技术方案,并对二次部分进行了详细的设计。本文详细的论述了新型组网方案、站域保护、智能运维的引入。本文中“五合一”装置的使用,采用了新型网络结构,简化了过程层设备,增强了过程层网络的重要性,提高了电气设备间的互操作性,消除信息孤岛。同时,本文还论述了变压器应用色谱在线监测系统的原理。

高元生, 何春渝, 戴平[6]2013年在《变电站电能计量装置远程在线监测系统设计》文中研究说明随着电力企业体制改革的进行和深入,对经济效益的考核日趋重要,其中重要的一环就是要保障电能计量的准确和可靠。发电厂和供电企业、供电企业和用电企业之间都是通过电能计量装置来进行电量结算。要保证电能计量装置在现场准确可靠地运行,必须坚持并加强电能计量装置现场检验和状态巡检工作。电能计量装置远方自动检测系统的投入,给智能电网和发展带来了活力,为方便管理,提高工作效率,顺应了智能电网的发展需要。

闫梦[7]2015年在《电能计量装置在线监测和远程校验系统的开发》文中提出电能计量是电力部门经济工作的重要组成部分。近几年来,电网发展规模不断增长,计量管理工作量和难度也越来越大。主要体现在自动化水平低,依靠人力和车辆携带测试设备循环奔波在油田各个变电所计量点之间完成校验,效率低,消耗成本大。检定周期长,检测周期之间电能计量装置出现缺陷和异常不能及时发现、处理。现场检测的结果数据也存在片面性,还受检验时负荷条件限制。这种方式已满足不了现代化电能计量管理工作的要求。为了解决上列问题,改进和完善电能计量装置的运行检测手段,将远程校验和在线监测与测量技术相结合,提出了本课题——电能计量装置在线监测和远程校验系统的开发。该系统能实现对现场运行的计量装置实现自动、周期循环校验,并实时对运行状态中的计量装置的主要性能指标在线监测,并将测试数据远程传输到后台监测主机,下载整理在数据库中供用户随时调用。系统监测范围涵盖电能表、CT及其二次回路、PT及其二次回路。系统的现场设备由主控单元、电能表校验单元、电压采集切换模块、电流采集切换模块、压降及负荷单元、导纳测试单元组成。主控单元的微处理器采用美国TI公司的TMS320LF2407芯片,电能表校验单元基于标准比较法原理,测量芯片采用电能计量专用芯片CS5460A,压降及负荷单元采用布线方式的直接测差原理实现压降和负荷测试,导纳测试单元用异频法抑制谐波干扰。数据传输方式采用Modbus RTU协议,通信接口采用RS232接口与网络对接,通信网络通过油田企业局域网进行。后台监测中心选择Windows 2000 Server作为网络操作系统,应用软件由VB结合Delphi语言实现,数据库用SQL Sevier来实现。系统的网络架构采用C/S架构适应企业局域网的网络环境。电能计量装置在线监测系统的应用为电能计量的维护和管理提供了技术手段上的创新,它对提高电能计量装置管理的自动化、信息化具有很好的促进意义。

王昕, 毕志周, 林聪, 赵艳峰, 刘清蝉[8]2014年在《电能表标准装置远方监测平台研究》文中研究指明针对目前电能表标准装置管控缺乏实时在线监测的问题,为保证电能计量准确性,对电能表标准装置准确性远方检测及状态监测平台进行了研究。该平台可实现各计量中心电能表标准装置的误差变化情况、稳定度、利用率及被校电能表合格率等运行情况的远程监控,实现区域内乃至云南全省范围内的电能计量检测、检定、试验能力的全面管控和评价。

张宁芳[9]2007年在《电力负荷控制与监测系统研究》文中研究说明随着电力体制改革的深入及当前用电形势的变化，用电负荷管理和控制在电网调度中的作用越来越重要，已成为研究热点。本文针对我公司原有负荷控制系统存在的问题，研究以摩托罗拉嵌入式32位处理器PowerPC为硬件平台，和嵌入式操作系统Linux一起搭建整个开发应用平台，结合目前电力用户新的需求，设计出一种新型的电力负荷控制与监测系统，主要工作如下：1)为了确保电力负荷控制与监测系统的多个进程能同时且准确地访问读写系统参数，采用共享内存与STL模板库技术相结合的方法实现参数的读写。2)利用C++支持基于对象的编程功能，通过通信底层类的封装，将GPRS、串口、网络等多种通信方式抽象出来，建立了通用的通信底层动态链接库，实现了同时支持多通道、多种通信方式。3)针对多数负控终端一般只支持一种负控规约和几种应用较普遍的电表规约，不能灵活兼容所有规约的问题，本系统通过建立通讯规约库集合，以动态加载方式兼容不同通讯规约的应用，自动进行规约转换。可以帮助系统快速接入不同厂家的不同类型的电表，也方便系统进行规约扩展。实现对不同通讯方式和厂家的开放性。4)为了使系统可根据现场安装的电表而灵活更改相应的采集配置，保证系统无需因电表配置问题而升级程序。电表采集和遥信上报采用任务调度机制，提供强大的电能量及相关数据的数据字典，可由用户灵活设定其采集及上报的数据类型和数据量，根据用户定义的条件和计划对数据采集和上报任务实时动态更新任务调度队列，进行统一采集安排和分配。系统经过测试并在用电现场安装使用，结果表明系统功能强、性价比高；集精确性、唯一性、可靠性和及时性为一体；可扩展性强，移植方便，减少了对硬件平台的依赖性，可以更好地为电力系统服务。

关士辉[10]2010年在《防窃电实时监测技术研究》文中研究表明窃电不仅给国家和电力经营部门造成巨大的经济损失,而且还严重干扰了正常的供用电秩序,甚至引发火灾,使供电设备损坏甚至造成大面积停电,影响公共用电网安全和社会稳定。一些窃电者私自在供电设施上乱接线造成人身事故的事也时有发生。因此,在电网上安装功能完善、性能可靠的防窃电装置势在必行。随着电网的发展和电力市场运营进程的加快,远程自动抄表就成为电能管理部门的一个重要课题。电子式电能表取代感应式电能表在电能计量中成为大势所趋,远程自动抄表技术得到迅猛发展,而研究针对多功能电子式电能表的远程自动抄表技术也显得很有必要。本论文设计了这样一个系统,既能实现远程自动抄表的功能,又能准确地判断用户的用电情况。

## 参考文献：

[1]. 远方电能计量运行监测系统研究[D]. 沈海泓. 华北电力大学（河北）. 2004

[2]. 基于GPRS的远方电能计量监测系统[J]. 沈萌群. 电力科学与工程. 2006

[3]. 区域和省级计量中心电能表标准装置准确性远方检测及状态监测技术研究[J]. 沈鑫, 曹敏, 李仕林, 王昕, 刘清蝉. 电子器件. 2016

[4]. 电能计量装置远方自动监测系统的开发应用[J]. 王继锋. 陕西电力. 2007

[5]. 唐马智能变电站二次系统方案设计及应用[D]. 乔霜竹. 华北电力大学. 2016

[6]. 变电站电能计量装置远程在线监测系统设计[J]. 高元生, 何春渝, 戴平. 价值工程. 2013

[7]. 电能计量装置在线监测和远程校验系统的开发[D]. 闫梦. 哈尔滨工业大学. 2015

[8]. 电能表标准装置远方监测平台研究[J]. 王昕, 毕志周, 林聪, 赵艳峰, 刘清蝉. 云南电力技术. 2014

[9]. 电力负荷控制与监测系统研究[D]. 张宁芳. 广东工业大学. 2007

[10]. 防窃电实时监测技术研究[D]. 关士辉. 东北石油大学. 2010

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02bd39cfe731d5607552fca8.html