# 水利渠道及渠系施工管理分析论文_陈晓莉

陕西省安康市汉滨区恒口镇政府 陕西安康 725000

摘要：我国的社会建设和经济发展有了很大程度的进步，在发展的过程中，国家对于基础工程建设的资金投入量也大幅增加，这其中，水利工程建设的数量也逐渐增多。水利工程的大量建设对于社会和经济的发展建设有着良好的促进作用，而且还能够有效改善生态环境的现状，在进行水利渠道及渠系施工的过程中，对其进行良好的管理能够有效保障施工人员的生命安全以及国家财产安全。水利渠道及渠系是为了加强水利工程的排水泄洪能力，在施工的过程中，应在渠道下游进行施工，并在施工的时候服从上游。本篇文章主要针对水利渠道及渠系施工管理进行分析，并对其中的管理内容进行探讨，进而为我国水利工程的施工建设提供重要的参考资料。

关键词：水利渠道；渠系；施工；管理；分析

引言：在我国的水利工程建设过程中，存在很多水利渠道，对水利渠道及渠系的施工管理是水利工程管理工作中的重点内容。渠道工程施工质量和管理水平能够直接对农田灌溉系统造成影响，而且水利渠道及渠系施工的管理水平也会对水利工程的安全性和稳定运行产生影响。所以，提高水利渠道及渠系的管理水平和能力是非常重要的，而且还应对施工过程中的每项工作都进行管理，将管理理念渗透到整个水利工程中，只有这样才能够从根本上保证水利渠道及渠系施工的质量，进而提高管理水平和能力。

一、水利渠道及渠系的施工开挖

（一）人工开挖

在实际开挖过程中，人工开挖适用于断面尺寸较小的渠道开挖工程。在工地施工时，应遵循从中心向外部逐层开挖的施工原则，先深后宽，结合具体的施工要求及相应的计算结果来控制边坡厚度。在条件允许的情况下，施工开挖时应保持挖填一致，在必须弃土时，管理人员在施工前期就需要规划堆土区，这样能够保证施工周边环境的协调性和稳定性。

（二）机械开挖

在开挖渠道时，若断面尺寸较大、工程量较多时，可采用机械开挖的方式进行施工。首先，推土机开挖，采用其开挖渠道时应控制好深度，一般在1.50-2.00 m之间，填筑渠道高度应控制在2-3 m。推土机在施工中还能起到平整渠底、修整边坡、压实渠堤等作用。其次，采用铲运机开挖渠道，这种机械开挖需遵循挖近填远、挖远填近的施工原则，铲土时应从填土区的近端开始，即由近及远；填土则从最远端开始，即由远及近。

二、水利渠道施工中的渠堤填筑

在进行水利渠道天珠渠堤之前，应对其地基进行清除，并使其表面非常平整，再在上面进行填土，土层的厚度一般控制在二十至三十厘米之间，而且在填土的时候应保持均匀性。分层填土的过程中，实际土层的宽度应比设计标准宽度要大上一些，预防削坡之后断面不充足。渠堤的最上端的地方应该在设计的时候充分考虑排水性能，将坡度进行一定的控制。渠堤的高度应考虑发生沉陷的问题，一般都会在其上增加填土，防止发生沉陷情况使高度不够。

在进行具体施工的过程中，还应该充分考虑渠堤的填筑进度，并选用适合的土料，通常在施工时都会选择黏性比较大，并且其中还存在一定的沙土的土料为主要材料。如果施工时需要选择很多种的土料进行，那么就在迎水坡上使用渗水性比较小的土料，渗水性比较大的应该用在背水坡。相关人员还应该对使用的土料质量进行严格的查验，不得使用参有大量杂质的土料进行施工，而且还应该确保土料中的含水量充足，这种检查方式是为了在后期压实工作能力顺利进行。在对渠道进行填筑工作的过程中，相关人员应该针对土坑和堤脚的间距，挖图深度应控制在两米之内，而且在中间应留有土埂。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行填土工作时，应先进行远处的填土，这样就能够为土料运输工作带来方便性。

三、水利渠道的防渗衬护施工

（一）灰土衬护

灰土的组成有石灰和土料，将其进行良好的拌合，就会形成灰土，灰土有着良好的防渗性，而且成本也非常低。使用灰土衬护的过程中，应将衬砌厚度保持在十五厘米至二十厘米之间，土渠之上应保持在二十五厘米至三十厘米之间，这个厚度是在南方地区使用的。北方地区灰土衬砌厚度通常保持在二十厘米至四十厘米之间，如果在寒冷地区的话，还应该对其建设三十厘米至五十厘米厚的保护层。在进行灰土衬护之前，应对细土料和生石灰进行充分的搅拌，再加入水搅拌一段时间后进行放置，让石灰得到有效的熟化，等到有些发干之后，进行分层夯实，在施工的同时应进行坡面的敲打，预防坡面会产生裂缝。

（二）砌石衬护

在进行砌石衬护的过程中，其中的主要材料可以就近取材，比如选用周围的卵石进行，这不但能够将工程施工造价成本控制了下来，还能够方便施工，而且养护也非常简易。砌石衬护可以用在砂质土壤以及香型水利渠道之中，并且还能够良好的减轻水利的冲击力。进行砌石衬护的具体施工流程为：首先，应对地基面进行清理，并铺好垫层，在进行渠道砌筑之前，应将基面上的杂物进行去除，在卵石下层铺设垫层，防止水流对基础土层进行大量的冲刷。其次，在进行砌筑时，应先对渠道底层进行砌筑，再对渠道缓坡进行砌筑，保证渠道底部的施工质量，这样才能够使底部衔接以及石料运输更加方便，降低其对于施工的影响。最后，渠道砌筑完毕之后，必须要对其养护一段时间，这样才能够使在使用的过程中不会出现任何质量问题，对其进行养护时，可以在砌体表面铺上一层砂砾，并进行洒水放淤，与此同时，进行碎土和砂砾的投放，直到石头缝隙被完全堵塞为止。

（三）混凝土衬护

在当今时代下，很多工程在施工的过程中，主要建设材料都选用混凝土，因为混凝土的耐久性非常好，粗糙程度低，强度好，适应能力强以及造价低等优点，并且还具有良好的防渗水性，因此，在工程施工中选择混凝土的企业和单位非常多。在水利渠道及渠系施工的过程中，混凝土衬护包括现浇式以及预制装配式两种。现浇式就是在渠道开挖和压实之后，设置排水并铺上垫层，在这之后进行混凝土的浇筑。一般都应先对渠道底部进行浇筑，在浇筑渠堤和边坡。并按照伸缩缝进行分块浇筑。预制装配式就是在施工的现场制作混凝土模板，之后将其直接运输到施工需要的地方进行安装，之后对存在的缝隙进行填充。预制板的大小应和运输设施相匹配。预制装配式混凝土衬护是不受气候和地形影响的，但是其中的施工方缝隙非常多，从而影响了其防渗性能，其适用于小型的水利渠道及渠系。

结语：我国经济发展和社会建设促使基础工程建设的数量逐渐增多，在这之中，水利工程项目的建设占据其中的主要部分。在进行水利渠道及渠系施工的过程中，必须要加强管理，提升渠道运输水的能力，这是保证水利渠道安全、稳定工作的重要基础。上文针对水利渠道及渠系的施工关节进行了具体的分析探讨，在施工的过程中，一定要进行优化设计，保证施工质量和应用技术、工艺的水平，这样才能够使水利渠道及渠系的管理能力有所提升，促使水利工程的整体管理水平和建设质量更加进步，为我国经济发展提供重要的基础保障。

参考文献：

[1]陈奇英.小议水利渠道工程的施工要点与质量控制措施[J].华东科技：学术版，2013（06）：111-112.

[2]高岳，郑怀刚.砂性土填筑在水利渠道筑堤中的应用[J].河北水利，2011（11）：103-104.

[3]梁宁，罗斌，陈彩红，等.水利工程中渠系施工技术探讨[J].现代企业文化，2011（09）：199-201.

[4]李笑梅.探讨水利渠道工程施工中常见问题的解决措施[J].民营科技，2013（11）：145-146.

[5]叶尔丁巴衣尔，布仁.农田水利工程中防渗渠道及衬砌的设计施工分析[J].中国化工贸易，2014（11）：188-189.

论文作者:陈晓莉

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02c7df16029ef8fcdc7de16b.html