# 绿色建筑设计原则与要点分析论文_李岱峰

河北大地建设科技有限公司 河北 石家庄 050021

【摘 要】现代，随着人们生态意识的逐步提高，绿色建筑的发展受到了重视。绿色建筑目的在于最大程度地降低建筑能耗，尽可能的使用最少的自然资源，并且最大程度降低可能造成的污染。本文介绍了绿色建筑的设计原则，并提出了建筑设计的技术要点。

【关键词】绿色建筑；设计原则；要点

绿色建筑是指在建筑全寿命周期内，最大限度节约资源，节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染，并为人们提供舒适、健康、适用、高效与自然和谐共生的建筑。它是建立在“坚持以人为本，可持续发展，促进经济社会和人类全面发展”这一科学发展观上，同时也促使人们在建筑设计领域开始广泛的普及及应用绿色建筑。

1.绿色建筑设计原则

1.1 以人为本。

发展绿色建筑的目的就是确保人的身心健康，为居住者提供舒适、健康、有活力的工作和生活环境。具体体现在整体规划、平面布局、材料的选择等各方面。在建筑设计时，应采用自然采光与通风环境的布局，尽量选择环保无毒的材料，通过合理的设计调节室内的温湿度与气流，已达到改善室内微环境，提升节能效果的目的。

1.2 节约资源。

在建筑设计中，应尽量采用节能环保材料和可再生能源，推行智能化设计，坚持近期和长远规划相结合的方针，推进绿色建筑健康发展。

1.3 融合环境。

建筑要与周围的环境相互融合，充分利用周边环境地形，就地取材，绿化环境。利用天然条件和人工手段创造良好、健康的居住环境的同时，尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏，充分体现向大自然的索取和回报之间的平衡。

2.绿色建筑设计要点

2.1 项目选址与规划

建造地点的选择，应在遵循一定设计原则的前提下，综合考虑地形、地貌、主导风向等各种问题和地理环境因素。选址确定后，设计人员应到现场实地踏勘，对周围地理与人文环境进行分析，再进行规划设计，对建筑物进行合理布局，应尽可能多的利用自然能源，使建筑物与周边环境相协调。如合理的朝向设计能使建筑物从阳光中获得大量的能源，如住宅建筑，则需要平行布置，并朝向南方，楼座之间留出适当的日照间距；又比如疗养院、幼儿园等建筑应远离噪声源等等类似问题均需要在规划设计阶段考虑并解决，已达到提升建筑整体的环境质量的目的。

2.2合理的单体设计

（1）体形设计

一般情况下，建筑物的体形系数越大，其能耗就越高，因此单体设计时应尽量减少建筑的外表面积，即合理控制层高，并采用相对规则的平面形体，已达到节能的目的。

（2）外围护结构设计

a外墙

建筑物墙体作为主要的围护结构，其具有良好的保暖效果，则可有效降低建筑损耗，进而实现节能的目的。对于建筑物墙体保温，外保温是最佳的选择。鉴于现在节能、防火、安全等各方面的要求，各地开始选择保温结构一体化技术来实现外墙的节能。保温结构一体化即建筑节能与结构一体化技术是集保温隔热功能与围护结构功能于一体，墙体不需要另行采取保温措施即可满足现行建筑节能标准要求的新型建筑结构体系。具有保温防火性能优良、质量安全可靠，且能够实现建筑保温与墙体同寿命的特点，有利于降低冷热桥对建筑墙体结构的影响，符合国家节能减排和产业发展政策要求。此外，在进行墙体节能设计时，需要根据建筑物所处的气候分区对墙体的传热系数进行控制，并做好必要防潮与防结露的验算设计。

b外门窗

在建筑物外围结构中，门窗结构是隔热性能最差的部位，但门窗结构处的缝隙更是冷热空气进入建筑物的主要途径，由此，设计师在进行绿色建筑设计时，必须要对以下事项进行全面的考虑：选择合理的窗墙比，建筑物窗墙比越大，建筑物采暖耗热值会越高，因此，满足室内采光通风条件下，需要对窗、墙面积比进行合理的设计；对建筑物门、窗的位置与开启方式进行全面的考虑，有效利用自然风，又要控制不利风向对室内的影响；设计时应对建筑门窗气密性提出严格要求，并督促落实；积极采用质量较高的门窗材料、幕墙技术，选择适宜的玻璃种类。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

c屋面

屋面因受到阳光直射、大气长波辐射的影响，在冬季环境下，屋顶的保温能力较差，而在夏季环境下，因吸收过多热辐射，建筑物室内温度较高。因此，在进行屋面节能设计时，需要确保其具有冬季保温与夏季隔热的良好性能。对于建筑屋面节能设计，主要包括以下内容：在屋顶做法中，选择合适的保温隔热材料，以降低能量的传递；将屋顶设计为架空屋面、种植屋面等，以此来实现有效隔离太阳辐射热、避免阳光直射；在建筑物屋顶部位，可以涂抹一层具有较好反射率的特殊涂料，以降低夏季屋顶对阳光热量的吸收，达到降低室内能耗的目的。

2.3 室内环境设计

（1）声环境

绿色建筑设计中，减少噪声污染，采取有效的措施来防治噪声污染，给使用者提供一个宁静舒适的工作生活环境尤为重要。首先加强建筑整体的隔声效果，减少外部噪声干扰，需要加强建筑外围护的薄弱部位，如对外门窗的选材与缝隙的处理；另外建筑内部房间之间的隔声也要做到位，避免互相干扰，如某些产生噪声的机房，需要做吸声、隔震处理，宾馆客房之间的墙体需要隔声处理，对声学要求较高的会议室等需要进行专业声学设计等。

（2）光环境

根据使用功能的不同，合理设计自然采光。辅助采用人工照明，将室内照度控制在标准范围内，同时应对光线的强度对比度进行有效控制，避免眩光产生。人工照明设备应选择高能效的节能产品。

（3）湿热环境

根据室外光线情况，位置特征等实际需要等设置合理的遮阳设施，可选择角度可调的水平或垂直遮阳板或反射窗帘等方法，降低太阳辐射热；空调末端分区控制，实现舒适度的均好性，节约能耗。

（4）空气质量

设计时各房间优先选择自然通风采光，这样既可以降低能耗，又可提升室内环境的舒适性；各区域气流组织合理性，避免污染空气串通至其他区域。

2.4资源合理利用

（1）清洁能源利用

随着世界能源压力日益增加的情况，为了有效降低能源压力，人们己经在多方面开发并利用新型清洁能源，其中光能与风能受到广泛关注。在建筑行业发展过程中，通过积极应用太阳能，可有效降低建筑能耗，最常见的使用方式即为在建筑物屋顶、墙壁等部位安装太阳能设备，只需通过光电转换，就可将太阳辐射转换为建筑物所需的热能与电能，为建筑的正常运行与使用提供能源支持；风能同样是一种清洁能源，不仅能够满足建筑自然通风，而且还能通过风力发电和风力制热的设备，进行电能和热能的转化。

（2）材料选用

由于建筑材料生产过程当中会产生环境污染，所以选材在绿色建筑设计中起到重要作用。设计人员在对材料进行选择时，应具备生态和经济的意识，选择对环境造成污染负荷小的材料。优先选用耐久性好的材料以及预制模板构件，以延长使用周期，减少更换、维护的费用；就近取材，降低运送过程中的环境污染与费用；还可以选用再利用和再循环的材料，如钢材、保温材料、砖石、木材等等。

同时在建筑设计时，应增加对环保材料的采用。如建筑物外墙结构，应当尽可能的采用无污染、无放射的保温隔热涂料，满足低碳式建筑的节能减排要求。

（3）水资源利用

水资源短缺和水污染是我国当前的基本状况，所以节水是实现绿色建筑的关键指标之一。合理科学地使用水源，通过各种措施来减少水的浪费；将使用过的废水经过再生净化得以回用；通过梯级供水、循环用水、雨水利用等措施提高水资源的综合利用效率。

3.结语

随着全球生态问题的日渐突出，绿色建筑的观念得到了提倡与认同，绿色建筑设计已成为现代发展的趋势，要达到人与自然、建筑与环境的共生的绿色建筑，需要设计师们结合我国建筑行业实际情况，对传统理念进行反思，又要合理学习国内外的先进技术，不断总结经验，创造出真正可持续发展的绿色建筑。

参考文献：

[1]叶世碧.绿色建筑设计要点分析[J].低碳地界，2016，（17）

[2]杜梦颖.浅谈绿色建筑设计原则以及绿色建筑设计的重点[J].，建筑工程技术与设计，2014，（34）

[3]王娟，封卉梅.绿色建筑发展现状及设计要点分析[J].中国新技术新产品，2016，（16）

[4]李哲.绿色建筑设计原则及要点[J].中国科技博览，2015，（26）

论文作者:李岱峰

论文发表刊物:《低碳地产》2016年10月第19期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02c8a77f5e60f11242ccdef8.html