# 建筑电气中供配电线路设计的思考论文_张超

安徽寰宇建筑设计院 安徽省合肥市 230041

摘要：伴随着我国经济的发展，城市建设也在加快。电力是社会发展的主要能源，电气的发展不但极大地便利了人们的生活，而且有效地促进了国民经济的发展。当前，面对人们日益增长的用电需求，为了更好地满足社会发展的需要，电力系统的发展正在不断扩大。在这样的背景之下，笔者根据自身工作经验，就建筑电气中供配电线路设计阐述了自己的几点看法，以期对同行业相关人员有所帮助。

关键词：建筑电气；供配电线路设计；思考

引言

因为建筑电气中供配电线路设计不合理，会浪费大量资源，我国人口数量非常多，人均资源占有量有待提高，因为极大的浪费电子资源，突出了我国的能源短缺问题。近些年人们的生活水平不断提高，也逐渐加大了用电量，我国能源流失的主要原因就是建筑电气的能量消耗。因此需要利用针对性措施设计建筑电气中供配电线路，提高建筑用电的安全性。

1建筑电气供配电线路设计环节应遵循的原则概述

首先，针对建筑电气中的供配电线路设计必须要符合实际的建筑物功能需求情况。例如，在进行实际的线路设计时，需要确保针对该建筑的线路设计首先要符合该建筑物的外观审美要求、同时能根据整个建筑物的照明设计情况相适配，并能够与建筑物室内的电气设计相匹及，从而能够满足整栋建筑物的实际需求情况。

其次，在针对建筑电气供配电线路的设计环节应切实的考量线路设计所带来的经济效益情况，将节能、高效有机的融合在以期，不要一味过分的减少耗能二忽视有关运行环节的用户体验情况。

最后，在实际的设计环节，想要针对供配电线路进行优化，就需要从降低不必要的线路耗能情况入手，从而针对性的实行特定化节能设计，针对线路传输环节的耗能和组成辅件的功率耗费等情况入手，在保证线路正常、高效运行的同时促进供配电线路设计的效果。

2建筑电气中供配电线路设计存在的问题

我国电力资源的消耗量非常大，但是资源是有限的，需要优化设计建筑电气中供配电线路。我国城市化建设速度不断提高，建筑工程项目也越来越多，我国建设工程项目在施工过程中，很多设计师不够重视电气的节能设计，这影响到企业的经济效益。我国经济建设发展速度不断提高，电力资源消耗增加，这也突出了建筑电气工程节能设计的重要性。减少资源消耗，这样可以降低经济投资量，也可以提高经济效益，实现经济健康发展，这样也有利于保护自然资源环境。

但是当前我国建筑电气供配电传输过程中存在严重能源浪费情况，这就需要改善建筑电气中供配电线路设计，我国缺乏资源规划和保护工作，很容易引发能源危机，不利于我国社会的持续发展。当前很多建筑电气应用供配电线路的节能技术，可以促进建筑行业的发展。我国科学技术不断发展，需要进一步完善建筑电气的供配电线路的节能设计，但是在各种因素的影响下，在建筑电气中供配电线路设计过程中也存在一些问题，一方面我国建筑电气中供配电线路设计技术不够成熟，现有的技术有待改善。我国很多建筑企业不够重视节能施工技术，这样不利于开展房屋的电气节能设计。

3建筑电气中供配电线路设计要点

3.1针对电器类型进行有效线路设计

随着社会经济的发展和城市化进程的加快，建筑物的用电种类也在逐步增多，从事相关工作的技术人员需要在合理设计供配电线路的基础上对电器进行分类。人们在日常生活中使用的电器种类在逐渐增多，取暖器、电热水器等新型电器的出现给当前的建筑电气供配电线路设计带来了隐患和危险，部分电器的用电功率太大，接入线路后会导致线路的使用出现问题，系统无法进行正常的供电和运行。对建筑中的电器进行分类，然后再进行建筑电气供配电线路的有效设计可以保证对资源的最大节约和线路的安全以及运行的有效性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2选择导线

合理选择导线的横截面积以及导线的材料类型。铝线和铜线是最为常见的两种导线，但是在市场发展中，铜线的价格较高，且铜线的过载余量较好，所以室内布线时多采用铜线，也更加安全。再者，导线截面积的控制也十分重要，在实际工作中应以实际功率为基础做好核算工作，不可按照电气设备功率值完成核算工作，以此缩小导线截面积，严格控制工程的成本。

3.3合理布线

建筑体内线路敷设工作中，布线的复杂性较强，火灾系统、供电线路、通信系统和自动化系统线路均需考虑周全，上述环节部分为弱电系统，部分为强电系统。在设计中，务必采取多种有效措施不断提高线路设计的科学性与合理性，从而减少电磁的干扰，提高信号传输质量。

3.4设计功率因素

在供配电运行当中，无法实现系统自然因素和接入电网要求的一致性，为了提高系统功率，需要利用无功补充的措施，降低能源消耗。在设计系统的时候，为了提高系统功率因素，需要利用合适的设备，减低无功损耗。在系统内部设置安装无功补充装置，在设计民用建筑电气系统的过程中，我国通常是利用变压器低压侧集中补偿方式，虽然可以在一定程度上改善功率因素，但是无法根除问题。设计普通民用建筑的时候，利用无功补偿设置可以提高管理效果，降低无功消耗，可以使高压线路输送胡子良不断提高，提高用户的功率因数。

3.5接地设计

接地设计能够保障线路运行的安全性以及稳定性，能够减少安全事故发生。所以有关人士应当着重的建设供配电的线路设计，并主动的接地装置进行规划。由于当前的低压配电装置的设计方法存有差异，应当将电气设施金属制表层直接进行接地建设，形成接地系统，也可以将金属表面与零线进行连接，从而形成零线的保护装置。由于上述两种装置具备强大的作用特点，所以在实际的建设过程中经常会对上述方式进行施工。另外，由于天气环境的影响，为了加强对自然灾害的预防，应当充分的进行防雷接地建设，可以将雷电直接引入到地下，并合理的建设避雷线，防止由于天气原因对建筑供配电系统进行大规模的破坏。

3.6对保护元件进行适当选择

由于每个建筑物都是不同的施工单位进行建造的，所以建筑物内设计使用的设备和电器都存在着差异，所以对于保护建筑物的电气也有一定程度的差别。值得注意的是建筑物电气的基本保护分为三大类，过载保护，漏电保护和短路保护。为了能够有效的对建筑物的电器进行有效的保护，从事相关的工作人员利用上下级的电气保护系统在建筑物的不同楼层都安装了相应的保护设备。如果想简化维修工作，就可以采取让施工的工作人员在建筑物内设置防止漏电的保护设备类似于开关的装置，一旦发生突变情况，人们就可以利用断电的方式进行阻止，要是出现烧毁该设备的情况出现，势必要请专业人员进行对电路的检查和维修。

3.7控制分路供电

建筑施工完工之后，因为内部涉及到较多的负载设备，设备种类也比较复杂，因此需要根据建筑工程负载要求，科学的设计电源和接地，可以单独管理供电体系，就这样提高供电的稳定性。可以个性化设置回路，利用交流不间断处理措施，避免突然断电造成巨大的负面影响，可以在建筑内部设置供配电控制室，通常都是在大电量的区域当中设置配电控制室，这样可以保障供电控制效果。

结语

建筑电气供配电线路设计方案有多种选择，我们在进行具体的线路设计过程中，要从特定的建筑设计情况着手，既要保障设计功能的实现，又要以节能降耗和经济效益为出发点，将多种方案有机组合起来，保证整个供电系统稳定安全的运行。

参考文献：

[1]康佳颖，岳光.建筑电气中供配电线路设计的思考[J].科技传播，2014，（8）：107-108.

[2]王文龙，温伟龙，李斌等.建筑电气中供配电线路设计的思考[J].建筑工程技术与设计，2017，（33）：1821-1821.

[3]赵荣珂.建筑电气中供配电线路设计的思考[J].建筑工程技术与设计，2017，（26）：1996-1996.

论文作者:张超

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02dac324b84da0c0c8830c14.html