# 节水灌溉技术在农田水利工程中的应用论文_陶丹

永平县博南镇农业综合服务中心水务组 672600

摘要：我国面积广阔，既有沿海水资源较丰富地区，也有内陆水资源短缺地区。同时我国又是一个农业大国，农业的发展离不开水的，如何使我国短缺且分布不均的水资源得到合理的分布和应用已经成为改造农田水利工程的重要任务之一。本文通过对农田水利情况进行了分析，并介绍了几种常用的农田灌溉技术和现代节水灌溉技术在农田水利工程中的具体应用，旨在帮助农业工作者在今后的工作中合理利用节水灌溉技术，节约用水，保护水资源。

关键词：节水灌溉技术；农田水利工程；应用

农业从2000多年前发展至今，虽然在种植技术上有了很大的发展，已经可以形成全机械的自动化种植体系，但是水资源仍是种植过程中非常重要的一环。而我国是几千年发展而来的大型农业国家，农业是我国人民生活的基础，也是我国各行各业发展的一个基石，所以对农业的发展依然是现在不容忽视的一个重要环节。

在农业发展中，水资源一直都是限制发展的重要因素。尤其是在一些内陆偏远缺水地区，水资源的匮乏导致这些地区的农业发展受到了很大的限制，甚至影响到了人民的正常生活。

所以如何将有限的水资源尽可能用到极致，这一直以来都是农田水利工作者的研究重点和难点。本文根据现有文献，并进行实践调查后总结了目前节水灌溉技术在农田水利工程中的常见应用，希望能够帮助农业工作者在工作中达到事半功倍的效果，更希望能帮助我国大力发展农业项目，有效保护水资源的利用，期待能够为子孙后代留下足够的水源。

1.节水灌溉技术的基本情况

节水灌溉技术是一种和传统灌溉技术相比起来，更加高效、节约的一种灌水方法。一般来说，以单位作物产量的总耗水量作为衡量标准，来确定方法是否节约和高效，有时也会使用单位耗水量取得的产值来作为标准。

我国正在研究和发展的节水灌溉技术种类较多，因为各种技术方法不同所以有不同的适应条件，需要结合实际情况进行使用。同时随着现代科技的不断进步，今后节水灌溉技术可能会与热门的人工智能技术，计算机技术等多门学科合作发展，以提高节能灌溉技术的新进展，不仅节约水资源，而且可以节约多种耗能。

2.节水灌溉技术的主要分类

目前来说，节水灌溉技术分为四个大类，分别是：灌水方法、输水方法、灌溉制度、田间辅助措施。这四大类从农田工程的四个大方向对节水灌溉技术进行了系统的划分，更有利于节水灌溉技术的系统发展和应用。

2.1灌水方法

目前在农田水利中常用的灌水方法主要有两种，包括喷灌技术和微灌技术。

2.1.1喷灌技术

喷灌技术顾名思义就是使用喷射的方法进行灌溉。一般来说，喷灌技术会使用系统运输网络将水运送到指定喷射头处，利用带压力的喷射头的压力将水喷射到空中形成水滴，之后水滴像天降大雨一样落到农作物上，达到灌溉的目的。这种方法的使用范围广，对使用土地的环境没有过高要求，机械化程度高，容易达到灌溉成果。但是这种技术的问题在于整体耗资较高，且会受到风力的影响造成部分农作物得不到好的灌溉。所以这种方法更适合于面积大的种植基地，能达到系统化灌溉的效果。

2.1.2微灌技术

微灌技术和喷灌技术有相似之处，两者都是通过运输管道或网络将水运输到指定区域，但是两者也存在着差异。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆喷灌是像下雨一样的将水分运送到农作物处，微灌是通过喷头直接将水分送到农作物的根处，达到直接浸润农作物根部的效果。和喷灌比起来，微灌的用水量更少，更有利于节约水资源。但是这种方法更适合于种植行距较宽的农作物，如瓜果树之类。不过这两种方法对于种植环境的要求都不是很高，但对输水系统和喷头的要求较高。

2.2输水方法

在任何灌注方法实行之前都需要进行输水，而传统渠道输水方式存在着浪费水资源的问题，因此在此基础上发展出了现代输水方法。目前我国主要使用的输水方法包括：渠道防渗透技术和管道输水灌溉技术。

2.2.1渠道防渗透技术

渠道防渗透输水技术就是在传统渠道输水技术的基础上进行的改良。传统渠道输水技术是进行简单的人工挖渠，不仅效率低，而且存在着水分在输水过程中就会外渗到渠道附近的土地中。所以防渗透技术就是在此技术的基础上，将传统渠道进行改良，加入石块、混凝土作为主要材料，结合砖衬砌、塑料薄膜以及沥青护面等手段，改进渠道，有效防止渗水。这种技术既不会造成大量耗能，而且达到了防渗的效果，一举两得。这种方法更适合个人种植的小型基地进行使用。

2.2.2管道输水灌溉技术

管道输水灌溉技术是一种将传统渠道换成管道的现代输水技术。由于渠道自身的问题，始终无法做到完全不渗水。但是管道由于其良好的密闭性和坚固性，故无破裂问题是绝不会渗水的。这种方法使渗水问题得到了完美的解决，能真正达到防渗的效果。不过这种技术与渠道防渗透相比起来，成本会变大，且需要一定的维修保护费用。这种方法更适合于大型种植基地使用。

2.3灌溉制度

灌溉制度现在一般来说使用较少，分为充分灌溉制度和非充分灌溉制度。充分灌溉制度就是在水资源充足的情况下对农作物生长的各个阶段都进行充分的灌溉，保证其健康茁壮生长。非充分灌溉制度也就是利用有限的水资源对农作物进行的必要但不充分的灌溉。这两种方法的选择主要依靠于种植条件、种植情况和种植者的决断，具有很大的灵活性。

2.4田间辅助措施

田间辅助措施就是在已经进行的节水灌溉技术的基础上，保持农田水分的利用，避免不必要的浪费和蒸发。如进行塑料薄膜覆盖以防止水分蒸发，或者进行机械蓄水将灌溉过程中多余的水分进行储存再利用。这部分的应用主要靠的是种植者的灵活应变能力和创新能力。

3.节水灌溉技术在农田水利中的主要应用

3.1根据环境选择合适的节水灌溉技术

环境对节水灌溉技术的选择是非常重要的，不同的环境会影响作物对水分的要求，不同的地理环境会影响水资源的情况。以南方和西北地区为例，南方地区水资源本身并不匮乏，所以在使用水资源的时候考虑到的是农作物自身对水分的依赖情况；而西北地区水资源匮乏，所以在灌溉时，应该考虑到地区环境的因素，而尽可能使用更为节水的灌溉技术，这样更有利于该地区的长期稳定可持续发展。

3.2根据作物特点选择合适的节水灌溉技术

不同的农作物对水分的要求是不同的，有的作物如大豆花生等对水分的要求并不很高，这样在选择灌溉技术时应性价比更高的灌溉技术，而一些对水分要求较高的瓜果树木应该使用供水更高效的灌溉技术，必要时应该使用直接灌溉的技术，提高农作物的生长效率。

3.3加强对节水灌溉技术的维护管理

任何技术都是需要维护管理的，节水灌溉技术也不例外。尤其是对于喷灌、微灌、管道输水技术而言，一定要进行定期的维修保护，才能保证这些基础设施的完善，才能形成良好的发展循环。

经过本次研究，笔者对现在我国的农田水利情况有了基本的了解，并且对当前节水灌溉技术的应用有了更清楚的了解，这对今后笔者从事类似工作并加强节水灌溉技术有了很大的帮助。同时笔者也希望能够帮助农业工作者了解农田节水灌溉情况，节约用水，有效灌溉。最后希望通过大家的努力，今后我国的农业发展越来越好，越来越棒！

参考文献

[1]雷煜.浅谈农业节水灌溉技术[J].陕西水利，2010（1）：139-140.

[2]刘贤刚.试分析节水灌溉技术在农田水利工程中的应用实践[J].科技创新与应用，2014（29）：199-199.

[3]吕晓丛，赵金山.高效节水灌溉技术在农田水利工程中的发展与应用[J].农业与技术，2015，35（24）：58-58.

[4]康文泰.农田水利工程中节水灌溉技术应用及实施要点研究[J].农业科技与信息，2018，554（21）：87-88.

[5]张惠莲.农田水利工程高效节水灌溉技术的发展与应用[J].农业工程技术，2017，37（11）：32-33.

论文作者:陶丹

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年4期

论文发表时间:2019/6/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02e2ea7cd2d0e7ea28f15b2c.html