# 关于板框压滤机-气压罐污泥脱水新工艺介绍论文_田继庆

辽宁省葫芦岛市自来水公司 辽宁葫芦岛 125000

摘要：本文介绍一种新型的污泥脱水工艺，此工艺具有方法简单，设备成本和生产成本低，对各种污泥适用性强，处理后的污泥含水率低的特点，具有极强的实用价值。

关键词：板框压滤机；气压罐；污泥含水率；隔膜压榨机；无堵塞离心式泥浆泵；螺杆泵

前言

污泥脱水处理过程是净水厂及污水厂生产过程中必不可少的一个重要环节。现行的污泥脱水工艺存在处理成本高，污泥含水率高，含水率不达标的弊端等。随着国家对环境保护力度的不断加大，进一步降低污泥含水率，使之达标排放，是水处理行业需要不断研究的课题。板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺在处理净水厂污泥和污水处理厂污泥方面，有脱水后的污泥含水率低，处理成本低，建设费用低，操作简单等优势，这种污泥脱水方式应该在水处理行业以及其它行业得到越来越多的应用。现就板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺介绍如下：

一、板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺流程说明（如图所示）

板框压滤机闭合后，由无堵塞污泥泵向压力罐和板框压滤机同时注入污泥，直到二者进泥量明显减少时，关闭排泥总阀和无堵塞污泥泵，开启空压机及相关阀门，给压力罐注入高压空气，把罐内污泥压入板框压滤机。当罐内污泥完全排空且板框压滤机仍没注满时，放空罐内的空气，开启污泥泵及相关阀门向压力罐内注入污泥，罐内泥满后关闭压力罐排空阀开启空压机及相关阀门，给压力罐注入高压空气，把罐内污泥压入板框压滤机。重复上述操作，直到把板框压滤机内污泥注满。

当板框压滤机内物料需要进一步干燥时（含水率10%以下），可使用空气加热罐给空气加热，利用热空气吹干板框压滤机内物料，直到物料含水率满足要求。

物料如需称重包装，可增设螺旋输送机及称重包装机构，实现物料灌装、称重、包装流水做业。

如物料直接装车外运，板框压滤机应架空安装，物料直卸于车内，无需安装螺旋输送机，减少中间环节，以节约各项费用。

无堵塞污泥泵的排泥压力无需过大，一般2-3公斤/平方厘米就能满足要求，排泥量可根据板框压滤机容量确定。空气压力罐的容积与板框压滤机容量等容即可，也可根据现场条件确定，容积大些循环次数少，反之则增加。一般物料进泥压力保持在6-8公斤/平方厘米就可满足物料含水率要求，如需增大，可由板框压滤机最大进泥压力进行确定，总之进泥压力越高，泥饼含水率越低。

板框压滤机内物料是否注满，可通过观察板框压滤机的排水量来确定。当排水量明显减小时，表明物料已经注满，可以进行卸料操作。

空气压力罐内物料注入情况可以通过观察压力罐排空阀排水排气情况确定，当排气结束，有水排出时，空气压力罐内物可视为注满，可以进行下一步操作。

空压机内的余应始终要高于污泥泵的排泥压力，防止物料进入空压机及空气加热罐内，造成设备损坏。

1、污泥池2、污泥池进泥阀3、污泥池排泥阀4、无堵塞泥浆泵5、压力罐排空阀6、排泥总阀7、空气止回阀8、压力罐9、压力罐进排泥阀、10、板框压滤机进泥阀11、空气加热罐止回阀12、空气加热罐排气阀13、空气加热罐14、空压机排气阀15、空压机16、空气加热罐进气阀17、板框压滤机18、螺旋输送机

二、板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺流程操作规程说明

1、闭合板框压滤机。

2、开启泥浆泵及相关阀门，向板框压滤机及压力罐内注入泥浆。

3、当板框压滤机出水量明显减少时，关闭泥浆泵及相关阀门。

4、开启空压机及空气阀，向气压罐内注入高压空气，由空气罐向板框压滤机内注入泥浆。

5、当板框内泥浆注满时，打开板框压滤机空气阀，向压滤机内注入几分钟空气，吹净内部余留残水后，关闭相关阀门，开始卸料操作。

三、板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺可行性分析

1、板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺经过实际使用并取得了很好的效果，完全能够满足对污泥含水率的要求。

2、板框加气风干属传统污泥脱水工艺，广泛应用到各个行业。板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺与板框加气风干污泥脱水工艺不同之处在于板框压滤机高压阶段供料由螺杆泵供料改为气压罐供料，可以完全满足板框压滤机对进料流量和压力的要求。与泵供料相比具有进泥压力高，耗电低的优点。

四、板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺的优点

1、与板框压滤机污泥脱水传统工艺比较

（1）、泵压如果小则泥饼含水率高或不成饼，以致无法操作。

（2）、泵压如果大则初期板框会产生“喷料”现象，过滤后期则会产生“憋泵”和“烧泵”现象。

（3）、与泵供料相比具有进泥压力高，设备磨损小，耗电低的优点。

2、与隔膜压榨机比较

（1）、隔膜压榨机只降低了泥饼含水率，不能解决初期“喷料”后期“憋泵”“烧泵”的问题。

（2）、隔膜压榨机构造复杂，容易发生故障，制造成本、使用成本都要远远高于建议采取的工艺。

（3）、隔膜压榨机滤板间压缩气囊占用空间，使其产率降低。

3、板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺污泥输送泵只需采用无堵塞离心式泥浆泵，完全可以不用螺杆泵，节约了泵的购置成本和使用成本。

4、为方便污泥装车，板框压滤机应架空安装，将泥饼直接卸入泥车中。厂房门应该采用车库门，与板框压滤机相对应，方便运泥车进出。这样就无需加装污泥输送机，减少中间环节。

5、污泥在净水车间已加入了药剂，其脱水性能和浓度均能满足板框压滤机工作要求，可以直接进行机械脱水，因而污泥处理间内可以不设污泥浓缩池和平衡池，也无需额外投加污泥脱水剂，能够节约大笔的建设费用和处理费用。

五、结论

板框压滤机-气压罐污泥脱水工艺是一种投资少，操作简单，运行成本低，污泥脱水效果明显的污泥脱水新工艺，经过实际使用效果很好。本工艺可以应用到净水厂、污水厂、工矿企业等有污泥脱水需求的各种行业。这种工艺可以把物料（或污泥）的含水率降低到40%~3%的范围内，能够满足不同含水率的要求，可为企业创造明显的经济效益和环境效益，是值得大力推广的。

论文作者:田继庆

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02f3d591d54351748b395b0a.html