# 试析煤矿机电一体化技术的应用及管理论文_叶广宇

淮南矿业集团煤业分公司军民融合项目部筹备组 安徽淮南 232000

摘要：从古代开始，煤矿业一直是一项高危的行业，工人在地下处于高压状态，再加上工作任务繁重，极易产生工作事故。再加上当前随着我国煤矿资源日益紧缺，很多地势较为牢固的地区的煤矿资源已经被开采，剩下的很多地区都是一些地势较复杂、危险系数较高的煤矿资源储藏区。当前工业的不断发展，机电一体化技术以其充分的优势被广泛应用到各个领域当中。而机电一体化的应用也需要多种方面技术的综合，本文通过分析我国当前煤矿生产中机电一体化的优势，围绕着煤矿生产过程中机电一体化技术的应用展开。

关键词：机电一体化技术；煤矿生产；应用策略

1 机电一体化技术的特点以及优势地位

1.1 通过应用机电一体化技术能够保证施工安全

机电一体化技术的出现，有效地规避了纯人工的这种煤矿开采方式，降低了煤矿业出现事故的几率。在很多地方机电一体化技术得到了应用，它能够代替人工完成一部分危险系数较高、难度较大的工作，大大节省了工人的体力。从而在极大程度上保证了煤矿生产工作的安全性。

1.2 极大地提高了工作效率

当前煤炭生产中，煤矿的开采量虽然有所提升，但是煤矿的质量就大大下降。为解决这种现象，煤矿机电一体化机制应运而生。通过高度机械化的设备以及先进的现代化技术，大大地解决了这种现象，提高了煤矿开采的工作效率，也提升了煤矿开采的质量。可谓是在当代煤矿开采业中起到了很重要的作用。

2 煤矿机电一体化技术的具体应用及管理

2.1 应用到煤矿开采机械设备与掘进机

煤矿生产作业中掘进机是必不可少的关键性机械设备，要在应用机电一体化技术基础上优化煤矿资源掘进生产环节。在掘进机运行过程中，借助机电一体化技术，促使电气系统、液压系统相互作用的同时实现“机、电、液”一体化，将多个电气设备作用其中，比如，安全操作箱、防爆灯、矿用防爆电铃，借力电气元件优势作用，让煤矿掘进机具有人机交互的功能。

通过PLC可编程控制器对煤矿掘进机硬件设备、软件系统进行一系列操作，比如，监测、控制、检查、保护，实时准确、详细显示系统软硬件运行参数、运行状态、故障信息数据等，在动态监督、精准反馈的基础上科学处理隐患问题，确保煤矿资源安全开采。此外，机电一体化技术频繁应用到开采机械设备中，采煤机、支护设备等，提高煤矿开采的安全系数、效率以及经济效益。

例如：将机电一体化技术作用下的变频器、可编程控制器应用到600kW的电牵引采煤机，通过微机控制实现功率平衡以及转速同步，及时准确、详细显示采煤机应用中运行状态等信息数据，动态检测、诊断设备零部件应用中呈现的故障问题，自动化评估、处理的同时加大系统设备应用中风险以及故障高发环节管控力度，做好风险预测以及预警工作，在源头上将风险发生率最小化，全面提升采煤机的运行稳定性以及煤矿资源开采的经济效益。

2.2 煤炭运输设备

首先，机电自动化技术在一定程度上促进了煤炭运输效率的提升，运输效率在企业发展中扮演着重要的角色，也是企业能否在社会站稳脚跟的重要因素，高效率工作不仅能够节约作业时间，而且能够提升整体运营速度，促进企业综合实力的上升。其次，运输设备中促进了对自动化专业知识技能的运用。就目前来说，机电自动化的实践运用推动了煤炭运输速度的发展，而运输速度的提升，也有助于设备优化能力的提升。

矿井提升机是目前煤炭生产具有代表性的机械系统，其充分体现了机电一体化技术的应用，面对提升量大、安全性以及高效率的要求，实现全数字化是矿井提升机的革新方向。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如应用总线方式，减少零配件，增强兼容性，简化电气安装，是矿井提升机数字化的主要技术方向。

2.3 安装有传感器

传感器顾名思义是检测并且传播信号等各项信息的一种物理装置，在机电一体化的进程中，它起着十分巨大的作用。传感器水平能否提升以及传感器的应用是否合理，这关系到机电一体化能否正常进行，也关系到关于自动化的各项技术能够得到快速高效地发展。在很多地方传感器得到了应用，它能够代替人工完成一部分工作，大大节省了工人的体力。从而极大程度上保证了施工的安全性。在煤矿生产过程中，传感器可以搜集周围的空气信息，提取出煤尘的含量，并将含量数据及时地汇报给煤矿地工作人员。在煤尘含量过高的矿道中，必然会对工作人员的呼吸系统造成很致命的伤害。而传感器利用它搜集信息以及数据，并将信息数据传递给另一方的功能，并以它的准确性以及及时性，大大地降低了危险发生的几率，也可以保证为矿业生产能够更加顺利地进行。

传感器也可以通过监测空气中甲烷气体的密度，从而分析预测煤矿中是否有发生瓦斯爆炸的危险。众所周知，瓦斯爆炸足以摧毁整座房子，而在煤矿矿道中，发生瓦斯爆炸更是煤矿业生产过程中的致命威胁。一旦瓦斯爆炸，火情便很难控制，整座矿洞也会发生塌陷。严重的瓦斯爆炸甚至会使整个矿洞全部作废，也会使工作人员无一生还。

而传感器能够识别检测空气中甲烷的含量，它的原理在于不同的气体分子有不同的结构，不同的分子结构的吸收光谱也不同，而传感器则能够识别这种分子结构，从而将甲烷的分子结构提取出来，这样以来，甲烷的浓度将通过传感器直观地传递给控制人员。而传感器还有很大的一个优势，就是具有实时性，它能够时刻地监测并传递甲烷的空气浓度。这种功能对煤矿业生产具有很重要的意义，也对于煤矿机电一体化的进程具有巨大的推动作用。可以说，传感器在煤矿业机电一体化的建设过程中起到了决定性的作用，它大大地促进了煤矿业机电一体化的进程，也大大地降低了人力物力的损失。

3 煤炭行业机电一体化技术的发展方向

3.1 智能化发展方向

目前，煤炭行业中越来越看重对煤炭机电一体化的应用，随着时代的发展，其会往智能化方向发展。然而，我国现在的智能化的发展还处于低级阶段水平，所以，如果未来想开拓更多应用项目，离不开对智能化发展技术的提升。智能化技术的提升，也在煤矿行业的开采工作中扮演着重要的作用，具体而言，智能化进程的加快，不仅提升了行业的工作质量，也加快了工作进程。

3.2 系统化发展方向

社会的发展推动了人们生活水平的发展，也增强了人们生活的品质需求。目前，无论是政府单位还是社会群体，都开始注重对环境的保护。所以，作为煤炭企业的管理与负责人员，必须增强环保力度，严格要求自己，不仅要减少废气废物的排放，而且要合理完善的处理工业生产问题。既要保证企业的经济利益，也要保证环境问题得到合理解决。与此同时，煤炭企业要树立环保意识，做到经济利益与环境利益的和谐发展，既要考虑当下利益，也要考虑长远利益，注意环保力度。其次，目前，煤炭企业机电一体化涵盖的范围显著增大，技术含量也与日俱增，煤炭机电自动化技术要促进系统化整理任务落实到实处，从而促进其在煤矿开发工作中的最大化利用效益。

4 结语

总而言之，煤矿企业要在深刻把握煤矿机电一体化技术基础上针对煤矿生产实际情况，在实践过程中深入思考、探索，高效应用机电一体化技术的同时加大对煤矿生产的监督、监测、检测等力度，在防控各类风险的基础上提高煤矿生产的安全性、经济性，在煤矿资源高效利用中促进经济利润持续增长，增强煤矿企业市场核心竞争力，推动煤矿行业健康以及持续发展的同时更好地服务于地区经济建设发展。

参考文献

[1]赵雪剑,韩冰.机电一体化数控技术在煤矿机械中的应用[J].当代化工研究,2019(08):198-199.

[2]闫伟.机电一体化数控技术在煤矿机械中的应用[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(12):222-223.

论文作者:叶广宇

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/02facf28423e5201fdbef179.html