# 变电站电气设备安装技术要点论文_刘伟,王炳文,华烨

（山东送变电工程公司 山东济南 250022）

摘要：随着我国市场经济体制的不断变化，变电站在我国国民经济的发展中占有不可替代的作用。变电站电气设备的安装是一项非常复杂的工作，因此，变电站一定要充分认识到电气设备安装技术的重要性。只有提高了电气设备安装技术水平，才能保证电气设备的稳定运行。但是，从目前我国变电站电气设备安装技术的应用现状来看，依然存在很多问题。鉴于此，本文就变电站电气设备安装技术展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：变电站；电气设备；安装；技术

1 变电站电气设备安装注意事项

电气设备和电缆安装是变电站电气安装的重要组成部分。电气安装是一项复杂的工作，安装人员需要掌握各方面的安装技术，建立完善的、有效的技术网络结构。变电站电气设备安装技术不断地发展，安装工程师要不断学习先进的电气安装技术，进而促进变电站施工的发展。在安装电气设备时还要注意环境的影响，如温度和湿度可能对设备的绝缘性能造成影响。在进行电气安装时要充分考虑到环境因素以及气候变化对设备的影响。

电气安装是变电站众多施工项目之一，需要充分考虑到其他工种对电气安装的影响，例如电气安装可能会与装修、土建或者管道交叉施工，因此要设计好安装顺序与相关防范措施。设备的质量对电气安装质量影响很大，设备的采购、运输、存放和安装都要有严格的监管。需要加强安装过程的管理，施工管理人员要具有较高施工管理水平和熟悉相关技术规范，保障施工的合理性和科学性并结合实际情况灵活调整安装策略，严格监督管理，避免出现违规现象。此外，电气安装完成后要进行检测，合格后方能进行使用。

2 变电站电气设备安装技术要点

2.1 主变压器的安装技术

变电站的核心是主变压器，主变压器安装质量的好坏直接关系着变电站的运行安全问题，因此，在电气设备的安装过程中，变电站一定要重视主变压器的安装过程。一旦主变压器在安装的过程中出现了安全事故，那么就会给变电站带来无法弥补的损失。因此，在安装主变压器之前，一定要核对主变底座尺寸与型钢尺寸是否匹配，在浇筑主变基础时表面平整度一定要控制好，留一定坡度，保证雨水排出。预埋件尺寸和位置与电气图纸核对准确，预埋件高度要控制好。另外，在具体的主变压器安装过程中，一定要严格遵守施工方案，同时还要掌握现场的施工环境，从而保证主变安装质量。最后，施工人员还应该具备一定的专业素养，保持遇事冷静的心态，从而减少安全隐患。

2.2 断路器安装技术

与主变压器安装技术要求一样，在安装断路器之前，相关的操作人员应该要严格按照相关的规定进行安装，并把所有的螺栓拧紧，保持密封性，然后把所有的单元都保持在断开的状态。与此同时，在具体的断路器安装过程中，应该采用把跳闸与合闸位置的继电器常闭接点的串联方式，另外，为了有效防止两路跳闸时出现回路均拒动的情况，就应该把电源的回路上连接断路器机构箱跳闸的闭接点。

2.3 悬挂管型母线安装技术

安装管母线前期应做好焊接处理，该过程之中为预防焊口母线强度缩小，应通过合理的补强处理做调节。接头位置应采取坡口机进行处理加工，以实现光滑、匀称的目标，保证焊接表面整洁干净。焊接速度也应确保均匀合理，达到应有的处理质量效果。安装瓷瓶阶段中应细化核查其外表面有否光洁及存在缺陷，连接部件有否契合设计标准。进行组装阶段应注重开口销状况。位于悬挂点位置应依照施工图纸进行组装以及连接，确保长度契合设计标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

为预防管母线起吊过程引起变形，应通过多点起吊处理方式，即先将管母吊至合理高度，而后将绝缘子串移动至线夹方位进行装配。

2.4 电气设备安装

施工中防雷系统的安装特点防雷系统是变电站工程项目的重要组成部分，它关系居民的居住安全。在变电站电气工程中安装防雷系统，首先要进行接地线的施工，接地线连接之后，要进行电阻测试，在确认电阻符合规范后，再开展接地线敷设以及电气设备接地和避雷针的安装，安装完所有防雷系统后，认真验收工程。防雷接地线通常埋设在混凝土内的钢筋中，而钢筋又必须接地，以此达到防雷的效果，所以，变电站电气在进行防雷系统安装时，要保证钢筋接地，另外，还要合理选择接地支线和接地分线。

2.5 配电箱的安装

电气设备安装施工完毕后，还要安装变电站明装箱和配电柜组。配电箱的安装，要按照现场施工的实际情况进行科学设计，通常情况下，配电箱底部和地面高度要保持一定比例的距离，配电板底部和地面高度也要保持一定的距离。另外，配电箱的进出线开关位置的精度在很大程度上决定了配电箱的安装质量。所以，配电箱的安装，首先要确保配电箱的稳固。其次，配电箱的导线连接也必须保持稳固，最后，在安装配电箱的过程中，还要对箱体进行编号，只有严格按照操作规范进行安装，才能为变电站工程的电气设备安装奠定基础。

3 变电站电气设备的运行维护管理

提高巡查和维护力度变电站的电气设备是电力系统的主要组成部分，是变电站功能运行的重要基础。所以，要科学有效的管理，构建完善的管理制度。首先，要完善电气设备的检查和管理制度，提高管理力度，保障电气设备的运行效率，从而为整体的设备提供有效的安全保障，避免出现不良安全隐患。其次，要完善管理细则。在检查过程中一旦发现问题，就要及时排除故障，避免因故障问题而影响设备的使用，造成电力系统运行的中断。最后，变电站电气设备的运行维护管理时，由于工作量比较大，检查检测时要注意以下几点：（1）变压器的构造非常复杂，监测时要注意接地电流和溶解气体的含量，同时要关注局部放电以及绕组变形方面的问题；（2）高压断路器主要包含三种，每一种断路器都有其自身的特性。因此，在监察过程中，要熟悉操作机构特性，从而保障管理过程中的顺利进行；（3）维护隔离开关时，要详细了解动静触头的情况，保障其插入的正确。同时，要对其进行有效维护，及时清洁，保障其良好的接触性；（4）要注意电气设备外观的检查和维护，确保其没有锈蚀、渗液等现象的发生。

4 结束语

电气的安装质量对变电站的运行有着直接的影响，选择合适的安装工艺和预防安装中常见的问题可有效保障电气的安装质量。电气设备安装人员需要根据施工设计图纸来展开电力设备安装工作，熟练掌握电力设备安装过程中各项操作的流程，并且通过规范安装的过程来确保电力设备安装质量。

参考文献：

[1]沈仁聪.35kV变电所电气设备的安装与调度研究[J].四川水泥，2016，（12）：227.

[2]刘颖杰.变电站工程电气设备安装施工技术关键点研究[J].工程建设与设计，2016，（18）：56-57.

[3]景尚.变电站电气二次设备安装质量控制研究[J].低碳世界，2016，（36）：79-80.

[4]赵磊.发电厂和变电所电气设备安装管理浅析[A].《智能城市》杂志社、美中期刊学术交流协会.2016智能城市与信息化建设国际学术交流研讨会论文集II[C].《智能城市》杂志社、美中期刊学术交流协会：，2016：2.

论文作者:刘伟,王炳文,华烨

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/032e326e109b94df5178e5c7.html