# 公路工程桥梁涵洞施工质量管理要点分析论文_史巧

摘要：价值的最佳效果主要表现在质量问题上，其公路建设的施工质量也涵盖在当中。研究显示，公路建设的施工是否可行、项目侦查设计环节及施工和竣工环节的顺利实施都要以高质量的监管为前提，也可以说是施工质量的监管任务贯穿了公路桥梁建设的整个过程。基于此，以下对公路工程桥梁涵洞施工质量管理要点进行了探讨，以供参考。

关键词：公路工程，桥梁，涵洞，质量管理

引言

在目前我国大多数公路桥梁施工中，涵洞的应用范围十分广泛，占据极大比例，其自身的质量及作用十分关键。对于施工单位与施工人员而言，需要针对涵洞的相应类型进行整体把握，从多方面分析涵洞的施工技术，保证选择科学的技术，以免涵洞施工出现漏洞及质量问题等，这样才能确保涵洞的整体性能，保证公路桥梁工程的建设质量。

1公路工程桥梁涵洞施工的重要作用

公路沿线水资源是较为充足时，要穿过河流、湖海等一些地表径流；模拟公路沿线的地貌形态变化是比较大的，在穿过深陷沟壑但以路基方式通过一般隐藏着占地较大、路基不稳固等状况；对于在城市道路施工建设期间，普遍会出现道路需要跨过其他道路、铁路、管网等一系列相关的问题。对于上面情况而言，都应该要搭建桥涵，从而完成相关的跨越工作。公路建设中的桥涵通常分为跨河桥、立交桥和高架桥，依据结构分，通常分为上、下两类结构。涵洞依据结构形态不同能够分为管涵、拱涵、盖板涵和箱涵四类。桥梁和涵洞含有一些相似的功能特征但又有着自身独特的性能。绝大多数的桥梁跨度都是比较大，不但可以跨过地表径流等水流，而且也能够跨过道路、铁路等人工修建区域。桥梁通常更利于交通问题，例如桥梁更便于行走，这样就可以减少两地之间的距离，有些临时栈桥能够较好地帮助桥梁完成施工任务，有些景观桥梁还起到美化周围环境的作用。涵洞普遍孔径较小，最大孔径为6m，是一种洞穴式的水利建设工程，并且涵洞也可依据通行规则，兼顾通行任务。

2公路桥梁涵洞施工技术要点

2.1钢筋绑扎

对于涵洞施工来讲，钢筋绑扎非常重要。在实际操作之前，相应的工作人员应该观察挑选所采用的钢筋，同时对钢筋的功能、质量等问题进行一定的检查判断，保证钢筋的尺寸和型号要整体满足施工条件要求。钢筋入场后，应该对钢筋进行现场检查，若查出钢筋的质量功能等含有一定的问题，就不可以把它应于涵洞建设施工中。钢筋绑扎期间，应该依据先前评测的数据分析结果进行相应的预埋解决，同时选用脚手架等完成钢筋的顺利运输，确保钢筋绑扎的垂直度满足实际施工要求。钢筋绑扎完成后，倘若钢筋绑扎满足实际要求，就可以实施钢筋焊接操作，可以选取闪光焊接的方法，这样既能够保证钢筋焊接的质量要求，又能够确保其本身的稳固性能。

2.2桥梁涵洞模板加工与安装

在涵洞模板施工操作期间，工作人员需要把定型钢模当为参照标准，同时在施工期间要做好脚手架的安排任务，并把模板打造成标准的设计截面样式，在保持整体结构美观的前提下也要保证混凝土质量是否合格。在运用模板之前，相关人员要做好相应的除锈工作，并检验支模架的平整度和垂直度。防止模板发生漏浆等情况，相关工作人员还要依据既定安排进行安装任务，要保证连缝的严密度。

2.3模板处理

模板安置之前，应该对模板中隐藏的锈蚀问题予以解决，把锈蚀全部清除，防止在之后的脱模过程中受到一定的作用影响。模板的锈蚀被全部清除之后，要在模板表面涂抹一层脱模剂，完成之后再实施正式的装置工作。在安装模板过程中，需要提前检查尺寸是否合适，同时查看两个不同模板的结合部位是否平滑，是否能够结合成一个整体。在模板操作中，也要对脚手架安排一定的防护，使用螺栓等加以固定，防止施工发生意外问题。模板装置完成后，就可以安排混凝土灌筑，把模板的结合部位用海绵条封层起来，避免出现浆液外泄的情况，在浇筑期间要做好相关检查工作，防止模板的施工不能够达到科学标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4支架制作与安装

在桥梁涵洞的施工过程中，支架的安座、装置也是施工操作中需要完成的任务，应该依据设计图纸、方案建设，必须要保证支架的稳固性，其中要注意支架的横纵方向的接合。支架的安置要实施预压操作，防止由于地基松动、沉降而造成一定程度变形，最终使支架缺少稳固性。针对大型的支架施工、应用，要设立相关的审核机制，当审核通过后才可以进行施工。为了安全起见，需要在安装成功之后，再对接合处进行检查，当检查无误后才可进入下一环节。支架的拆解，当混凝土完全凝固后才可操作，拆除时必须要依据顺序操作，前提一定要保证混凝土结构的安全。

2.5混凝土浇筑

现场工作人员在对桥涵施工操作期间要掌握一些重要内容，当中，混凝土的灌筑就是项目中较为重要的环节，为了做好混凝土灌筑任务应该注意以下几方面内容。第一，混凝土放料之前，需要调控把握好混凝土重量，不能过重，倘若混凝土放料过重，就会致使漏振或是振捣不均的现象出现，造成混凝土灌筑质量出现问题。第二，混凝土灌筑期间最好选取水泥作为材料。并且对于水泥和沙土配比也要实施有效制约，从而使混凝土质量满足项目规定强度要求。第三，相关工作人员需要观察模板表面的光滑程度，防止拆模后出现麻面的现象。第四，混凝土灌筑任务完成之后需要将表面抹平，防止成型后表面坑陷不平，提高整体项目审美度及质量，最终促使项目经济效益得到较大的提升。

3桥涵工程的质量管理对策

3.1发挥质量监管作用

根据环节、计划来做好项目施工的基础工作，从而有效提高施工质量的监管水平，基于这种情况，施工单位一定要重视增强项目的基础工作，由以下几点内容来落实质量监测管理:（一）工作人员要整理分析桥梁涵洞项目的设计图稿、施工图稿和变更图稿，检测施工流程，同时选用科学有效的质量检验方式，按要求完成相关监管任务，把质量监管责任分配到每个岗位上。（二）为了降低项目变更状况的出现，施工单位也要与建设单位做好交流设计施工方案的审查工作，保证无误后才可实施方案操作，最终确保施工的有效性与完整性。

3.2做好施工材料的质量控制

原材料作为桥梁涵洞项目不可或缺的材料，同时还是质量监管中的核心部分，主要包括成品和半成品。在选购原材料时，必须要严格检查材料质量，一定要依据国家所规定的标准进行选购，货比几家，做好选购调研工作，选择信誉较好的供货商，确保足够的货源，这一系列工作完成后才可购买。入库前一定要做好相关检查工作，保证质量满足标准要求后才能入库；在将要进入施工现场实施前，同样也需要对质量进行把控，倘若发现有不满足规定要求的情况，要马上禁止使用，防止影响到桥梁涵洞整个体系的质量。

3.3建立健全的质量管理体系

设立合理且严格的项目质量监管体系是提升公路桥梁涵洞项目质量水平的重要条件，所以，每个施工部门要合理发挥自我的监查职能，在做好自检任务的同时也要扩大外部监查力度，在严格遵循公路监管制度的前提下落实每项监管目标，协调好施工部门、建设部门及质量监管部门之间的关系。并且，还需要细化和制度化质量监管方案，提高其专业性和层次性，从而能够更好地发现施工质量问题。

结束语

公路桥梁在整个公路建设中起着重要的作用。为了保证公路的正常运行，必须提高公路桥梁的施工质量。对于公路桥梁来说，其质量严重影响着公路桥梁的整体质量。因此，在施工过程中必须严格要求涵洞的施工，这样才能保证涵洞的良好质量，从而保证公路桥梁的正常运行。

参考文献

[1]柴泽民.公路工程桥梁涵洞施工质量管理要点分析[J].中国建材,2020(02):122-124.

[2]龚世康.公路工程桥梁涵洞施工的质量管理经验谈[J].中国标准化,2018(08):129-130.

[3]娄贤龙.浅谈公路工程桥梁涵洞施工的质量管理的几点思考[J].城市建设理论研究(电子版),2017(03):56-57.

[4]康志波.公路工程桥梁涵洞施工质量控制及管理[J].交通世界,2016(21):80-81.

论文作者:史巧

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/034d52ab7b5ae4323f247421.html