# 探讨农田水利工程施工中的给排水施工技术论文_成金妹

清远市亿晋建设工程有限公司

摘要：农田水利工程建设是整个农业可持续发展的关键，而农田给排水工程则是作为农业发展中最为重要的基础部分。提高农田水利给排水系统的质量，可以迅速促进我国农业的发展，但从目前我国农田水利工程给排水施工现状来看，问题不少，这会阻碍我国农田水利工程的建设。为此，文章对我国农田水利工程给排水施工存在的问题进行了分析，并从施工技术和质量控制方面提出了解决建议，对于相关领域科研工作者和同行业工作人员具有十分重要的参考意义。

关键词：农田水利工程；给排水；施工

引言

水利工程发展的好坏，直接影响着整个农业的发展状况。水是人们的生命之源，更是一个农业生产的不可缺少的条件，如果这个条件不能得到坚实保障，会影响到整个农田生产持续发展。给排水工程作为农业发展中最基础的一部分，它的建设需要具备一定的科学性，才能够真正推动我国农业发展进程，提高农田水利给排水系统的质量，可以促进我国农业进一步发展。

1 给排水工程施工中存在的问题

1）施工的工艺较低。如在相连接的阀门之间还是会存在一些渗水的情况，而且对于管线安装的尺寸，如果一旦不达标准，就会使整个排水工程噪音非常大，而施工中的材料出现不达标，这种现象会对给排水管道的设备造成很多问题，甚至有的施工单位，为了节省原料，会使用一些不合格的材料，严重影响了整个排水工程质量。

2）施工工艺技术不到位。存在连一些最基本的施工能力都没有掌握就进行施工的情况，甚至有的没有经过专业培训，就直接去施工，整个施工过程中安装精准度没有达到标准要求，导致施工中的接口不能接上，设备也达不到规定的标高和坡度[1]。有些工程中注意事项没有相应的说明，就直接让施工人员进行相应施工，造成排水质量严重下降，这些因素给整个给排水管道质量带来了问题隐患。

2 提高给排水工程的施工技术和质量控制建议

2.1 重视给排水管道的安装工程

在进行给排水管道安装之前，一定要注意镀上锌管，不要去直接进行焊接，要对管道进行好防腐工作，做好防湿处理，一旦进入具备侵蚀性的地下水的时候，工人可以在管道接口上抹一些沥青，可以起到防腐蚀的效果[2]。就目前来说，给水支管大多数采用的都是一些板内的安装，虽然使用塑料管的耐腐蚀性比较好，但是它的冲击性比较差，一旦有大水，管道必然会被堵塞。对于给水管材质的要求，也要引起重视，材质相当重要，它直接决定着后期施工效果的实现。

对于排水管道的安装要采取合理的措施，比如管道一定要做好防水层，因为管道本身就经常会受到温度的影响，很容易发生渗漏的情况。对于管道接口的结构，应该进行相对的测量和计算[3]，因为排水管道是靠压力差来进行排水的，为了防止出现的那些水污染物堆积的问题，在安装管道时一定要计算好坡度的高低，既不能出现陡坡，同时也不能让污水积攒到一起。污水积攒过多，不仅不容易清洁，而且还会产生一些不好闻的气味，影响到居民生活环境问题。为了避免这些不必要的问题，安装管道时就需要进行高度监测，定期进行检查，否则一旦出现问题，很难返工。

2.2 采用正确的技术操作来应对地下水

针对于地下水位较高的地区，一般土层中都含有水量较高，孔隙较大，渗透性比较差的特点，而这就要考虑到管道的结构了。针对若土层地基处理的方法上，提倡换填土层技术，它是将地基下面对于那些软弱的土层给挖掘出来的同时把

它们换成那些强度比较高的碎石，这个方法进一步提升土层的一个承受力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆地基中的破坏，往往是来源于地面的抖动，所产生的相应的压力导致地基不能有完全的力量去承载，因此土层是需要不断的进行更新，才可以减少对于地基的破坏程度[4]。另一个好处就是采用这种技术可以防止冻胀，因为对于一些粗颗粒的垫层材料，它们的孔隙并不是非常小，也不会产生一些毛细管的现象，所以可以非常顺利的在寒冷地区防止整个地层的冻结和胀破。当然这样做也可以直接将基础底下地面的水压力迅速进行消散，更好的提升下面软弱土层的固结能力，将地基的破坏风险降到最低。

农田水利工程项目渠道防渗技术是当前阶段国内大力发展节能减排、建设绿色中国的要求，同时对于农民来说，水资源的利用率低同时也造成了经济效益低下，改造防渗渠道也非常具有经济意义。比起一些可行性比较低的节水方案，渠道防渗技术只需要在原有的基础上稍微进行改造就可以达到节水灌溉的目的，大大提高灌溉效率，而且也非常经济，所以该项技术也是目前我国运用最为广泛的节水灌溉技术，被许多人所追捧。另外，不光在经济和可行性方面具有优势，从生态保护的角度来讲，防渗渠道技术也是很有必要的。传统的农田灌溉中损失的水资源，在渗入地下后不光造成水资源的大量浪费，而且还会让地下水位上升，从而引起农田的渍害，尤其是在一些含盐碱化的农田，更是会引起严重的次生盐碱化问题。施工的土壤材料很大程度上决定着农田水利工程渠道的质量，选用什么材料不仅要考虑工程质量问题，也要从价格和地域等多方面综合考虑。首先是价格因素，如果施工材料在满足质量的条件下能够就地取材是最好的，这样不仅省去了运输问题，也很大程度节约了成本。但是这种材料有时候也不好达到标准，比如上面提到的沙砾还有一写粘土材料，容易在温度较低或较高的情况下失去防渗功能，渠道的耐久性就得不到保证的，所以这种材料一般运用于一些气候相对来说比较温和的地区，还有一些防渗要求不是太高的小型水利工程渠道中。在进行渠道的施工时，要对渠道建设的地区表面进行清理，对表层的土进行粉碎和过筛，分理出里面的树根草皮和杂物等，避免这些东西影响了渠道的建设。另外材料的含水率和配合比要严格按照标准来进行，按照工序干拌后在进行湿拌。渠道的铺设要分层铺设，一层铺好了夯实后再铺下一层。铺设完成后进行合理的养护和保养，避免出现开裂等现象。水泥土防渗技术和土料防渗技术是比较相似的，但是地域性相对比较强一点，通常在南方使用塑性水泥，而北方比较干燥，使用干性的水泥。但是在特别寒冷的地区不适用于水泥土防渗。对于特别寒冷的地区，膜料防渗技术是一种比较好的选择，相比土料防渗技术来说，膜料防渗技术防冻性能和适应性比较好一点，另外膜料防渗技术在抗腐蚀方面也有自己独特的优势。在进行具体操作时，膜料防渗技术是把塑料薄膜作为防渗层，施工时比较简单方便。另外在运输时，膜料也比较简单方便。但是膜料防渗技术也并非万无一失的，相对于土料防渗，塑料膜本身存在缺点，可靠性相对较低，施工过程常常会出现纰漏。所以对是工程人员的要求比较高，在施工时要保证其可靠性。在进行农田水利工程防渗渠道建设时，要按照项目要求，按照要求进行选择合适的防渗透材料，发展农田水利工程项目渠道防渗技术。

3 结束语

综上所述，针对于农田水利工程的给排水设计上，各个施工人员应引起重视，它是关系我国农业发展的重大问题，因此一定要加强好对给排水工程施工的技术以及质量的控制，让他们真正实现有效的操作，不做无用功，在进行给排水工程施工的时候，要结合设计和施工技术，争取达到给排水的合理标准。本文探讨了我国给排水工程中存在的问题摆，并提出了相应的解决方案，旨为一些专业人士提供更多的参考价值，以助推我国农业的发展。

参考文献：

[1]程鹏.农田水利工程给排水施工技术和质量控制探析[J].农家参谋，2017（23）：227.

[2]陈小毛.谈农田水利工程给排水施工技术和质量控制[J].江西建材，2017（19）：118.

[3]胡什图.农田水利工程中给排水施工技术与质量控制策略[J].内蒙古水利，2017（07）：55-56.

[4]冯海交.研究农田水利工程中给排水施工技术[J].河北企业，2017（01）：160-161.

[5]王东.浅谈农田水利工程给排水施工技术的质量管理[J].黑龙江科技信息，2016（26）：238.

论文作者:成金妹

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/03888141f11ec5395d50cc4b.html