# 乡镇有线数字网络电视的维护研究论文_王斌

嵩明县杨林镇文化综合服务中心

摘要：在社会经济稳步发展的整体进程中，城乡一体化建设的步伐逐步的加快，运用相对于科学的手段促使乡镇有线电视网络的运行及维护质量稳步的提升，这是城镇化实现稳步发展目标的关键，也是让和谐社会稳步构建的重要环节。本文重点概述的是乡镇有线数字网络电视的维护，结合当前乡镇发展的具体态势做出合理的分析，明确有线数字网络电视的维护技巧。

关键词：乡镇；有线电视；网络；维护

近些年，国内有线数字网络电视越来越普及，其发展的态势日渐优良，改善了当前人们的生活状态，尤其是一些乡镇地区，因为有线数字网络电视的出现，使得人们在茶余饭后，可以通过网络电视获取各个地区的新鲜资讯【1】。但是因乡镇所处的位置较为复杂，受到地形特点及地理环境等因素的影响，使得有线电视的网络质量难以获取可靠地保障。

一、乡镇有线数字网络电视的维护现状

（一）工作量较大

国家幅员辽阔，人口众多，很多的乡镇拥有着较为复杂的地形，对比于城市来说，乡镇广播电视网络的维护具有其自身的特点，如覆盖面较广、用户相对分散及故障自检能力较差等。这就使得乡镇有线电视网络建设及维护面临着较大的难度，同时也需要应对更为严苛的要求。结合当前国家乡镇有线电视网络工程的实际开展情况加以分析，反映出施工难度较大、环境相对艰苦、网络故障频现的问题，网络施工及维护的工作量明显高于城市。

（二）受自然环境的影响较大

在乡镇地区，有线数字网络电视极易受到自然环境的影响，尤其是天气因素能够对其产生较为明显的干扰，尤其是雷击问题影响极大【2】。若是遭受了雷击，电器元件就会出现一些故障问题，电力线路一旦感应到雷击电流，就会迅速的传递给电缆网络，当电压保持在220伏特的时候，乡镇电力线中感应的电流也会迅速的传递，逐步的侵入到放大器和相应的光接收机中。若是供电的电压是60伏特时，可以通过供电器沿着电缆逐步的侵入放大器或者是光接收机。就是因为雷击这种现象的危害较大，使得乡镇网络电视的后续维护和管理难度较大，在网络遇到了雷击之后，整个片区的用户信号会中断，故障投诉也会源源不断，因网络设施较为陈旧，需要相关的工作人员爬上电线杆进行维修，增加了危险系数。

（三）缺乏专业的维护工作者

在国家的数字化技术稳步发展的今天，网络用户的数量呈现出逐步上升的趋势，传输的光电缆逐步的延伸，使得相应的维护工作量大大增加。现阶段，乡镇中的网络维护人员仅有4到5个人，巨大的工作量仅有几个人支撑远远不够，且这些工作人员的学历水平有限，维护及管理能力较低，直接的影响到相关工作的开展。除上述的情况之外，很多的工作人员不具备专业的知识和技能，未能参加过专业且系统的培训，在实际的工作中，没有合理的运用相关的理论知识，使得一些棘手的问题得不到解决，在落实相关的工作时显得力不从心。

二、乡镇有线数字网络电视的维护方案

（一）强化基本的管理力度

针对于乡镇有线数字网络电视的维护和管理，应该重视严谨的管理方案，提升管理的力度，这是确保有线电视网络用户们收到高质量的节目的保障，同时又能适当的降低故障的发生概率。光电缆线路的铺设及安装应该重视工程技术标准，此外还需要判断乡镇地区的特殊情况，考虑到一些异常天气的影响，针对于杆路之间的距离、电杆安装中的负重等做出合理的计算【3】。防雷工作是一项重要的工作，因此应该重视在每十根电杆之间安装上接地防雷地线，主张光节点和放大器必须要接地。针对于光接收机和系统防水等需要做出科学的规划，应该安装在屋檐下没有水的区域，也可适当的安装于防水箱之中，对于接头来说，落实好相应的防水措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）构建起网络管理系统

应该适当的构建起相对于完善的网络管理系统，这样就可以全方位、动态化的监管有线电视的实际运行情况，明确其基本的运行性能，同时实现对相关数据信息的收集和整理，促使落实好相应的加工和显示，保证对网络设备故障做出科学的分析和判断，及时的发出相应的预警信号，由此彰显备用设备及转移路由的价值。还能对路由进行适当的调配，由此完成高效收取资费的目的。针对于系统来说，具体的功能就是彰显出网络的性能管理成效、配置管理及安全管理等，这些均能对乡镇有线网络电视维护工作的质量起到重要的影响。针对于性能管理来说，主要是分析网络设备的实际运行状态，做出相应的评估，提供对应的报告，这样在播出节目的时候，相关的人员可以及时的发现问题并解决问题，技术人员在处理了相应的故障之后，及时的提供记录，为后续的工作提供科学的参考依据。

（三）实现不间断处理的目标

长时间、不间断的网络电视节目，极易导致网络设备出现老化问题，系统也很容易在这个过程中瘫痪，因此在遇到问题之后，要求相关的工作人员落实不间断检查的细节，同时采取合理的方式进行管理及维护，促使网络电视可以更加顺利地播出【4】。为了实现较为理想的播出目标，有线数字网络电视单位应该适当的编制人员轮休制度，这样能够让相关的人员及时的投入到具体的工作中，保证在出现安全隐患之后，可以及时的发现问题并解决问题，若是系统出现了故障，技术人员则应该进行相应的修复和维护，逐步的更新老化的设备，促使网络电视节目的播出效果优良。老化的设备一旦出现问题，就是核心问题，因此必须要采取合理的措施加以规避，以免影响到整个系统的运行。逐步的加大视频播出服务器的检查及维护力度，同时积极地落实相应的检测细节，明确硬盘存储的状态力度，若是出现了问题，应该及时的将其更换并进行修理。

（四）做好各个环节的技术管理

网络电视节目的安全播出重点是依靠着各个环节的密切合作完成，这就证实了各个环节的技术管理属于节目播出的必备程序，因此保证每个环节的优质质量是关键。信息的传播速度较快，并且具有较为广阔的覆盖范围，这就是网络电视行业的基本特征，成为了人们获取各种消息的有效途径，所以必须拥有着更高的安全性。有线数字网络电视在实际发展的进程中，应该遵循着相关的原则，传播富有价值的节目，彰显出具体的技术含量，同时体现出社会价值以及艺术价值等，这样才能为现代社会的进一步发展注入活力，彰显出基本的社会舆论价值。有线数字电视工作者应该具备着基本的安全意识，重视自身的职责，用相对认真的姿态服务于工作流程，保证做到严格的把关，规范的操作，由此强化相关节目的质量【5】。

结语

在有线数字网络电视稳步发展的今天，乡镇地区开始积极的引进相应的设施，主张在运用这样的设施时，真正的获取有价值的信息，感受新时代背景下优良产物的魅力，通过这种新型的渠道获取丰富多元的信息。但是在有线数字网络电视实际运用的过程中显现出较多的问题，面对这些问题，应该采取合理的措施加以处理，保证网络电视服务更加到位，相应的安全问题、技术问题等加以处理。

参考文献：

[1]冯涛然.基于IP及DTMB网络实现应急广播体系——以内蒙古乌兰察布市为例[J].电声技术，2019，43（04）：36-38.

[2]张懿.基于地面数字电视和有线电视网络的村村响混合组网方式[J].西部广播电视，2018（18）：253-256.

[3]周世坚.广东省雷州市龙门镇有线电视网络建设和数字电视整体转换工作方案[J].西部广播电视，2016（13）：252-253.

[4]宋晓勇.新媒体环境下县乡广播电视发展的路径探究——以河南省唐河县广播电视业为例[J].东南传播，2016（03）：54-57.

[5]王超.有线电视环网的思考和建设——以盐都广播电视网络信息有限公司为例[J].电脑知识与技术，2015，11（25）：7-8.

论文作者:王斌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/039fb587ba03e8213026ca56.html