# 提高变电站钢模板混凝土一次施工合格率论文_杨新杰,牒金涛,秦虎

（新疆送变电有限公司 新疆乌鲁木齐市 830001）

摘要：混凝土表面平整度及光泽度施工是混凝土施工细部施工的重要组成部分，是变电站混凝土验收的指标，是混凝土施工工艺评定的重要分支，在工程混凝土施工施工过程中起着关键性的作用。

混凝土施工施工一次合格率是衡量工程整体创优的重要指标，提高变电站钢模板混凝土施工施工一次合格率是混凝土施工细部验收的基础。提高变电站钢模板混凝土施工施工一次合格率可以减少施工工程中细部的验收合格率。

《土建质量验收评定范围》对严寒地区变电站混凝土施工施工一次合格率提出了明确要求。严寒地区变电站混凝土施工施工一次合格率基本指标要求≥95%。

关键词：建筑；钢模板；混凝土；合格率；高效

一、提高钢模板混凝土施工一次合格率的理由

作为同业对比指标，公司领导高度重视，将“提高变电站钢模板混凝土一次施工合格率”作为2018年度重点工作。

二、目标的可行性分析

2.1课题当前的状况

1、我们 小组通过公司技术科提供的工程竣工验收检查评分汇总表，看出影响工程竣工验收质量相对比率较大的是钢模板混凝土质量，均有多次修补完善的痕迹。

对课题目前现状调查不良点进行了评价统计：

结论：从以上数据可以看出，影响“提高变电站钢模板混凝土一次施工合格率”的因素，由调查的结果可以得出混凝土表面气泡占影响变电站钢模板混凝土影响因素的78%，远高于其他部分所占百分比，是影响严寒地区变电站钢模板混凝土施工一次合格率的主要症结所在。

2、对各西北同等电压等级变电站工程内钢模板混凝土情况进行了普及调查发现

2.2.可行性分析

三、原因分析

通过现场实体检测，我们对影响钢模板混凝土一次施工合格率的因素进行统计分析，具体如下图：

四、要因分析：

5.1要因分析过程

根据以往经验及结合现场实际情况我们对末端因素进行分析确认结果如下：

要因确认表

五、制定对策

针对以上已确定的三个主因，本小组展开讨论，严格按5W1H要求制定出对策，对策表如下：

六、对策实施

经过认真调查分析，购买zw-5型平板振动器安装在模板的两侧，增大振捣面积，使混凝土得到充分的振捣有利于空气的排出。为了避免超振现象，每次开启平板振捣的时间控制在1-1.5分钟之间。

实施效果：在大模板板面上安装了平板振动器后，钢模施工难振捣的情况得以解决，气泡数量有明显减少。满足目标要求。

七、效果检查

策实施后小组再一次对项目观感质量问题进行调查并编制问题统计表：

由调查表中的数据可以看出，实施后钢模板混凝土一次施工的合格率为95.08%

技术效益：通过小组活动，探索出了钢模板混凝土一次施工合格率提高的措施，同时也提高了我们克难攻关的信心，建立起了一支思想好、技术精、作风硬、具有现代技术、管理意识施工管理和操作队伍。

经济效益：通过本次 活动，提高了小组成员及项目管理人员的技术管理水平，为我们今后的施工积累了丰富的经验，提高了工程的质量，同时也取得了一定的经济效益和社会效益。

单个工程平均对钢模板混凝土的消缺费用为9008.3元，本公司在建施工工程18个，18*12991元=162149.4元，大大的提高了对公司的成本节约。

结束语：

施工质量优良，达到了设计意图，公司有关领导到工地视察参观，并给予了高度评价，同时在监理例会上得到监理的口头赞扬。同时增强了市场对我公司的技术、质量管理水平的认同感，进一步提高了公司的社会信誉度。

论文作者:杨新杰,牒金涛,秦虎

论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/03a620f27a3452ff90de1253.html