# 市政给排水施工监理要点分析论文_陈仲

（江苏盛德量行建设咨询有限公司，江苏南京210000）

摘要：市政给排水工程是城市发展中的公益性工程，对于城市的经济发展具有重要的作用。而良好的管理和控制是实现这一目标的前提条件，加强给排水工程施工管理，提升城市给排水系统的整体功能，使其在防汛排涝、提高生活质量、保护环境中发挥重要的作用。本文就市政给排水工程的施工监理要点进行分析。

关键词：市政工程；给排水施工；监理

前言

市政工程的给排水工程施工质量直接关系到整个城市的健康发展和居民的日常生活，因此有关施工单位、监理单位务必要重视给排水系统的施工质量，加强对于每一具体环节的质量管理与控制，这样才能有效防止市政给排水工程中各种常见问题，才能建设一个良好的城市人居环境。

1市政工程给排水工程施工准备阶段监理实施要点

1.1编制监理规划

对施工监理规划进行编制，可以保证监理过程有序进行。首先要按照“先地下、后地上”的原则来进行，合理安排给排水工程的开工日期，做好场地平整和水通工作，也确保给排水系统系统的排水性能，从而更好的为主体工程的施工创造有利的提交，也能够保证在施工过程中起到排涝防洪的作用。

1.2划分施工任务

监理负责人要同项目的施工单位对施工区域的界限进行划分，并且以招投标的方式确定每个区域主要的施工单位。在招投标书中，应确保同一个施工单位来进行施工区域内部地上以及地下的施工，这样不但保证整体工程的衔接性，也能够进一步提高施工场所中场地的利用效率。因此，对于施工区域的划分，需要按照“接口明确”和“区域自治”的原则进行。

1.3会审施工图纸

在施工前的阶段，建设单位要组织各单位（建设单位、总承包单位、设计单位、监理单位和施工单位）对设计图纸进行技术审核，通过认真检查图纸，努力找出设计中存在的不足并加以改正，积极探讨相关技术问题，对施工项目进行科学规划，根据实际情况和长远发展规划确定科学的施工方案。同时要严格审核各施工单位提交来的施工组织设计，检验其是否满足施工的相关规定和要求，是否经过技术负责人进行审批，并检查有无签字，并且要负责施工组织设计方案的报审工作，在通过后，要严格按照施工的要求进行施工。

1.4管线预留空间

如果地下管线数量比较多的情况下，应尽量避免管线相撞的情况发生，或者管线之间的距离不够时，同时还要确保排水管线的坡度符合要求；另外，大口径地埋的稳定性是根据管道本身性质和土的变形模量共同确定的，因此应采取有关措施避免失稳的情况发生。

1.5编制监理实施细则

在施工前准备阶段，监理人员应按照有关规范进行监理细则的编写，并且要报至有关部门进行审批。要全面掌握和了解设计图纸所使用的材料型号、规格以及质量标准，确保施工单位所用材料的品牌与投标时所承诺采用的品牌保持一致，并对进场的施工材料的质量进行严格把关，为施工质量提供重要保证。

1.6施工单位编制施工组织设计报监理部审核

要对市政工程给排水工程施工中的组织和设计进行严格审核，总承包单位应组织各施工单位的人员，并与现场的监理人员对施工现场进行仔细勘察，按照相关施工规范以及设计文件，认真进行施工组织设计的编制。组织和设计是对施工有效指导以及依据，因此从具体工程的实际出发，分析施工特点及组织形式，科学分析给排水系统，确保施工组织编制的合理性、科学性及有效性，同时保证施工组织编制的针对性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆总承包单位编制给排水工程总体施工组织设计，各施工单位应有完善的给排水施工组织设计，并符合给排水工程总体施工组织设计相应的条文，监理的单位应该要对施工组织和设计进行科学的审核，并针对施工过程中可能会发生的问题，做好有关预防措施。

2市政工程给排水工程施工阶段监理实施要点

2.1建立完善的施工质量监理标准

从目前来看，监理单位的施工质量管理标准不够完善和健全，而且监理人员在其位不谋其政，缺乏综合素质，并不能胜任本职工作，满足不了监理工作对其提出的严格要求，致使监理机构形同虚设，不能发挥实质性的作用。因此，监理人员要意识到自己肩负的重要职责，一方面要努力的学习监理方面的专业知识；另一方面也要增强实践能力，监理人员之间要开展密切的交流，在共同学习中求进步，为做好监理工作、保证施工质量作出一份贡献。

2.2管道防腐及试压

针对埋地的管道，应正确使用金属管，并且在实施安装之前，按照规范要求进行防腐处理，接着按照相关标准和规范完成一系列监测试验工作，包括给排水系统的通水、灌水、试压试验等，由于这些内容关系到使用安全以及建筑物功能的发挥，因此必须严格要求进行试验，保证验收质量。另外，还应严格把关检验批次、分项等内容，保证主控项目的合格率是百分之百，一般的项目的误差应控制在允许范围之内。针对埋设好的排水管道，应做好灌水试验，仔细查看在管道水灌满之后，有没有水位下降的情况，并且检查管道各个接口和管路是否有渗漏。

2.3检验程序监理内容

总承包单位质量管理部门要按照国家、行业有关规范和设计文件，根据本行业与本单位以往给排水工程已取得的成功经验和教训，编制给排水工程质量计划，并通过监理部进行审核，以确定施工期间的检验程序、质量控制点及控制点等级；其次，要确保管道材料符合设计方案，管道材料的质量直接影响着管道的使用寿命，因此，我们要加强质量检验，进行材料的几何尺寸、强度和密封试验，杜绝使用劣质施工材料的事件发生，保证管道的安装质量。所以，监理人员需要对进场使用的材料进行严格的把关和验收，只允许合格的材料进场，要符合设计的要求和合同的要求。另外在按照过程中，还应注意流程是否规范，特别要注意排水管道与雨水井的连接，避免连接不好导致雨水不能有效的排除，造成城市内涝的问题。

2.4管道闭水试验质量控制

安装好管道后，还要对排水管道施工情况进行检查，一般采用的是闭水试验，这是检查排水管道施工质量的主要方法，所谓闭水方法，就是检查安装好的管道是否符合要求，管道上是不是出现有漏水等的现象。闭水试验的具体操作为，首先要做好试验前的准备工作，要用水泥和砖把管道的两头封住，并进行密封措施，等到三四天管道达到一定的强度之后，在管道的上口处灌上水，直到水位达到要求的高度时，检查管道是否漏水，如果发现管道有过多漏水的现象，就要把管道封起来，等到一天之后，再观察和计算出管道的漏水量，如果漏水量不是太多，就要对管道进行适当的补救措施。

2.5施工过程安全监理要点

安全管理控制并不是存在于施工过程中的某一个阶段或某一个时期，而是存在于施工的全过程，再小的施工环节也要把安全施工放在最高的位置上。一定要有针对性的对这些施工人员进行培训和教育，强化他们的安全意识，使他们在脑海之中树立安全第一的原则，落实安全生产责任制，明细建筑施工过程中的具体责任，遵循谁出问题谁负责的制度，只有确保每个人能够胜任自己的工作之后才允许其走上工作岗位，严格杜绝无证上岗的现象。施工单位的上层领导一定要以身作则，在安全生产方面起到很好的带头和示范作用，大力进行安全施工的口号，在施工单位上上下下形成安全施工、文明施工的氛围。做好预防工作也势在必行，建立健全制约和监督机制，在施工之前要进行全面、详细的检查，这样做不仅保证了施工进度，而且会提高施工质量。

3结语

随着城市的不断发展，对于给排水工程的要求也逐渐提高，所以在施工质量方面也应该不断完善，城市中各项设施的建设为给排水工程的施工提高了很大的难度，所以为了保证给排水工程的施工质量，要加强施工中的质量控制，建立完善的质量控制体系。保证市政给排水工程顺利我完工。

参考文献：

[1]张景太，高丽秋．浅谈给排水工程施工管理[J]．技术与市场，2011（05）

[2]马德才．预防市政工程排水管道施工的质量通病[J]．山西建筑，2012（2）

论文作者:陈仲

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年8月上

论文发表时间:2016/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/03ea918f14951c345fa5ce38.html