# 实例分析高层办公楼装饰施工难点的处理方法论文_黎永曦

广东省美术设计装修工程有限公司

【摘 要】随着我国城市化进程的加快，办公环境对人产生重要影响。大多数企业对办公楼环境提出了新的要求。良好的装修技术会让员工感觉舒适，也会为企业的形象起到良好的加强作用在办公楼装饰装修的具体施工当中，其本身的建设质量不仅与材料等方面有关，且与施工技术有关。因此，我们有必要做好办公建筑装饰装修施工中质量控制。文章结合工程实例，就高层办公楼装饰施工难点进行了总结，并提出了相应的处理方法，以供大家参考。

【关键词】办公建筑；节点处理；吊顶施工；内墙面施工

随着我国国民经济的不断发展，人们对建筑装饰施工要求越来越高。建筑装饰工程涉及到专业众多，故为了满足人们的质量需求，需要把握好建筑装饰施工中的难点问题，处理好各个专业之间的施工搭接工作，以提升室内装饰施工的质量及总体效果，进而满足不同阶层人员的工作需求。本文结合笔者的工作实践，就高层办公楼装饰施工技术的难点及质量控制进行了论述。

1 工程概况

某商业办公大厦，地上26层，地下2层，每层建筑面积780平方米；采用剪力墙-框架结构。办公楼装饰的内容包括：玻璃幕墙、大理石窗台、天花以及墙面和地面装修。由于该项目施工工期较紧，且设计变换较频繁，各专业施工范围不明确，为此，施工搭接工作成为该工程施工技术的难点。

2 施工难点的处理方法

2.1 幕墙施工

建筑楼板和幕墙结构施工完毕后，幕墙和立柱与楼板之间有一定的缝隙，若不及时处理将会引起一些质量问题。因此，这项工作需要在装修工程中完成。幕墙的节点处需要做好严密的封堵工作，这样才能保证当火灾发生时不会产生严重的蔓延趋势，减少了安全隐患。为了封堵节点的缝隙，满足实用和美观的效果，需要在这个部位设置一个高度在700~800mm矮窗台。首先，在楼板上固定好矮窗台的钢筋支架，然后在支架上铺设木板，再铺上窗台板，并在木板和窗台板上开孔，并进行焊接工作。在焊接过程中，要确保窗台板和立柱的距离为8mm，这样有利于防止由于幕墙的收缩导致窗台板受到挤压破损。

2.2 吊顶施工

高层办公大楼的幕墙结构与楼板之间存在着较大的缝隙，所以在室内吊顶高度施工时，应按照业主对吊顶标高的要求，结合实际的问题进行合理布局。例如，若业主要求吊顶标高为2.7m，而实际上幕墙位置上的梁底结构标高为2.6m，应采用高低顶施工技术，让高顶的标高达到业主的要求，让梁底处的标高为2.6m。与此同时，对于幕墙周围的窗帘盒，在施工中应采用透明的材质。首先将透明的窗帘盒固定在支架上，然后将支架一起固定在安装结构上。

2.3 电梯厅内施工

在电梯厅的幕墙节点处理与办公室内的节点处理存在着一定的差异，这是因为电梯厅属于通道范围，不必考虑景观处理，直接满足技术规范要求即可。然而，在电梯厅施工时，从电梯厅室内往外可以看到幕墙立柱的不对称性以及存在部分结构的暴露问题，而此时施工已经到了大致完成阶段，因而这个问题的解决就必须由内装修单位来承担了。考虑到室内的美观及整体协调，并且结合施工的可能性，在内装修施工时对该部位进行处理。其处理方法如下：采用细木工板将此部位封闭，在室内处贴玻化砖，在幕墙玻璃处安装前。首先对靠玻璃面的细木工板进行面层处理，经这种做法后，从室内观察，就相应的从视觉上减小了电梯厅两侧幕墙立柱的不对称及遮挡了暴露的结构部分，而从室外观察，因乳胶漆与幕墙铝板颜色基本接近，从而保证了外立面的协调统一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 内顶棚施工

室内的顶棚一般采用抹灰的处理方式，这种方式显得简单、大方，但如果有防水、防湿的要求的话，则需要做轻钢龙骨石膏板异形吊顶，这种吊顶防水防潮效果较好。若采用轻钢龙骨石膏板异形吊顶的施工方案，在施工中需要注意对生锈、变形、起皮、裂纹、缺角、污垢等问题的处理技术。首先，要保证吊杆是笔直坚硬的，这样才能充分的发挥其承载作用；其次，在吊顶安装的过程中，要保证吊顶的牢固性和可靠性。在石膏板固定时，应注意将螺钉与板边的距离控制在16mm以上，螺钉和螺钉之间的距离应该在160mm左右，保证距离的均匀。在涂刷的过程中，应该注意将螺钉的颜色与棚顶的颜色统一，这样易于达到美观的效果。

2.5 内墙面施工

在高层办公室的墙面装修时，一般采用抹灰、贴墙纸、木质材料装修等几种方式。材料的含水率应该符合一定的要求，如，抹灰的含水率不得高于8%，木质材料的装饰含水率不得高于11%。在具体施工中，建筑物的硷或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封用底漆，基层腻子应平整、坚实、牢固无粉化、超皮和裂缝。

如果采用木质的装饰材料，应对木质材料进行干燥处理。干燥处理以后的木质材料是引起火势蔓延的装修材料，因此，应在木质装修材料上涂刷一些防火的涂料，这样，才能在火灾发生时减少事故的严重性。除此之外，在装修材质的颜色选择和花纹选择上，应按照业主的要求进行选择，其次，应选择柔和、光滑、色彩一致的装修材料。同时注意办公大楼室内装修的统一性，做到室内墙面装修的最佳效果。

2.6 地面施工

在办公大楼内的地面装修时，我们要合理选择地面材料。目前来说，可供选用的品种较多，如石材、木材、塑胶、复合型等，但无论选用何种材料作为地面装修的材料都应该以装修质量保证为原则。在施工前，应对石材及地砖的色彩、规格尺寸进行严格的检查，如有色差及规格不准确的材料，必须更换，施工后的表面效果应达到设计要求，板块与基层应结和牢固、无空鼓、无裂纹、无缺角掉边，铺贴应平整、无错缝、接缝平直、深浅一致，周边顺直，禁止磨边。木质地板的选材要经过干燥处理，表面施涂的清漆不得少于三遍。

2.7 门窗施工

在轻钢龙骨石膏板隔墙在施工时，由于在隔墙上装有门，门的开启振动会引起石膏板接缝的开裂。为避免开裂的发生，除了使用双层石膏板，在石膏板接缝处填嵌并粘贴穿孔纸带外，在轻钢龙骨石膏板隔墙的天地龙骨与楼板接触处垫人软性材料，以缓冲开门等振动引起的作用力，减少开裂的可能性，而在门框四周，做成双层轻钢龙骨，在两层轻钢龙骨之间垫人软性材料，以减少力的波动传播，这样石膏板隔墙在石膏板接缝处受外力影响而开裂的可能性就大大减少了。然而，在轻钢龙骨石膏板吊顶施工过程中，采用双层石膏板，在接缝处做好填嵌并粘贴穿孔纸带。将各吊顶配件连接紧固。当吊筋位置正好处于石膏板接缝时，由于吊筋的刚度较低，受风力影响变形的可能性较大，吊筋的弯曲将直接引起石膏板的开裂，因而此部位的吊筋改为角钢，这样就大大增加了石膏板刚度，减少了吊顶石膏板接缝处开裂的可能性。

3 结语

总之，在建筑室内装饰过程中，我们要确保室内装饰效果的整体性、美观性，因此，在装饰施工中要合理优选材料及匹配功能，做好各个节点的处理工作。由于装饰材料的不同，各种材料之间的衔接主要是靠良好节点处理来达到理想的效果，通常来说，可以采用各种压线条进行过度，并充分考虑到材质本身的性能问题，以提升室内的装饰效果，以及室内装饰的整体质量，进而满足人们的使用需求。

参考文献：

[1]罗奕.论室内装饰设计[J].现代装饰(理论)，2012（11）：87.

[2]黄菲有.室内装饰在室内环境中的应用[J].中国高新技术企业，2010（28）：98.

[3］付金波．关于装饰装修工程施工中绿色施工的探究[J].科技创新导报，2015，12(11):115－116．

[4]于平波.浅谈房屋建筑与装饰装修一体化[J].科技与企业，2015，21( 09) :211－213．

论文作者:黎永曦

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/03f154c24209641abfed4003.html