# 影响复合硅酸盐水泥胶砂强度的因素分析论文_肖国辉

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 518000

摘要：通过对复合硅酸盐水泥胶砂强度的监测，发现影响复合硅酸盐水泥胶砂强度的多种因素，并对主要因素进行了简单分析。

关键词：掺合料；胶砂；胶砂强度；流动性；用水量

引言：

为了提高我国水泥产品的质量，提高我国水泥产品在国际市场的竞争力，我国的国家标准逐步与国际标准接轨。近几年来，水泥标准先后进行了两次大的调整：1、水泥砂胶强度采用ISO法；2、通用硅酸盐水泥质量的检测中，对归纳出的影响胶砂强度的几个主要因素做如下分析。

1、复合硅酸盐水泥胶砂强度检测现状

《通用硅酸盐水泥》GB175-2007，代替GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥硅酸盐水泥》、GB1295-1999《复合硅酸盐水泥》三个标准，于2007-11-09发布，于2008-06-01实施。到目前为止已实施11年。原水泥检测委托量最多的普通32.5和32.5R，由复合硅酸盐32.5和32.5R取而代之。（新规范中普通硅酸盐水泥已取消32.5和32.5R两个等级）。（高标号水泥质量相对比较稳定，低标号水泥不合格率较标准修改前有上升趋势，以复合硅酸盐32.5和32.5R的情况尤为明显）。2017.06.01-2017.12.31，检测复合硅酸盐水泥32.5和32.5R共计89份，其中不合格为18份，不合格率达20%。2018.01.01-2018.06.30，检测复合硅酸盐水泥32.5和32.5R共计86份，其中不合格品为17份，不合格率达19.8%，其中还有一部分刚过强度合格线，强度富余系数低。与之GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》中的P.O32.5、32.5R的不合格率15%相比，不合格情况增多。

2、影响复合硅酸盐水泥胶砂强度的原因分析

2.1 掺合料的品质和掺量：复合硅酸盐水泥是一种新型的通用水泥，是掺有两种或两种以上混合材料的水泥，（新标准中已将混合材料总掺量由原来的呀“应大于15%，但不超过50”改为“大于20%且不超过50%”）。其复合硅酸盐的特性取决于所掺混合材料的种类、掺量级相对比例，这一质量要求应在水泥生产阶段给予严格控制。

2.2 胶砂性能的控制，其中以胶砂用水量的控制为主要决定因素，其中以胶砂用水量的控制为主要决定因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆胶砂的制作：按GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》进行，材料掺量为：水泥45+-5g、水+-1ml。在实际操作中需要特别注意的是：复合硅酸盐水泥的用水量是按0.5水灰比和胶砂流动度不小于180mm来确定。新标准规定当流动度小于180mm时，应以0.01的整倍数递增的方法将水灰比调整至胶砂流动度不下雨180mm。在实际操作中，叫啥的制备尤为重要，其性能直接决定胶砂的抗压强度，必须首先进行胶砂流动度的检测。

2.2.1当流动度满足要求时。（胶砂稠度适宜，水泥、标准砂、水三者拌合均匀。当搅拌完毕，取下搅拌锅后，应进行一遍全面积的手动搅拌，性能好的胶砂易于手动搅拌，且锅壁整洁，无粘附，搅拌完后，胶体表面发亮。）接下来方可进行胶砂试体成型，成型后在刮平试模时，稠度适宜的胶砂易于刮平，且表面平整光滑，经标准养护后，在规定龄期所测叫啥强度最高。

2.2.2 当胶砂流动度不满足要求时，即胶砂流动度小于180mm。叫啥表面为松散且表面颗粒较多，手动搅拌时锅壁附着物过多、阻力大、不易手拌。试体经胶砂振实台成型后，表面不易刮平，且表面粗糙不光滑。试体经标准养护或55摄氏度快速养护后，其早期抗压强度因试体内部水化不充分易出现离散，且强度较低，相对提高了胶砂强度不合格的几率。复合硅酸盐胶砂用水量应以0.01的整倍数递增的方法将水灰比调整至胶砂流动度不小于180mm。应按0.01的整倍数递增的方法确定用水量，重新称量水、水泥、标准砂，重新进行胶砂搅拌，胶砂拌好后应再次进行流动度检测，待流动度满足要求时，方可进行胶砂试模的成型。（严禁直接向正在搅拌的胶砂中加水，通过单一调整用水量法来较快满足流动度的要求，虽流动度满足要求了，但因W/C的增大，增加了叫啥内部毛细孔隙的含量，经振实台振实易出现浮浆，因而降低了胶砂的强度，提高了不合格的几率。）

有一定的收缩空间。若直尺和试模的夹角过大，刮平后胶砂收缩易导致受压面积减小，从而影响强度。若刮完后刮平面呈锯齿状，对叫啥抗压抗折强度影响都较大。

2.3 胶砂试体养护：试模入养护箱养护时，一定要保持试模的水平，不能因支撑架受力不均造成试模倾斜，进而改变试体受压面的大小。养护温湿度、龄期应严格按标准执行，且保证湿汽喷雾的均匀，以减少影响硅胶强度的各种因素。

3、结束语

影响硅胶强度检测结果准确性的因素很多，本人对影响复合硅酸盐水泥胶砂强度的几个主要因素做了以上分析，而低标号水泥强度不合格率较高的现状应引起业界重视，设法提高产品质量，同时加强检测，控制不合格品的使用，保证施工质量。

参考文献

[1]《通用硅酸盐水泥》GB175-2007

[2]《水泥胶砂强度检测方法（ISO法）》GB/T17671-1999

[3]《水泥胶砂流动度检定方法》GB/T2419-2005

论文作者:肖国辉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/040869f661f901da747d9adc.html