# 矿井通风安全监测监控系统的运行分析论文_石锦民

神东煤炭集团寸草塔二矿 内蒙古鄂尔多斯 017209

摘要：煤矿生产过程中通风工作非常重要，借助有效的通风一方面可把矿井中的有毒有害气体及时排出井外，另一方面可为矿井提供大量的新鲜空气供作业人员呼吸。但在实际生产中，因矿井生产环境较恶劣，很多矿井通风设备在恶劣的环境下运行极易发生各类故障，而一旦这些通风设备发生故障，必然会严重影响矿井的安全生产。为了能够有效地确保煤矿通风安全，现阶段我国很多矿井都装备了安全监测监控系统，但是此系统在实际的运行过程中存在着一定的不足，因此根据工作经验提出了以下应对措施。

关键词：煤矿；通风；安全监测；监控

引言

随着我国经济与社会的快速发展，矿井抗灾能力日渐引起社会各界重视，而在这其中矿井通风系统发挥着尤为关键的作用，为此本文就矿井通风安全监测监控系统关键技术展开了具体探讨，希望探讨的内容能够为我国煤矿事业的更好发展带来一定支持。

1煤矿通风安全监测监控系统运行原理

矿井通风安全监测监控系统本身融通信技术、控制技术、计算机技术和电子技术为一体，当下矿井通风安全监测监控系统，分布式结构、时分制通信方式是常见的系统结构，一般由传感器及执行器、智能分站、监控中心、信息传输等四部分构成，在作业过程中，监测主机不断地和各个分站进行通信，各分站持续地检测、处理并转换所接收的传感器信号，待监测主机向分站发出询问指令后，再将所接收到的各个测点信号传给监测主机。要对井下设备进行控制时，监测主机将控制指令以及各分站的巡检信号共同传递到分站，再经过分站的远动开关来操控目标设备。所接收的信号监测主机都会实时处理并将其存放在系统盘中。

2矿井通风安全监测监控系统的主要技术

2.1CAN总线技术

CAN总线技术是基于矿井通风安全的监测监控系统构建中采取的主要技术，在发挥多层面优势作用中利于系统的监测、监控两大功能最大化发挥。总线技术也可以叫作现场总线技术，有着多样化的优势特征，在工业监控层面的应用非常多，以总线为中心，将多种现代化的技术有效衔接，比如，计算机技术、通信技术，在多层次有效作用中实现高质量的监控。在此过程中，总线技术的类型并不单一，体现在多个层面，局域操作网络Lonworks、RS-485标准协议现场总线。其中的CAN这类总线技术基于矿井通风安全的监测监控系统构建中采取的主要技术，在发挥多层面优势作用中利于系统的监测、监控两大功能最大化发挥。在应用CAN总线技术过程中，采矿企业要高度重视通信接口以及总线软件两大层面的科学化设计。设计的通信接口包括CAN驱动器、CAN控制器等，基于CAN总线技术的驱动器必须满足这些要求，在电磁干扰方面有着较强的抵抗能力，能够实现过热以及短路两大层面保护，待机状态的耗能比较低，要针对地区矿井通风安全具体要求，围绕系统监测以及监控两大功能最大化发挥，优化设计CAN总线技术作用下的通信接口各个组成要素，促使设计的CAN驱动器、微处理器等各方面功能的充分发挥，在协调统一过程中提升作用到监测监控系统中的通信接口的整体性能。就基于CAN总线技术的软件而言，在设计过程中，采矿企业要注重通信模块的规范化设计，优化CAN报文发送、接收等环节，和设计的通信接口相互作用，提升矿井通风安全监测监控系统的整体运行效果。

2.2灰色预测理论

对于矿井通风安全监测监控系统来说，智能传感器也是其重要组成部分，而为了保证智能传感器较好服务于矿井通风安全监测监控系统，灰色预测理论的应用就显得很有必要。对于智能传感器来说，其本身需要得到自校正技术的支持，但传统的查表法、曲线拟合法、神经网络法自校正技术并不能较好满足矿井通风安全监测监控系统的需要，这就是灰色预测理论在这一领域应用的原因所在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆作为灰色理论的重要分支，灰色预测理论本身能够利用数据处理的办法去寻找数据间的规律，以此实现灰色数的处理。在应用灰色预测理论进行的矿井通风安全监测监控系统智能传感器自校正中，首先需要把原始数据进行累加处理，以此保证原始数据序列随机性的弱化。在对矿井通风安全监测监控系统中具体的风压传感器灵敏度自校正中，结合灰色预测理论，需要利用等差气压对风压传感器进行校正、并在取得原始数据后结合灰色预测理论的相关算法展开具体预测。对于应用灰色理论的矿井通风安全监测监控系统传感器自校正来说，其本身具备着技术结构简单、精度高、所需的原始数据少、易于实现等特点，而这些特点的存在也使得灰色预测理论能够较好服务于矿井通风安全监测监控系统的建设。

3加强煤矿通风安全监测监控系统的建议

3.1要制定出更加完善的对煤矿的通风安全进行监测的标准

不断优化方案对通信协议和物理层协议等内容进行规范，防止出现重复的现象。而为了避免不兼容等一系列问题的出现，要注意技术的改进与提升，可以多使用一些动态的软件。并且这些软件，应当主要选择通用型软件，也就不存在编程和语言等方面的问题。只需要通过软件本身所带有的工具，就能够实现控制、通信和储存以及控制等方面的功能，通用性和实用性都非常强，维护起来也比较方便，能够有效避免各系统的不兼容问题。在进行采区设计和采掘作业时，要明确规定监控矿井安全生产的设备的数量和种类以及信号电缆的铺设，包括对监控系统的布置进行绘图等。

3.2注重传感器的质量

矿井通风安全监测控制系统中传感器具有至关重要的作用，在整体通风安全系统建设的过程中，必须要使其质量符合矿井生产的标准，对传感器质量的控制尤为重要，对其进行有效的控制能够使安全事故降到对滴，且还能够保障矿井生产的时效性，避免工作人员的生命安全和财产安全受到威胁。因此，材料采购人员在材料的购买过程中，必须要对供应商的供货质量进行严格的把关，传感器材料在进购的过程中必须要遵循质量优先的原则。在源头上使传感器质量达到标准。例如矿井中的瓦斯传感器。矿井通风安全系统在对瓦斯传感器进行安全使用前，应对其兼容问题进行分析和实验，对比其各项性能，直至其合格以后，在进行大范围的生产，有效的将其中可能存在的安全隐患进行及时处理。

3.3做好设备养护工作

设备养护工作将直接关系到系统设备的使用寿命和性能发挥，故而在今后的工作中需要做好以下几点。（1）制定完善的矿井通风安全监控系统设备的维修养护制度，严格执行，落实到实处，增加日检、周检、月检以及季度检等检查制度，一旦发现问题必须第一时间解决。（2）对于系统重点位置可以缩减检测周期，在生产中重点保护，避免出现安全事故。

结语

总而言之，采矿企业要在实践过程中深化把握矿井通风安全问题，针对影响因素，安全管控关键点等，灵活、高效应用主要的技术，构建可行的监测监控系统，在高效运转中充分发挥各方面效能，提高矿井通风安全性，在安全事故、开采成本综合控制中促使矿产资源开采更加经济，在高效运用中加快我国社会经济的发展进程。

参考文献

[1]申旭奇.矿井通风安全监测监控系统的运行现状及建议[J].科技传播,2013(16):222-211.

[2]康甲甲．对矿井通风安全监测监控系统关键技术的探讨［J］．山东煤炭科技，2017，33(7)．

[3]成和平. 煤矿通风安全管理及通风事故防范措施探讨［J］. 煤炭与化工，2015（07）：131-133.

[4]郝瑞． 煤矿通风安全监测监控系统的应用与运行研究［J］． 矿业装备，2018．

论文作者:石锦民

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/042254c7e7b4626133260736.html