# 浅析激光垂准仪在高层建筑施工测量中的应用论文_张继文

云南锡业建设集团有限公司 661000

摘要：随着城市建设的发展，一大批高层建筑不断涌现，建筑物的高度也与日俱增，有时还会出现几栋高楼在同一块狭小的场地上同时施工的情况，这给建筑物的垂准控制测量带来不小的难题。解决这一难题的有效方法就是应用激光垂准仪进行垂准测量。本文根据本人多年从事工程测量工作的经验，从垂准仪激光接收靶的简易自制、利用测量方法消除垂准仪固定误差等方面进行了切实的探讨，以期对读者能有所裨益。

关键词：激光垂准仪；高层建筑；施工测量；应用

自从改革开放以来，我国经济实力正在不断提高，在城市建设中，高层建筑和超高层建筑的数量也越来越多。但是城市用地越来越紧张，建筑工程的分布也越来越密集，施工场地也越来越小，这些都给建筑工程的测量工作增加了很大的难度。对于高层建筑来说，垂准测量是一项非常重要的内容，而激光垂准仪可以在垂准测量中发挥非常重要的作用。

1 激光垂准仪适用范围

目前我国建筑行业的发展非常迅速，不断有越来越多的新材料、和设备投入使用。在光学垂准系统上额外增加两个半导体激光器，就成为了一个激光垂准仪，首先通过其中之一发射激光束，之后利用激光束来直接对准基准点，另一个激光器直接将激光束通过望远镜发射，保证两个光轴和准轴能在中心、焦距和轴上保持一致。望远镜照准目标的同时，在目标处安放一个激光接收靶，如果出现了一个红色光斑，就形成了一个平面控制点。

2 激光垂准仪的应用简述

（1）±0．00层控制点位的设置

首先要根据建筑物本身的平面布置情况和结构特点来确定最佳的控制线；其次在控制线上选择最合理控制点位置，控制点位置一定要避开主受力结构构件和其它影响通视的不利因素，确保点位有良好的通视条件。

（2）点位初步确定后，注意一定要将点位上部的结构图看清楚，确保点位的垂直上方投影均在砼板面上。因实际施工中有结构错层的情况，故要确保点位都能投测到每层楼板上。

（3）将确定好的控制点进行精确的符合测量、校验测量。±0．00层控制点的精度直接决定了主体结构的轴线投测精度。

（4）在上层楼板支好模板后，在绑扎钢筋之前，在模板上吊准控制点位，预留150㎜×150㎜的空洞，作为控制点竖向引测时的光线通道。

（5）楼板砼浇筑后，进行上层轴线投测：在±0．00层控制点架设好垂准仪，向上投射激光束，上层楼板上的施工人员用激光接收靶进行接收，并在光斑圆中标点。连续投测至少四次，得四个测点，然后四点取中，中点即为该控制点在该楼层的竖向传递测设点。

（6）做好±0．00层控制点的保护工作，确保点位不遭受破坏，这很重要。

（7）为了避免测量误差的累积，每层控制点的竖向投测均应在±0．00层控制点位上设置垂准仪来进行引测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若建筑物较高、层数较多时，可根据垂准仪的精度和激光最远投测距离，在适当楼层（如15层或20层）上精确投测控制点位，经符合测量、校验测量合格后，作为中间控制基准，以上楼层将以此中间控制点向上引测。

3 自制简易激光接收靶

厂家配套的激光垂准仪接收靶通常为半透明的有机玻璃，在实际施测中并不好用。本人总结多年实测经验，自制了一种接收靶，制作简单，使用方便，并且好用：施工现场取一块200㎜×200㎜的层板（三层板或五层板均可），中间开洞100㎜×100㎜，在洞口贴一张A4打印纸，用胶水或胶带粘贴均可，A4纸要绷紧，这样就制作好了简易激光接收靶。这样的接收靶可根据需要制作三至五块。这种接收靶简单易制，几乎不需要什么成本，关键是好用。这种A4纸接收靶不仅光斑清晰，而且可在纸上用碳素笔直接画圈、扎点。这种接收靶可连续使用三至五次后，换贴一张A4纸即可再用。

4提高楼层控制点的投测精度

在施测前，要将垂准仪进行检校，合格后方可投入使用，架设仪器时须按操作规程认真操作，以杜绝人为失误。此外，由于仪器生产制造工艺的局限性，任何精密仪器必然带有其固有的测量误差，对于垂准仪来说，其必然带有的固定误差就是激光束的垂直度误差。这个垂直度误差就是在仪器即使处于最佳状态时其激光束也与实际铅垂线之间存在一个微小的夹角，这将导致投测点偏离实际铅垂线，产生点位偏差。投测距离越大，点位偏差越大。为了消除这种仪器误差，采用的方法是：在垂准仪的360°刻度环上选取四个读数差90°的机位（如选取0°、90°、180°、270°）进行投测，在接收靶标上就相应得四个投测点，这四个点再对角相连，即刻度环上读数相差180°的两点相连，即得一个交点，这个交点就是该控制点在楼层上的投测点。如此就可极大程度地消除垂准仪的固定垂直度偏差。

5 结束语

自从改革开放以来，我国经济实力正在不断提高，在城市建设中，高层建筑和超高层建筑的数量也越来越多。但是城市用地越来越紧张，建筑工程的分布也越来越密集，施工场地也越来越小，这些都给建筑工程的测量工作增加了很大的难度。对于高层建筑来说，垂准测量是一项非常重要的内容，而激光垂准仪可以在垂准测量中发挥非常重要的作用。本文观点、经验总结可资读者参考，实际工作中须依实际情况灵活运用。此外，垂准仪的运用经验尚有诸多值得总结的地方，比如在其它高耸建构筑的施工中的运用经验，就有待有心者加以总结。

参考文献：

[1]李益恒.激光垂准仪在高速公路隧道竖井中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2011（15）.

[2]赵瑞丽，肖玉祥.激光垂准仪在高层中的放线及安全应用[J].城市建设理论研究：电子版，2012（18）.

[3]郑宝铖.广州西塔施工测量和层间垂直度精度控制方法[C]// 广东省第五次土木工程施工技术交流会.2013.

[4]刘勇，伊晓东.强风下超高层建筑施工基线投点质量控制[J].建筑技术，2014，45（2）：132-134.

[5]汪洁，赵金云，陈佳.控制测量在大跨高墩连续刚构桥中的应用[J].中国水运月刊，2008，8（10）：207-208.

论文作者:张继文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第10期

论文发表时间:2019/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0446ac48e07d3138d800c466.html